## Slide 1: 80286 - základní vlastnosti
Uveden na trh v roce 1982
16-bitový procesor
130 000 tranzistorů
Frekvence 6-12 MHz
Je asi 2,5x výkonnější než 8086
Vnitřní struktura obsahuje 4 jednotky
  BU (Bus Unit)
  AU (Adress Unit)
  IU (Instruction Unit)
  EU (Execution Unit)
Podporuje multitasking
Byly jím vybavovány počítače řady IBM PC/AT
Vyráběl se v pouzdře PGA a později PLCC - 68 vývodů a QPF
Zásadní novinka - možnost činnosti ve dvou různých režimech
  reálný režim
  chráněný režim (k čemu je to dobré si podrobně povíme později)

## Slide 2: 80286
8086 uměla generovat 20-bitovou adresu a tak bylo možné adresovat 1MB paměti
80286 umí generovat 24 bitů adresy a adresní prostor se tak zvětšuje na 16MB (224=16 Mega)
V reálném režimu lze adresovat stále pouze 1MB a plný 16MB velký adresní prostor lze využít jen ve chráněném režimu
V chráněném režimu ovšem nelze spouštět programy pro režim reálný. Původní programy psané pro 8086 na 80286 bez problémů běží, ale pouze v reálném režimu (takže s omezením 1MB paměti)
IBM PC-AT se na trhu objevilo až v roce 1985, tři roky po uvedení procesoru 80286
Software silně zaostával za hardwarem a až v roce 1988 se objevili první programy, které dokázaly využít chráněný režim
Intel sám nestíhal tento procesor vyrábět a tak zadal jeho výrobu i dalším výrobcům - IBM, AMD, Harris, Siemens a taktovací frekvence se zvedla na 16, 20 a až 25 MHz
Procesor se používal téměř 10 let

## Slide 3
BU - Bus Unit - Stará se o komunikaci s okolím. Zásobuje mikroprocesor strojovým kódem, který se načítá v předstihu do 6 B dlouhé fronty (stejně, jako u 8086)
IU - Instruction Unit - Dekóduje instrukce připravené ve frontě BU a ukládá 3 dekódované instrukce do fronty pro EU. Díky dekódování ví mikroprocesor předem, jaké instrukce na něj čekají (například skok)
EU - Execution Unit - výkonná jednotka, provádí instrukce (obsahuje ALU)
AU - Adress Unit - adresovací jednotka. Tvoří fyzickou adresu ze segmentu a ofsetu nebo ze selektoru a ofsetu v chráněném režimu. Zajišťuje ochranu paměti před neoprávněnými přístupy v chráněném režimu.

## Slide 4: 3-stupňový pipelining
Pipelining = proudové zpracování
Zpracování instrukce probíhá ve třech fázích Fetch - Decode - Execute
FETCH
DECODE
Fronta na 6 bajtů strojového kódu v BIU
Fronta na 3 dékodované instrukce v IU
EXECUTE

## Slide 5: Koprocesor 80287
Matematický koprocesor
Jde vlastně o specializovaný mikroprocesor, pracující s čísly v plovoucí řádové čárce (odborný název pro reálná čísla) – Floating point operations
má vestavěny 80 bitů široké registry
Koprocesor je v určitých operacích, jako jsou například výpočty hodnot některých funkcí (sinus, kosinus, logaritmus) až 20x rychlejší než procesor
mikroprocesor poté, co předá koprocesoru nějaký výpočet, získá čas na jinou činnost

## Slide 6
24 adresačních vývodů A0-A23
umožňují adresovat 224 B =16MB operační paměti

## Slide 7
Datové vývody D0-D15
Slouží pro vstup/výstup 16-bitového slova

## Slide 8: Reálný režim
Základní režim (procesor se v něm nachází po zapnutí)
Pokud procesor pracuje v tomto režimu, pak je plně kompatibilní se svým předchůdcem i8086. Jediný rozdíl je v tom, že je rychlejší (instrukce mají jiné časování, vyžadují jiný počet taktů)
Používá se 20-bitová a adresa generovaná metodou segment:offset a tak lze adresovat jen 1 MB paměti (stejně jako u 8086)
Všechny mikroprocesory řady x86 se po zapnutí nebo po resetu dostanou do reálného režimu
Tedy i dnešní nejmodernější mikroprocesory se po svém zapnutí chovají jako prastarý i8086, dokud není zaveden operační systém, který je přepne do jiného složitějšího a výkonnějšího režimu

## Slide 9: Chráněný režim
Chráněný režim vznikl kvůli podpoře víceúlohového prostředí
Multitasking = současné provádění více programů
Současné provádění více programů je pouze iluzí
Skutečnost je taková, že strojový kód více programů je uložen v paměti v několika různých kódových segmentech a jednotlivé úlohy se velmi rychle přepínají (přibližně v milisekundových intervalech) a je jim přidělován „strojový čas“.
Při přepnutí je třeba uložit stav rozpracované přerušované úlohy
Za přepínání mezi úlohami je zodpovědné jádro operačního systém
Operační systém potřebuje mít k dispozici prostředky, které by zabraňovaly nežádoucímu vzájemnému ovlivňování úloh
Každá úloha musí běžet izolovaně, nezávisle na ostatních – úlohy si nesmí škodit (přepisovat si navzájem data nebo strojový kód)
Tyto prostředky jsou operačnímu systému k dispozici právě ve chráněném režimu
Bez chráněného režimu by se nedal realizovat stabilní multitasking

## Slide 10: Chráněný režim
Co tedy vlastně chráněný režim přináší:
  Vzájemná ochrana úloh – ochrana před nežádoucím přepsáním paměťových oblastí přiřazených jednotlivým úlohám
  Podpora přepínání úloh – uložení a obnovení stavu úloh (vždy běží jedna úloha, ostatní jsou přerušené, úlohy se velmi rychle střídají)
  Privilegování operačního systému při provádění určitých instrukcí (OS může vše, může přistupovat kamkoliv do paměti a ke vstupu a výstupu, běžné úlohy nikoliv)
  Podpora pro práci s „virtuální pamětí“ – lze vytvořit a programům přidělit více segmentů, než kolik se skutečně může vejít do operační paměti

## Slide 11: Chráněný režim a paměť
Informace o každém segmentu jsou uloženy v jeho deskriptoru
Deskriptor obsahuje informaci o tom, na jaké adrese segment začíná, jak je velký a o jaký typ segmentu se jedná (datový, kódový…)
Dále jsou v každém deskriptoru nastavena přístupová práva pro daný segment – do některých segmentů například nelze zapisovat, pro přístup k některým segmentům je třeba mít patřičnou úroveň oprávnění
Díky deskriptorům je v paměti pořádek – víme, kde leží data, kde leží strojový kód, a který program smí pracovat se kterými úseky paměti
Přestože jde o Von Neumannovu architekturu, program již nemůže přepsat sám sebe ani nemůže dojít ke „spuštění dat“ místo strojového kódu

## Slide 12: Tabulka deskriptorů
Pro práci s pamětí jsou vytvořeny operačním systémem tabulky popisu paměti (tabulky deskriptorů)
Každý segment má svůj deskriptor v tabulce deskriptorů
Segmentů mohou být stovky, tisíce…
Program si vybírá „z nabídky vytvořených segmentů“, se kterým chce pracovat – vybírá si v tabulce deskriptorů jeho deskriptor
Výběr deskriptoru požadovaného segmentu se provádí selektorem
Selektor je registr CS, DS, ES, SS (dříve segmentové registry)
Například selektorem DS se vybírá datový segment (z tabulky deskriptorů se vybere deskriptor segmentu, který bude program dále používat jako aktuální datový segment)

## Slide 13: Tabulka deskriptorů
Ukazatel do tabulky deskriptorů = index - hodnota uvedená v selektoru - z tabulky vybere řádek s deskriptorem segmentu, se kterým chce program pracovat
Z vybraného deskriptoru se procesor dozví 24-bitovou počáteční adresu segmentu
K počáteční adrese segmentu se přičte hodnota offsetu
Každá položka v tabulkách popisu paměti (1 deskriptor) nese informace o jednom segmentu (nejen jeho počáteční adresu, ale mnoho dalších informací potřebných pro podporu víceúlohového prostředí)
V tabulce deskriptorů lze definovat až 8 192 (213) deskriptorů – tedy informace o 8192 segmentech

## Slide 14
segment
segment
segment
segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu
1 | Deskriptor segmentu
2 | Deskriptor segmentu
3 | Deskriptor segmentu
4 | Deskriptor segmentu
… | ………………
8191 | Deskriptor segmentu
segment
Každý segment má svůj deskriptor
Deskriptor je velký 64 bitů
Deskritptory jsou uloženy v tabulce deskriptorů (v pořadí, které je nezávislé na poloze segmentu v paměti)
TABULKA DESKRIPTORŮ
8192
řádků

## Slide 15
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu
1 | Deskriptor segmentu
2 | Deskriptor segmentu
3 | Deskriptor segmentu
4 | Deskriptor segmentu
… | 
8191 | Deskriptor segmentu
kódový segment
V každém deskriptoru je uložena informace, zda jde o segment datový nebo kódový
Mikroprocesor má tedy přehled, kde je v paměti uložen strojový kód a kde data
TABULKA DESKRIPTORŮ

## Slide 16
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také počáteční adresa segmentu
Počáteční adresy všech segmentů lze tedy nalézt v tabulce deskriptorů
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h

## Slide 17
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také počáteční adresa segmentu
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Tato instrukce zapíše obsah registru AL do datového segmentu na pozici s offsetem 5.
Ale do kterého datového segmentu ????
Záleží na tom, který datový segment je vybrán selektorem DS
MOV [5],AL

## Slide 18
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také počáteční adresa segmentu
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
V selektoru DS je index=0. Vybraný je deskriptor, který leží v tabulce na 0. řádku
Tento deskriptor obsahuje informace o datovém segmentu, který byl právě vybrán
DS←index 0
MOV [5],AL

## Slide 19
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Instrukce MOV provede zápis do vybraného datového segmentu
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Mikroprocesor z příslušného deskriptoru zjistí, že vybraný datový segment začíná na adrese 897AB1h
Instrukcí MOV se tedy bude zapisovat na adresu
897AB1h + 5 = 897AB6h
DS←index 0
MOV [5],AL
AL
897AB6h
5

## Slide 20
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Teď je selektorem DS vybraný jiný datový segment, než v minulém příkladu
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
V selektoru DS je index=2. Vybraný je deskriptor, který leží v tabulce na 2. řádku
DS←index 2
MOV [5],AL

## Slide 21
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Instrukce MOV provede zápis do vybraného datového segmentu
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Mikroprocesor z příslušného deskriptoru zjistí, že vybraný datový segment začíná na adrese 456789h
Instrukcí MOV se tedy bude zapisovat na adresu
456789h + 5 = 45678Eh
DS←index 0
MOV [5],AL
AL
45678Eh
5

## Slide 22
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Co by se stalo, kdyby se program pokusil zapsat do kódového segmentu?
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
V selektoru DS je index=3. Vybraný je deskriptor, který leží v tabulce na 3. řádku
Mikroprocesor si v deskriptoru přečte, že ve vybraném segmentu je uložen strojový kód
DS←index 3
MOV [5],AL
AL

## Slide 23
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Co by se stalo, kdyby se program pokusil zapsat do kódového segmentu?
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Do kódového segmentu nelze zapsat (program by tak mohl přepsat svůj vlastní strojový kód nebo strojový kód jiného programu). Mikroprocesor odmítne tuto instrukci MOV vykonat. Nastane přerušení vyvolané nepovoleným chováním programu. Program tedy bude přerušen a obsluhu provede operační systém. Ten vypíše chybovou hlášku (Např. Memory Access Violation, Obecná chyba ochrany paměti, Segmentation Fault, Program provedl neplatnou operaci a bude ukončen…..)
DS←index 3
MOV [5],AL
AL

## Slide 24
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
5 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
…… | 
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V paměti je uložen strojový kód více různých programů
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Selektorem CS vybereme deskriptor
kódového segmentu, ve kterém je uložen
strojový kód programu, který má právě běžet
Programy se v multitaskingu pravidelně střídají
CS← ?
A.EXE
B.EXE

## Slide 25
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
5 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
…… | 
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V paměti je uložen strojový kód více různých programů
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Právě běží program A.EXE
CS←index 3
A.EXE
B.EXE

## Slide 26
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek 897AB1h
1 | Deskriptor segmentu Počátek D123A2h
2 | Deskriptor segmentu Počátek 456789h
3 | Deskriptor segmentu Počátek ABC111h
4 | Deskriptor segmentu ……….
5 | Deskriptor segmentu Počátek 123456h
…… | 
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V paměti je uložen strojový kód více různých programů
897AB1h
456789h
123456h
ABC111h
D123A2h
Právě běží program B.EXE
CS←index 5
A.EXE
B.EXE

## Slide 27
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Délka 48200
1 | Deskriptor segmentu Délka 4000
2 | Deskriptor segmentu Délka 65536 (max)
3 | Deskriptor segmentu Délka 62000
4 | Deskriptor segmentu ……
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Délka 8252
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také délka segmentu
Segmenty mohou být různě velké.
Na mikroprocesoru 80286 maximálně 64 kB. Na dalších mikroprocesorech už to budou 4 GB
Délka 8252 B
Délka 65536 B
Délka 48200 B
Délka 62000 B
Délka 4000 B

## Slide 28
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Délka 48200
1 | Deskriptor segmentu Délka 4000
2 | Deskriptor segmentu Délka 65536 (max)
3 | Deskriptor segmentu Délka 62000
4 | Deskriptor segmentu ……
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Délka 8252
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také délka segmentu
Při přístupu do paměti mikroprocesor zkontroluje, jestli není offset příliš velký.
Tato instrukce MOV se snaží přistupovat mimo segment (segment je velký pouze 4000 B)
Délka 8252 B
Délka 65536 B
Délka 48200 B
Délka 62000 B
Délka 4000 B
DS←index 1
MOV [5000],AL

## Slide 29
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Délka 48200
1 | Deskriptor segmentu Délka 4000
2 | Deskriptor segmentu Délka 65536 (max)
3 | Deskriptor segmentu Délka 62000
4 | Deskriptor segmentu ……
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Délka 8252
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
V každém deskriptoru je mimo jiné uvedena také délka segmentu
Při přístupu do paměti mikroprocesor zkontroluje, jestli není offset příliš velký.
Teď je vše v pořádku, pozice s offsetem 5000 se nachází uvnitř vybraného segmentu
Délka 8252 B
Délka 65536 B
Délka 48200 B
Délka 62000 B
Délka 4000 B
DS←index 0
MOV [5000],AL

## Slide 30
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu ……
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu …….
4 | Deskriptor segmentu ……
… | 
8191 | Deskriptor segmentu ……..
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Ve skutečnosti není v deskriptoru uvedena délka segmentu, ale limit
Limit udává maximální velikost offsetu,
kterou lze použít při přístupu do segmentu
Délka segmentu = limit +1
Koncová adresa segmentu = počáteční adresa + limit
Délka 65536 B
Délka D571h B
345678h
876543h
355677h
(345678h + FFFFh)
883AB3h
(876543h + D570h)

## Slide 31
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklad
DS←Index 1
Určete adresu, na které končí aktuální datový segment
Vybraný je deskriptor na řádku č. 1
Datový segment tedy začíná na adrese ABC123h
Limit pro tento segment je 1234h
Vybraný datový segment tedy končí na adrese ABC123h+1234h = ABD357h
ABD357h

## Slide 32
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklad
DS←Index 4
Určete adresu, na které končí aktuální datový segment
Vybraný je deskriptor na řádku č. 4
Datový segment tedy začíná na adrese 100200h
Limit pro tento segment je 0 – Tento segment tedy obsahuje pouze jeden jediný bajt. Přistupovat lze pouze na jedinou pozici s offsetem 0
Vybraný datový segment začíná i končí na adrese 100200h
100200h

## Slide 33
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklady
DS←Index 2
CS←Index 3
ES←Index 0
SS←Index 0
SP=1122h
IP=75C2h
Určete adresu vrcholu zásobníku
Určete adresu na které končí pomocný datový segment
Určete adresu, ze které se právě čte strojový kód
Určete adresy, na které se zapíše povelem MOV [12],AX

## Slide 34
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklady
1. Určete adresu vrcholu zásobníku
DS←Index 2
CS←Index 3
ES←Index 1
SS←Index 0
SP=1122h
IP=75C2h
Deskriptor zásobníkového segmentu leží na řádku č.0
Zásobníkový segment začíná na adrese 876543h
Vrchol zásobníku leží na adrese 876543h + 1122h = 877665h
876543h
877665h
1122h
zásobník

## Slide 35
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklady
2. Určete adresu na které končí pomocný datový segment
DS←Index 2
CS←Index 3
ES←Index 1
SS←Index 0
SP=1122h
IP=75C2h
Deskriptor pomocného dat. segmentu leží na řádku č. 1
Pomocný datový segment začíná na adrese ABC123h
Pro tento segment platí limit 1234h
Pomocný datový segment končí na adrese
ABC123h + 1234h = ABD357h
ABC123h
ABD357h

## Slide 36
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklady
3. Určete adresu, ze které se právě čte strojový kód
DS←Index 2
CS←Index 3
ES←Index 1
SS←Index 0
SP=1122h
IP=75C2h
Deskriptor kódového segmentu leží na řádku č. 3
Kódový segment běžícího programu začíná na adrese 91230h
Na aktuální pozici v tomto segmentu ukazuje programový čítač
Strojový kód se právě čte z adresy 91230h + 75C2h = 987F2h
91230h
987F2h
75C2h

## Slide 37
datový segment
datový segment
datový segment
kódový segment
Operační paměť
0 | Deskriptor segmentu Počátek:876543h Limit:D570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor segmentu Počátek:91230Ah Limit:FFFFh
4 | Deskriptor segmentu Počátek:100200h Limit:0
… | 
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
kódový segment
TABULKA DESKRIPTORŮ
Příklady
4. Určete adresy, na které se zapíše povelem MOV [12],AX
DS←Index 2
CS←Index 3
ES←Index 1
SS←Index 0
SP=1122h
IP=75C2h
Deskriptor datového segmentu leží na řádku č. 2
Vybraný datový segment začíná na adrese 345678h
Do tohoto segmentu se zapíší data na pozice s offsetem 12 a 13
Zapíše se tedy na adresy 345678h + Ch = 345684h (bajt z AL)
a také na 345678h + Dh = 345685h (bajt z AH)
345678h
345685h
345684h
12 (Ch)

## Slide 38: Chráněný režim a paměť
Procesor v tomto režimu používá zcela jiný postup pro vytváření fyzické adresy než v režimu reálném
Adresa je vytvářena ze dvou 16bitových složek nazývaných selektor a offset za pomoci tabulek deskriptorů.
Výsledná adresa je potom 24-bitová, což umožňuje procesoru adresovat maximálně 224 B = 16 MB operační paměti
Význam offsetu se nezměnil – ukazuje pozici uvnitř 64 kB velkého segmentu a je 16-bitový
Význam 16-bitového selektoru (CS, DS, ES, SS) je poměrně komplikovaný
  Nejvyšších 13 bitů selektoru funguje jako index - ukazatel do tabulky deskriptorů (vybírá číslo řádku s požadovaným deskriptorem)
  Jeden bit slouží pro výběr globální či lokální tabulky deskriptorů
  Poslední dva bity pro nastavení jedné ze čtyř možných úrovní oprávnění při přístupu k segmentu (RPL)

## Slide 39
SELEKTOR (16b)
OFFSET (16b)
Tabulka deskriptorů
Index
TI
RPL
64 b
24 b
13 bitů 1b 2 bity
Počáteční adresa segmentu
SEGMENT
Max.
64 kB
Max.
16 MB
Paměť - 16 MB
deskriptor
Číslo řádku

## Slide 40: Tabulka deskriptorů
V paměti jsou operačním systémem vytvořeny tabulky deskriptorů
Tabulka deskriptorů obsahuje až 8192 položek – „popisovačů“ používaných paměťových segmentů
Každý segment je popsán 64-bitovým deskriptorem
Tedy tabulka deskriptorů může obsahovat až 8192 deskriptorů o šířce 64 bitů, které obsahují informace o 8192 segmentech
Tabulka deskriptorů pak zabírá v paměti 8192x64 bitů, tj. 8192x8B, to je 64 kB

## Slide 41: Deskriptory a segmenty
Podle typu segmentu rozlišujeme 4 typy deskriptorů
  deskriptor datového segmentu (segment obsahuje data, lze do něj zapisovat, nelze do něj „skočit“ a spustit kód)
  deskriptor kódového segmentu (segment obsahuje spustitelný strojový kód, nelze do něj zapisovat data, program nemůže přepsat sám sebe nebo být změněn či přepsán jiným programem)
  deskriptor systémového segmentu (obsahuje informace pro OS, tabulky deskriptorů, stav rozpracovaných úloh)
  deskriptor brány (slouží pro volání podprogramů, služeb a přerušení. Nepopisuje segment, ale konkrétní místo v paměti, na které lze skočit při volání nějaké služby)

## Slide 42: Obsah deskriptoru
Jedna 64-bitová položka tabulky deskriptorů (tedy deskriptor) obsahuje tyto informace
  Bázovou adresu segmentu (24 bitů)
  Limit (16 bitů) – neboli velikost segmentu. Může být max. 64 kB, ale může být i libovolná menší. Například segment s velikostí 10 B bude mít limit 9 (poslední bajt leží na pozici s offsetem 9)
  Přístupová práva k segmentu (8 bitů) – Definují, jakou úroveň oprávnění musí mít program, aby mohl k segmentu přistupovat a co je povoleno s obsahem segmentu provádět. Význam těchto bitů se liší dle typu segmentu.
  Zbývajících 16 bitů je zatím (u 286) nevyužito
nevyužito .
přístupová práva
počáteční adresa segmentu
limit .
63 48 40 16 0

## Slide 43: Selektor
V chráněném režimu mají funkci selektoru registry, které jsme v reálném režimu nazývali jako segmentové – CS, DS, ES, SS
Selektor obsahuje
  Index to tabulky deskriptorů (13 bitů) – vybírá deskriptor na řádku 0…8191
  TI (1 bit) – určuje výběr lokální nebo globální tabulky
  RPL (2 bity) – nastavení požadované úrovně oprávnění (Requested Privilege Level)
SELEKTOR (16b)
Index
TI
RPL
13 bitů 1b 2 bity

## Slide 44: Selektor
Z důvodu urychlení výpočtu fyzických adres je ke každému 16 bitovému selektoru ještě přidána další 64bitová skrytá část, která je pro programátora nepřístupná
Jakmile se selektorem vybere deskriptor nějakého segmentu, "natáhne" se do jeho neviditelné části příslušný deskriptor, na který selektor v dané tabulce ukazoval
Mikroprocesor pak má k dispozici rychle veškeré informace o segmentech, se kterými se právě pracuje
Deskriptory právě používaných segmentů jsou zkopírovány uvnitř procesoru ve skrytých částech selektorů, kterými byly vybrány
Ve skryté části selektoru jsou tedy uloženy informace o segmentu, který byl právě programem vybrán a pokud se selektor nemění, není třeba přistupovat opakovaně pro deskriptor do tabulky deskriptorů
Výpočet fyzické adresy v chráněném režimu trvá déle než v reálném a je za něj odpovědná jednotka AU

## Slide 45: GDTR a LDTR
Tabulek deskriptorů může být více
Tabulky deskriptorů jsou uloženy na libovolných místech v paměti
Každá tabulka deskriptorů je systémovým segmentem
Jedna jediná tabulka je globální
Počáteční 24-bitová fyzická adresa této globální tabulky je uložena v registru GDTR
V globální tabulce se kromě deskriptorů "normálních" datových či kódových segmentů nachází i deskriptory popisující segmenty s lokálními tabulkami deskriptorů
Lokální tabulka deskriptorů popisuje segmenty používané jednou úlohou (její lokální paměťový prostor)
Lokální tabulka může obsahovat až 8192 položek o šířce 64 bitů (8B), takže její velikost je až 64kB a leží vlastně ve speciálním systémovém segmentu
Lokálních tabulek může být více, typicky právě pro každý proces jedna
Registr LDTR funguje jako selektor, který z globální tabulky vybírá příslušný deskriptor segmentu, ve kterém leží lokání tabulka
Počáteční adresa lokální tabulky deskriptorů je tedy uložena v deskriptoru systémového segmentu (tato tabulka je vlastně systémovým segmentem a ten musí mít svůj deskriptor a v něm informaci o své počáteční adrese)

## Slide 46: GDT a LDT
GDT
Systémový
Segment
LDT programu A
Kódový
segment
Strojový kód
programu A
0 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:126543h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:256781h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
GLOBÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (GDT)
GDTR
Systémový
Segment
LDT programu B
Datový
segment
Data
programu A
Kódový
segment
Strojový kód
programu B
Datový
segment
Data
programu B
Program A
Program B
0 | Deskriptor kódového segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek: 456456h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
LOKÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (LDT)
0 | Deskriptor kódového segmentu Počátek:898989h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:A123123h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
LOKÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (LDT)
LDTR←index 0
Běží program A. Používá se tato lokální tabulka
Paměť

## Slide 47: GDT a LDT
GDT
Systémový
Segment
LDT programu A
Kódový
segment
Strojový kód
programu A
0 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:126543h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:256781h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
GLOBÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (GDT)
GDTR
Systémový
Segment
LDT programu B
Datový
segment
Data
programu A
Kódový
segment
Strojový kód
programu B
Datový
segment
Data
programu B
Program A
Program B
0 | Deskriptor kódového segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek: 456456h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
LOKÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (LDT)
0 | Deskriptor kódového segmentu Počátek:898989h Limit:FFFFh
1 | Deskriptor syst. segmentu Počátek:A123123h Limit:FFFFh
2 | ……………….
3 | …………..
4 | ………..
… | ……………….
8191 | ……………….
LOKÁLNÍ TABULKA DESKRIPTORŮ (LDT)
LDTR←index 1
Běží program B. Používá se tato lokální tabulka
Paměť

## Slide 48: Speciální registr MSW
MSW - Machine Status Word
TS
EM
MP
PE
nevyužito
15 4 3 2 1 0
PE - Protected Mode Enable - zapíná chráněný režim procesoru. Po inicializaci procesoru (signálem RESET) je zapnut reálný režim. Nastavením tohoto príznaku se procesor přepne do chráněného režimu. Zpět do reálného režimu lze procesor vrátit pouze inicializací procesoru (RESET)
MP - Monitor Processor Extension - indikuje fyzickou přítomnost koprocesoru
EM - Emulate Procesor Extension - zapíná programovou emulaci korprocesoru tehdy, není-li koprocesor instalován (je-li EM=1, způsobí instrukce koprocesoru přerušení INT 7)
TS - Task Switch - se nastavuje vždy přepnutím procesu. Je používán koprocesorem ke zjištění, že v procesoru se vyměnila zpracovávaná úloha.

## Slide 49: Virtuální paměť
Ve víceúlohovém prostředí snadno dochází k situaci, kdy fyzická paměť (max. 16 MB) nestačí součtu paměťových požadavků jednotlivých úloh
Řešením je předstírat, že je k dispozici podstatně větší paměťový prostor než ve skutečnosti
Každá úloha může používat svých 8192 segmentů (max. počet položek v její lokální tabulce deskriptorů segmentů)
Při maximální velikosti segmentu 64 kB je možné, aby každá úloha operovala se svými 8192 x 64 kB paměti, což je 512 MB
Dalších 512 MB paměti je k dispozici všem úlohám společně v segmentech globálního prostoru
Jedna úloha tedy může mít k dispozici až 1 GB paměti (zatím)
Spuštěno může být několik takových úloh náraz (multitasking)
V případě, kdy suma paměťových požadavků překročí 16 MB je třeba použit mechanismu virtuální paměti
Segmenty, které se nevejdou do paměti, se odkládají na disk
V deskriptoru každého segmentu je jeden bit rezervován pro informaci o tom, zda je segment skutečně fyzicky přítomen v paměti nebo zda byl odložen na disk
Přístup do segmentu, který v RAM není, má za následek přerušení, které OS obslouží nahráním příslušného segmentu z disku
OS má na starost organizaci dat v odkládacím souboru na disku

## Slide 50: Virtuální paměť
Pokud máte malou operační paměť a spustíte současně mnoho programů, které používají velké množství dat, vznikne velké množství segmentů, které se nevejdou do paměti a budou uloženy v odkládacím souboru na disku
V paměti budou uloženy vždy pouze segmenty, se kterými se často pracuje
V multitaskingu ale dochází k rychlému střídání programů a segmenty, které často používal jeden program, druhý program vůbec nepoužívá
Takže při přepnutí úloh (což se děje třeba každou milisekundu) je najednou paměť plná segmentů, se kterými aktuálně aktivovaná úloha pracovat vůbec nechce a naopak veškeré segmenty s daty, který potřebuje, jsou odložené na disku
Než tedy vůbec může aktivovaná úloha začít pracovat, je třeba načíst její segmenty z disku do paměti
Paměť je ale plná, takže nejprve je potřeba uvolnit místo, aby se do ní mohly načíst segmenty, které teď bude aktivní úloha používat
Místo se uvolní jedině tak, že jiné segmenty, které už v paměti jsou, se odloží na disk
Tím, jak se úlohy neustále střídají, dochází pak k neustále výměně segmentů mezi operační pamětí a odkládacím souborem na disku
Čím více programů naráz spustíte a čím menší máte skutečnou operační paměť, tím více se bude počítač trápit neustálým čtením a zapisováním segmentů na disk – aplikaci pak prakticky neběží, neustále se čeká na přesuny segmentů

## Slide 51: Deskriptor datového segmentu
P (Segment Present) je nastaven na jedničku tehdy, je li obsah segmentu uložen v reálné paměti. Není-li, je nulový.
DPL (Descriptor Privilege Level) 2-bitové zakódované číslo 0 až 3, určuje úroveň oprávnění přidělenou segmentu. Program, který chce s tímto segmentem pracovat, musí mít úroveň oprávnení stejnou nebo lepší
W (Writable) je nastaven na 1, pokud je povoleno čtení i zápis do segmentu. Zásobník musím mít vždy W=1. Je-li bit nulový, pak je segment ReadOnly
A (Accesssed) při každém přístupu k segmentu se automatický nastaví na 1. Procesor tento příznak nenuluje. Je určen operačnímu systému ke sledování četnosti přístupů ke konkrétním segmentům. Segmenty, které se nepoužívají, budou při každé kontrole deskriptorů mít tento bit nulový. Takové segmenty se pak budou jako první odkládat na disk při vyčerpání kapacity paměti a realizaci virtuální paměti.
ED (Expansion Direction) indikuje, kterým směrem se bude obsah segmentu rozšiřovat (zásobník roste opačným směrem než běžná data)
P
1
0
ED
W
A
DPL
7 6 5 4 3 2 1 0
Obsah bajtu přístupová práva (bit 40 až 47 deskriptoru)

## Slide 52: Deskriptor kódového segmentu
P (Segment Present) je nastaven na jedničku tehdy, je li obsah segmentu uložen v reálné paměti. Není-li, je nulový.
DPL (Descriptor Privilege Level) určuje úroveň oprávnění potřebnou pro přístup k segmentu
C (Conforming) nulový sděluje, že podprogramy volané v tomto segmentu budou mít nastavenu úroveň oprávnění odpovídající úrovni segmentu, v němž se nacházejí. Je-li C=1, bude volanému podprogramu v tomto segmentu přidělena úroveň oprávnění segmentu, z něhož je volán
R (Readable) nulový zakazuje čtení obsahu segmentu. Je povoleno pouze obsah segmentu spustit. Jedničková hodnota bitu povoluje jak spuštění, tak i čtení segmentu.
Zápis do kódového segmentu není možný
P
1
1
C
R
A
DPL
7 6 5 4 3 2 1 0
Obsah bajtu přístupová práva (bit 40 až 47 deskriptoru)

## Slide 53: Deskriptor systémového segmentu
Typ=1 označuje segment stavu procesu (TSS - Task State Segment) pro právě neaktivní proces. V tomto segmentu má OS uloženy informace o rozpracované úloze
Typ=3 označuje segment stavu procesu pro právě aktivní proces
Typ=2 označuje segment lokální tabulky deskriptorů segmentů (LDT - Local Descriptor Table)
P
0
0
0
DPL
7 6 5 4 3 2 1 0
Obsah bajtu přístupová práva (bit 40 až 47 deskriptoru)
Typ

## Slide 54: Úrovně oprávnění
K dispozici jsou 4 úrovně oprávnění, které jsou číselně označeny 0 (nejvyšší) až 3 (nejnižší)
úroveň 0 - jádro operačního systému (řízení procesoru, I/O operací, přidělování paměti, vytváření a ukončování úloh)
úroveň 1 - služby poskytované operačním systémem
úroveň 2 - systémové programy a podprogramy z knihoven (systém obsluhy souborů, správa knihoven)
úroveň 3 - běžné uživatelské aplikace
Vždy je kontrolováno, zda aplikace nemá snahu manipulovat se segmentem, který používá proces s vyšším oprávněním
Běžné uživatelské aplikace (úroveň 3) nemají právo měnit data operačního systému. Naopak jádro operačního systému smí vše – zavádět nové aplikace do paměti, ukončovat úlohy, odebírat paměť atd.
V případě nepovoleného přístupu do paměti je generováno přerušení, které vhodným způsobem obslouží operační systém
  např. Windows generují „Memory Access Violation“ a neposlušnou úlohu ukončí)
  UNIXová chybová hláška Segmentation fault

## Slide 55: IOPL
V registru FLAGS přibyly nové dva příznakové bity, kterými operační systém nastaví úroveň opravnění potřebnou pro povolení vstupu/výstupu
IOPL = Input Output Privilege Level
Pomocí IOPL lze nastavit nejnižší možnou úroveň oprávnění, při které ještě úloha může provádět vstupně-výstupní operace (tzn. pomocí instrukci IN a OUT přímo přistupovat k periferiím)
Úlohy s nižší úrovní oprávnění, než která je nastavená pomocí IOPL, nemohou přímo přistupovat k hardwaru (musí za tím účelem volat např. služby OS)
Pokud se úloha s nedostatečným oprávněním pokusí provést operaci IN nebo OUT je generováno přerušení, které je obslouženo operačním systémem

## Slide 56: IOPL
Pokud IOPL=3
Pak k provádění instrukcí IN a OUT stačí mít úroveň oprávnění 3, což je nejnižší možná úroveň oprávnění.
IN a OUT mohou provádět procesy s úrovní oprávnění 0, 1, 2 ,3
V tomto případě mohou tedy přistupovat ke vstupu a výstupu všechny běžící procesy a tím pádem operační systém ztrácí kontrolu nad vstupem a výstupem (programy mohou chaoticky zapisovat kamkoliv na disk, mazat jakýkoliv soubor, obcházet přístupová práva k souborům, dva programy současně posílají nesmyslná data tiskárně, odesílají se pakety do sítě a OS neví kam a nemůže je kontrolovat…)

## Slide 57: IOPL
Pokud IOPL=2
Pak k provádění instrukcí IN a OUT je třeba mít alespoň úroveň oprávnění 2
IN a OUT mohou provádět procesy s úrovní oprávnění 0, 1, 2
Běžné uživatelské aplikace s úrovní oprávnění 3 nemohou přistupovat ke vstupu a výstupu
Pokud chce takový program zapsat něco na disk, nemá k němu přímý přístup a musí využít službu operačního systému (vytvoř soubor, čti soubor, přejmenuj soubor, zapiš do souboru)
Program sám s diskem neumí komunikovat – k tomu je potřeba instrukce IN a OUT, která je ale pro program zakázaná
Program tedy nemůže zapsat jakákoliv dat na jakékoliv místo na disku
Program nemá přístup k tiskárně – musí využívat službu pro tisk, kterou mu nabízí OS. Operační systém pak může zabránit tomu, aby tiskly dva programy současně tím, že vytváří tiskovou frontu.
Program nemá přístup k síti. K navazování spojení, odesílání a přijímání paketů musí používat služby operačního systému a jeho porty. Operační systém pak může kontrolovat, který program kam co posílá (firewall, antivir) a přicházející pakety dle čísla portu předávat cílovým aplikacím
Program nemá přístup ani ke klávesnici, myši, USB portům, časovači…. – vše je pro něj dostupné pouze voláním služeb operačního systému a přímo s těmito zařízeními nemůže komunikovat
Operační systém má tedy naprostou kontrolu nad tím, kam koncové aplikace přistupují

## Slide 58: IOPL
Pokud IOPL=0
Pak k provádění instrukcí IN a OUT je nutné mít úroveň oprávnění 0
Úroveň oprávnění 0 má pouze jádro operačního systému
IN a OUT může provádět pouze proces s úrovní oprávnění 0 – tedy jádro OS
V tomto případě by nemohly přistupovat ke vstupu a výstupu ani ostatní procesy operačního systému, služby, ovladače atd.
Vstup a výstup by byl v podstatě zakázaný

## Slide 59: Skok do jiného kódového segmentu
Program uvnitř svého kódového segmentu může skákat z místa na místo bez omezení
Mezisegmentovým skokem nebo voláním podprogramu nazýváme přesun programového čítače na adresu ležící v jiném kódovém segmentu
Momentální úroveň oprávnění právě prováděného procesu musí být stejná nebo lepší než úroveň oprávnění, kterou je označen cílový kódový segment
K mezisegmentovému skoku dojde například pokud program volá nějakou službu operačního systému
Vzniká zde tedy problém v případě, že aplikace by chtěla využít některé systémové služby (služby OS)

## Slide 60: Brána pro předání řízení
Brána se používá v situaci, kdy chce proces na nízké úrovni oprávnění volat podprogram úrovně vyšší (např. uživatelská aplikace chce volat službu OS pro zápis na disk)
Není možné skočit přímo do kódového segmentu OS, kde leží kód volané služby
Nebylo by žádoucí, aby měl běžný program možnost skočit na libovolnou instrukci vyšší úrovně oprávnění
Bránu si potom je možno představit opravdu jako vchod do jiného světa - do kódového segmentu operačního systému nevidím a nemohu z něj nic spouštět, kromě zavolání jednoho konkrétního vstupního bodu podprogramu (určeného bránou)
Brána je realizována jako zvláštní typ deskriptoru

## Slide 61: Brána pro předání řízení
GDT
Kódový segment
Běžící program
Úroveň oprávnění=3
IOPL=2
Program s úrovní oprávnění 3 nemůže přistupovat ke vstupu a výstupu
Kódový segment
Služby operačního systému
Úroveň oprávnění=1
Služba pro čtení souboru
Služba pro odeslání paketu do sítě
Volání služby
Návrat do programu po vykonání volané služby
0 | Deskriptor segmentu Počátek:126543h Limit:7570h
1 | Deskriptor segmentu Počátek:ABC123h Limit:1234h
2 | Deskriptor segmentu Počátek:345678h Limit:FFFFh
3 | Deskriptor brány
4 | Deskriptor brány
… | ……………….
8191 | Deskriptor segmentu Počátek:345345h Limit:4000h
TABULKA DESKRIPTORŮ
GDTR
Běžící program potřebuje číst soubor z disku. Sám s diskem nemůže komunikovat. Pro čtení souboru musí zavolat službu operačního systému (ta má dostatečnou úroveň oprávnění). Volání této služby je vlastně skok z jednoho kódového segmentu do jiného, ve kterém je vyšší úroveň oprávnění. Bylo by nežádoucí, kdyby si do tohoto segmentu mohl program skákat kam chce. Přejít se dá pouze na místa, která jsou zpřístupněna deskriptorem brány (místa, kam ukazuje zelená šipka). Na jiná do tohoto kódového segmentu nelze z jiného programu „přeskočit“
Paměť

## Slide 62: Brána pro předání řízení
Zkontroluj přístupová práva k souboru
Odstraň soubor ze složky
Označ sektory, ve kterých soubor ležel jako volné
Služba „Smaž soubor“
Na toto místo lze přeskočit z jiného programu a tím službu zavolat
Na toto místo nelze skočit
Kódový segment
Skočit lze pouze na místa, pro která je vytvořen deskriptor brány. Tím je zajištěno, aby služba „Smaž souboru“ byla vždy zavolána od začátku a tím pádem nejde přeskočit kontrola přístupových práv k souboru, kterou služba před vlastním smazáním souboru provádí
Paměť

## Slide 63: Privilegované instrukce
Některé speciální řídící instrukce smí provádět pouze proces s určitým stupněm úrovně oprávnění (jádro operačního systému)
Použití privilegovaných instrukcí je obvykle omezeno pouze na jádro OS
Základní privilegované instrukce:
  LGDT naplnění registru GDTR
  LIDT naplnění registru IDTR
  LLDT naplnění registru LDTR
  LTR naplnění registru TR
  LMSW naplnění registru MSW
  CLTS nulování bitu TS v registru MSW
  HLT zastavení procesoru
Při pokusu provést privilegovanou instrukci bez potřebné úrovně oprávnění je generováno přerušení, které OS obvykle obslouží ukončením neposlušného procesu

## Slide 64: Záměna úloh
Nejdůležitější charakteristikou chráněného režimu je možnost provádění několika úloh takovým způsobem, že uživatel má dojem, že se úlohy provádějí paralelně
Tato simulace je prováděna metodou rychlého přepínání mezi jednotlivými úlohami
Pro přepínání úloh mají zásadní význam registr TR a segment stavu úlohy TSS
TR – Task register – selektor, který z globální tabulky vybírá deskriptor Task state segmentu právě běžící úlohy

## Slide 65: Task State Segment
Slouží k uchování informací o rozpracovaném procesu
Každá úloha má svůj TSS
Task State Segment má velikost minimálně 42 B a obsahuje hodnotu všech registrů v okamžiku přerušení procesu, LDTR, příznakový registr a ukazatel na vrchol zásobníku
Operační systém si do tohoto segmentu může ukládat další důležité informace o úloze (čas spuštění, priorita, jaký uživatel úlohu spustil atd…)
Informace o segmentu TSS obsahuje deskriptor systémového segmentu (smí být umístěn pouze v GDT).
TR funguje jako selektor ukazující do GDT na TSS aktivní úlohy

## Slide 66: Přerušení v chráněném režimu
V chráněném režimu již na počátku paměti (prvních 1024 B) nejsou uloženy vektory přerušení
Místo vektorů se používá tabulka IDT
Tabulka IDT (Interrupt Deskriptor Table) obsahuje 256 deskriptorů obslužných rutin přerušení
Při vzniku přerušení se použije číslo přerušení jako index do tabulky IDT
Položkami Tabulky IDT jsou deskriptory s informací o tom, kde leží v paměti pro dané přerušení jeho obsluha
Tedy například na patnáctém řádku této tabulky nalezneme deskriptor, ve kterém je informace o procesu nebo službě, která se má spustit jako obsluha přerušení číslo 15
Tabulka IDT může ležet kdekoliv v paměti, počáteční adresa této tabulky je uložena v registru IDTR

## Slide 67: Kontrolní otázky
Kolik bitů má fyzická adresa v reálném režimu a kolik v chráněném režimu ?
Kolikabitový je offset v reálném režimu ?
Kolikabitový je offset v chráněném režimu ?
Jaká je maximální možná velikost segmentu v chráněném režimu ?
Jaká je maximální velikost adresovatelné paměti chráněném režimu ?
Jaká je maximální možná velikost segmentu v reálném režimu ?
Jaká je šířka selektoru v bitech ?
Jaká je šířka indexu v bitech ?
Jaká je šířka deskriptoru v bitech ?
Kde je při běhu v chráněném režimu uložena počáteční adresa segmentu ?
Co je to multitasking a jak funguje ?
Kolik položek obsahuje globální tabulka deskriptorů ?
Kolik místa v paměti zabírá globální tabulka deskriptorů ?
Jaký význam má skrytá část selektoru ?
Kdy dochází ke čtení deskritprou z tabulky deskriptorů a při kterých přístupech do paměti se naopak deskriptor příslušeného potřebného segmentu z tabulky deskriptorů číst nemusí ?
Na kolikátém řádku tabulky deskriptorů leží deskriptor datového segmentu, je-li DS=00FDh ?
Kolik bitů deskriptoru je použito k uložení informace o bázové adrese segmentu ?
Na konkrétní pozici uvnitř segmentu odkazuje selektor, offset, deskriptor nebo index ?
Vysvětlete význam bitu A v deskriptoru datového segmentu
Jakou nejvyšší fyzickou adresu lze přečíst v reálném režimu a jakou v chráněném režimu (zapište ji hexadecimálně) ?

## Slide 68: Kontrolní otázky
K čemu slouží registr GDTR ?
LDTR je deskriptor, segment, selektor nebo offset ?
LDT je deskriptor, segment, selektor nebo offset ?
IP je deskriptor, segment, selektor nebo offset ?
Kde je uložena bázová adresa aktuální lokální tabulky deskriptorů ?
Kde je uložena bázová adresa globální tabulky deskriptorů ?
Jak se pozná, zda index vybírá deskriptor z lokální nebo globální tabulky ?
Index je uložen v deskriptoru, selektoru, segmentu, GDTR nebo datovém registru ?
Co se stane při pokusu o čtení dat ze segmentu, v jehož deskriptoru je bit P=0 ?
Co se stane při pokusu o zápis dat do segmentu, v jehož deskriptoru je bit W=0 ?
TR je deskritptor, segment, selektor nebo offset ?
Kdy se mění stav TR ?
TSS je deskriptor, selektor, segment nebo offset ?
Kolik úrovní oprávnění podporuje chráněný režim a jakou číselnou úroveň oprávnění má jádro operačního systému ?
Co jsou to privilegované instrukce ?
Jak lze přejít z chráněného režimu zpět do reálného ?
Co je to IOPL ?
Co je to systémový segment ? Co může obsahovat ?
K čemu slouží brána pro předání řízení ?
Kolik deskriptorů obsahuje tabulka IDT ?
Jaká informace je uložena v deskriptorech v tabulce IDT ?