Optická vlákna
Optické vlákno je tenké vlákno ze skla nebo ve speciálních případech z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na značné vzdálenosti.
V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích (tvoří naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí a brzy se rozšíří i do místních sítí) a v medicíně, ale jejich využití se rychle rozšiřuje i do jiných oblastí lidské činnosti.
Umožnují vyšší přenosové rychlosti - 10, 40, 100 Gbit
# Typy vláken
### Mnohovidové optické vlákno (Multimode)
Vícevidové optické vlákno je druh optického vlákna, který je nejčastěji používán pro komunikaci na krátké vzdálenosti, jako například uvnitř budovy nebo areálu. Rychlost přenosu u vícevidových linek se pohybuje okolo 10 Mbit/s až 10 Gbit/s na vzdálenosti do 600 metrů, což je více než dostačující pro většinu prostor. Dělí se na gradientní (postupná) a skoková.

Geometrie:
Průměr jádra – 50 / 62.5 µm
Průměr pláště – 125 µm
Primární ochrana – 250 µm

Měrný útlum MM vlákna:
3 dB/km @ 850 nm
Vlnové délky:
850, 1300 nm
### Jednovidové optické vlákno (Singlemod)
Jednovidové optické vlákno je druh optického vlákna, který je používán pro přenos dat na větší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty). Obecně našla optická vlákna uplatnění v telekomunikacích a pro vysokorychlostní přenosy v Internetu. Na kratší vzdálenosti se používají levnější vícevidová nebo gradientní optická vlákna.

Geometrie:
Průměr jádra – 9 µm
Průměr pláště – 125 µm
Primární ochrana – 250 µm
Měrný útlum SM vlákna:
0.3 dB/km @ 1310 nm

Vlnové délky a útlum opt. vákna:

# MM – 850nm,1310nm
# SM – 1310nm,1550nm
# Stavba optického vlákna
- Optická vlákna jsou obalena Primární ochranou zajišťující pružnost vlákna, bez ní je velmi křehké.
- Sekundární ochrana značně zvyšuje tloušťku vlákna, ale zajišťuje dobrou ochranu. Její odstranění je běžné u propojovacích kabelů

# Spojování optických vláken
- Permanentní spojení
  - Tavné svařování
  - Mechanické spojování - čelní spoje s přímým stykem spojovaných ploch
- Semipermanentní spojení
  - Mechanické (spojky, rychlokonektory)

# Tavné svařování
Nejnižší útlum, dlouhá životnost, obtížné, zejména kvůli malé velikosti jádra, úspěšnost se posuzuje podle optického útlumu a mechanické pevnosti (útlum okolo 0,2dB).
# Rozebíratelné spoje – konektory
Rozebíratelné spoje (konektory) požadují, aby se mechanické spoje nedotýkaly kvůli opotřebení ploch. Zároveň je nutné, aby mezi nimi byla minimální vzdálenost (maximálně 10% průměru jádra). Používají se pro spojování vláken u kterých se předpokládá opakované rozpojování a spojování.
Vzácně se využívá spojování pomocí čoček. Tyto čočky jsou neůměrně drahé a složité na výrobu, zároveň ale dosahují minimálních útlumů – až 0,2 dB, podobné jako u svarů. (obrázek A).
Druhá skupina využívá mechanické vedení vlákna – pomocí v-drážky (obrázek B) nebo pomocí vodícího kolíku a trubky (obrázek C). Typický útlum jsou menší než 1 dB
Konektory SC, LC a ST

# Transreceiver
- síťový prvek, který umožňuje překlad toku informací z jednoho typu sítě na typ jiný
- TRANSmitter a reCEIVER - vysílač a přijímač.
- využívají se nejčastěji při převodu metalické sítě na optickou, z bezdrátové na metalickou apod.
- dnes už funkce transceiveru nebývá řešena jako samostatný hardwarový prvek, ale integruje se dnes do inteligentnějších zařízení (směrovač, access point).
- TRANSMITTER + RECEIVER = Media converter

# Druhy :

GBIC
(Gigabit Interface Converter) - Hlavní rozdíl oproti předcházejícím dvěma byl ten,
        že GBIC modul se zasunuje dovnitř zařízení (GBIC slot).

SFP
- označované také jako Mini-GBIC, jsou k dispozici ve dvouvláknovém, jednovláknovém (WDM, Bidi, Single Fiber), CWDM a DWDM verzi.
- Narozdíl od GBIC modulu má SFP přibližně poloviční velikost - menší rozměry umožňují osazení aktivních prvků v hustotě až 24 portů SFP.

SFP+
- Oproti SFP má rychlejší datovou sběrnici i lepší stínění proti elektromagnetickým rušením a je tak určen hlavně pro vysokorychlostní aplikace.
- Je optimalizovaný pro 10Gbps Ethernet a 2x/4x/8x Fiber Channel
- Dostupné jsou varianty pro přenos po jednom vlákně (WDM) či CWDM pro vlnový multiplex.

Jednotlivé vlnové délky tvoří logické kanály – WDM (2 CH), CWDM (16 CH), DWDM (40 CH)

WDM (Wavelength Division Multiplexing)
vlnový multiplex představuje technologii, kterou se při přenosu multiplexuje více optických signálů v jednom optickém vlákně s použitím rozdílných vlnových délek (barev) LED nebo laserů
- je tak umožněno rozšířit kapacitu média nebo provést obousměrnou komunikaci na jednom optickém vlákně.
- nejčastěji se používá při přenosu informace optickým způsobem (signál bývá popsán svojí vlnovou délkou)
- používá multiplexer ve vysílači pro spojení signálů dohromady a demultiplexer v přijímači pro následné rozděleni
- pouze 2 kanály

CWDM (Cable Wavelength-division multiplexing)

- Rozdíl oproti DWDM je ve větším odstupu jednotlivých kanálů, což snižuje celkovou kapacitu vlákna
  - Kvůli většímu odstupu je CWDM vhodnější na krátké vzdálenosti (cca 50 km po jednovidovém vlákně).
  - ITU standardizovala 20 nm kanálové rozteče pro použití s CWDM za použití vlnových délek mezi 1270 nm a 1610 nm
  - 16 kanálů
  - nevyžaduje perfektní zdroj
  - lokální sítě

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)
- Hustý vlnový multiplex je efektivní metoda, kde je několik kanálů,
- každý o jiné vlnové délce, přenášeno jedním optickým vláknem, využívající více z dostupné šířky pásma, bez zvyšování efektu disperze.
- Každý kanál může být nezávislý na protokolu, rychlosti a směru komunikace.

  - Technologie DWDM je použitá nejvíce na dálkových optických trasách.
  - 40 kanálů
  - páteřní sítě a dlouhé trasy