## Slide 1: Hierarchie paměťového systému
Registr
Cache
Operační paměť
Disková paměť
Růst kapacity
Růst rychlosti

## Slide 2: Hierarchie paměťového systému
Registr
  je přímo součástí jádra procesoru
  Do registrů nelze umístit všechna data – jsou v nich pouze operandy k okamžitému použití
  Některé operace lze provádět pouze s operandy v registrech. U RISC procesorů lze pracovat pouze s registry (paměť lze jen číst nebo do ni zapisovat – LOAD/STORE)
  U superskalárního procesoru lze dokončit více operací v jednom taktu a tím pádem také pracovat současně s více registry
Cache
  rychlá statická paměť
  Vyrovnává rozdíl v rychlosti procesoru a pomalé operační paměti
  Běží na stejné nebo nižší frekvenci než je taktovací frekvence jádra procesoru.
  V případě, že běží na stejné frekvenci jako jádro, může být přístup do ní stejně rychlý jako práce s registrem - hrozí ale nebezpečí, že v ní nejsou požadovaná data (pravděpodobnost nalezení dat v cache je až 95%)

## Slide 3: Hierarchie paměťového systému
Operační paměť
  dlouhodobé úložiště dat potřebných během běhu počítače
  je pomalá, protože jde o dynamickou RAM (DRAM)
  protože je DRAM má velkou kapacitu
  při virtualizaci hrozí nebezpečí, že segment nebo stránka v ní fyzicky nebudou přítomny
Disková paměť
  dlouhodobé úložiště dat
  energeticky nezávislá
  velká kapacita, ale nízký datový tok a vysoká přístupová doba k datům
  data jsou zde organizována do souborů operačním systémem
  při použití virtuální paměti slouží k odkládání nepotřebných stránek paměti

## Slide 4
        KAPACITA DOBA ULOŽENÍ INFORMACE
Registr několik bitů několik taktů
Cache desítky, stovky kB několik milisekund
Paměť stovky MB max. do vypnutí počítače
Disková paměť stovky GB teoreticky navěky

## Slide 5: Princip magnetického záznamu
Jednotlivé bajty jsou převedeny na sériový tok jednotlivých bitů
Proud jedniček a nul je převáděn na změny proudu v záznamové hlavě
Změna proudu v záznamové hlavě způsobí změnu magnetického pole v jejím okolí
Hlava obsahuje štěrbinu, která umožňuje uzavírání indukčních čar přes magnetické médium v těsné blízkosti hlavy
domény materiálu disku se orientují ve směru magnetického pole a udrží svou orientaci dlouho i po zániku pole
Magnetický záznam je mazatelný, a to dvěma způsoby
  vystavením střídavému nebo stejnosměrnému magnetickému poli, které zruší různou orientaci domén nebo je všechny orientuje jedním směrem
  vystavením Curieově teplotě (několik set °C), při které dojde ke spontánnímu odmagnetování. Tuto možnost využívají magneto-optické jednotky.

## Slide 6: Čtení magnetického záznamu
Čtecí hlavy - magnetorezistentní hlavy
Změna odporu vlivem změny magnetického pole se převede na proudovou špičku
Detekovat lze jen změny magnetického pole !
Nebylo by tedy možné číst nic ze souvislých oblastí se stejnou magnetizací
Informace musí být vhodným způsobem překódována, aby obsahovala dostatečný počet střídajících se jedniček a nul anebo je vhodným způsobem modulována
Není to tedy vůbec tak jednoduché, že by jednomu bitu odpovídala buď jedna nebo druhá magnetická orientace podle jeho hodnoty 0 či 1

## Slide 7: Čtení magnetického záznamu
> | > | < | > | > | > | < | < | > | > | < | < | < | > | > | < | < | < | < | > | > | > | < | < | … | .
Záznamová vrstva
Směr magnetizace
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | … | .
Takhle jednoduše to nejde !!!

## Slide 8: Čtení magnetického záznamu
> | > | > | > | > | < | < | < | < | <
Záznamová vrstva
Směr magnetizace
t
Pohyb
I
MR hlava neumí přečíst směr magnetizace. Lze pouze detekovat místa, ve kterých se směr magnetizace mění. Při čtení z takového místa ze změní proud protékající hlavičkou (impulz)

## Slide 9: Čtení záznamu
Změna magentizace se projeví při čtení MR hlavou jako proudový impuls
K reprezentaci dat na magnetickém médiu se tedy používá přítomnost nebo nepřítomnost impulzu
Data musí být na disk zaznamenáná tak, aby nedošlo k dlouhé posloupnosti beze změn
Na magnetické médium se však vejde více dat, když počet změn (jejich hustota) bude co nejnižší. Je tedy nutné zvolit vhodný kompromis
Pohyb disku

## Slide 10: FM kódování
Jednotlivé bity se zakódují následovně:
  1 = změna + změna
  0 = mezera + změna
Jinak to lze vysvětlit tak, že nula se zakóduje jako půlperioda a jednička jako celá perioda během stejného úseku
FM kódování vykazuje vysoký počet impulsů a je tedy neefektivní
FM kódování se používalo u nejstarších typů disků, dnes se s ním již nesetkáme

## Slide 11: FM kódování

## Slide 12: RLL kódování
Příklad – kód RLL 2-7
Jednotlivé vzorky a jejich zakódování jsou voleny tak, aby mezi jejich dvěma impulsy (změnami magnetizace) bylo maximálně 7 a minimálně 2 mezery
  00 – změna, mezera, mezera, mezera
  01 – mezera, změna, změna, změna
  100 – mezera, mezera, změna, mezera, mezera, mezera
  101 – změna, mezera, mezera, změna, mezera, mezera
  1100 – 4x mezera, změna, 3x mezera
  1101 – 2x mezera, změna, 2x mezera, změna, 2x mezera
  111 – mezera, mezera, mezera, změna, mezera, mezera
Moderní pevné disky používají obvykle nějakou speciální složitější modifikaci RLL kódování (ARLL, ERLL ...)

## Slide 13: modifikovaná RLL

## Slide 14: RLL kódování
Data jsou překódována tak, aby byla na disku uložena jako různě dlouhé souvislé oblasti se stejnou magnetizací
Například při použití kódu RLL 2-7 budou data uložena jako oblasti o délce 2 až 7 jednotek
Při čtení dochází pomocí MR hlavy k detekci míst se změnou směru magnetizace
Detekují se tedy hranice jednotlivých oblastí
Řadič disku měří čas mezi impulzy, které přicházejí ze čtecí hlavy, a tím nepřímo délku oblasti (2 až 7 jednotek v případě RLL 2-7)

## Slide 15: RLL kódování
Původní data: C2h, BAh
To jsou bity: 11.000.010.10.11.10.10
Po RLL zakódování 1000.000100.100100.0100.1000.0100.0100
Mezi jedničkami je 6, 2, 2, 3, 2, 4, 3 a 2 nuly
Souvislé oblasti se stejnou magnetizací tedy budou mít délku 6, 2, 2, 3, 2, 4, 3 a 2 jednotky
> | > | > | > | > | > | < | < | > | > | < | < | < | > | > | < | < | < | < | > | > | > | < | < | … | .
Záznamová vrstva
Souvisle zmagnetizovaná oblast (délka 6 jednotek)
Směr magnetizace

## Slide 16: Diskové paměti
Magnetické záznamové médium v podobě kruhového rotujícího disku nad nímž nebo přímo po něm se pohybují hlavy
Hlavy se pohybují proto, abychom mohli zaznamenat několik kruhových stop. Při vlastním čtení nebo zápisu se hlava nepohybuje. V pohybu je pouze při přechodu na jinou stopu
Disk se otáčí, abychom ze stopy mohly již nehybnou hlavou číst data (nebo je do ní zapisovat)

## Slide 17: Disketa
U disket byl nosným materiálem pružný plastový kotouč s tenkou magnetickou vrstvou, po kterém se přímo klouzají hlavy z obou stran média čímž dochází k opotřebení povrchu a vzniku vadných míst
floppy disk=pružný disk (protože je z tenkého ohebného materiálu)
Floppy disk fungoval jako přenosné záznamové médium s malou kapacitou
Éra disket již odezněla

## Slide 18: Pevný disk
U harddisků je použito kovových kotoučů (ploten) s magnetickou vrstvou, nad níž se hlavy vznáší ve výšce řádu mikrometrů/nanometrů na vzduchovém polštáři
Čím menší je vzdálenost hlavy a povrchu, tím hustěji lze zapisovat.
Pevný disk – vyroben z pevného neohebného materiálu
Plotna – pevný robustní kotouč s tenkou magnetickou záznamovou vrstvou na obou stranách
HardDisk má několik kotoučů (ploten) nad sebou
Většina moderních pevných disků má dvě plotny
V současné době mají standardně disky ve stolních PC plotny o průměru 3,5 palce (tj. 8,9 cm), v noteboocích jsou menší varianty 2,5 palce
Záznamová vrstva je na obou stranách plotny
Na jednu plotnu jsou dvě hlavy, protože jsou data zaznamenána z obou stran
Všechny plotny se otáčí společně, jsou spojené a usazené na společné ose
Všechny hlavičky se pohybují společně, jsou umístěny na společném rameni

## Slide 19: Plovoucí hlavy
Pro dosažení co nejvyšší hustoty musí být hlava co nejblíže k magnetické vrstvě na disku, ale vzhledem k vysoké rychlosti rotace disku se jí nesmí dotýkat.
Přitom diskové plochy nelze vyrobit ani upevnit tak, aby jejich povrch ve směru osy otáčení "neházel„ a ramínka s hlavami nelze umístit nad plotny s nanometrovou přesností.
Řešením byl vynález plovoucí hlavy
Co nejmenší hlava je upevněna na pružném ramínku, které ji přitlačuje k disku,
Konec ramínka s hlavou má přesně vypočtený aerodynamický profil a vrstvička vzduchu, kterou otáčející se disk s sebou strhává, ji udržuje ve vzdálenosti několika mikrometrů/nanometrů od povrchu.
Hlava „plave“ na vzduchovém polštáři (vír vzduchu nad rotující plotnou)
Vzdálenost mezi hlavou a povrchem je dnes jen několik nanometrů
Hlavu tedy nadzvihuje proud vzduchu, ovšem jen pokud se disk otáčí přesnou rychlostí.
Kdyby se disk zastavil, hlava přestane být vírem vzduchu odtlačována od povrchu a dotkne se ho
Hlavička se nesmí dotknout povrchu - zničila by ho
Při zastavení disku se hlavička položí na disk na tzv. přistávací stopě (zaparkuje se) nebo se aretuje mimo oblast ploten

## Slide 20: Pevný disk
Typické otáčky (RPM) jsou 3600 ot/min, 4500 ot/min, 5400ot/min, 7200ot/min, 9600 ot/min, 10000ot/min, 15000 ot/min
Vyšší otáčky obvykle znamenají vyšší výkon a rychlost, ale také vyšší spotřebu elektrické energie, nižší odolnost vůči otřesům a rychlejší opotřebení
Otáčky pevného disku jsou konstantní – z toho plyne, že rychlost pohybu disku pod hlavičkou je proměnná (nejvyšší u okraje, nejnižší u středu)
CAV – Constant angle velocity – konstantní úhlová rychlost
Disky jsou uzavřeny proti prachu
Prach usazený na plotnách by mohl poškodit hlavičku a povrch, protože jeho zrnka jsou mnohem větší než mezera mezi hlavičkou a povrchem
Uvnitř je přefiltrovaný čistý vzduch nebo inertní plyn
V žádném případě nemůže být uvnitř vakuum (nefungovalo by v něm vznášení hlavičky nad rotující plotnou)
Do budoucna je točivé médium neperspektivní (náchylné na poškození při nárazech, vyžaduje mnoho energie pro motorek)

## Slide 21: Příklad
3,5“ pevný disk má 10000 ot/min
Vypočítejte v km/h rychlost ubíhajícího povrchu pod čtecí hlavou
Otáčky jsou konstantní, ale dráhová rychlost se mění podle místa, odkud se na disku čte
Otáčka trvá vždy T = 60 s /10000 ot = 6 ms
Nejdelší stopa má průměr 3,5“ = 3,5 x 2,54 cm = 8,89 cm
Délka této stopy je 27,93 cm = 0,2793m
Rychlost je tedy 46,55 m/s = 167,6 km/h
Kratší stopa blíže ke středu má průměr například d=4 cm
Délka této stopy je cm = 0,1256m
Rychlost v tomto místě je tedy 20,93 m/s = 75,36 km/h
d1=8,89 cm
s1=27,93 cm
d2=4 cm
s2=12,56 cm
10000 ot/min

## Slide 22: Parametry pevných disků
KAPACITA
Výrobci disků se dohodli , že pro označení kapacit budou používat dekadické násobky Byte
Tedy jejich 1GB = 1 000 000 000 B
Zatímco jinde znamená 1GB = 230 = 1073741824B
Pak se nelze divit, že zakoupený 120GB disk se hlásí po naformátování jen jako 114GB
Toto značení převzali i výrobci CompactFlash karet, od nich pak výrobci dalších paměťových karet a Flash disků a pak také výrobci DVD a Bluray disků
Aby se to značení nějak rozlišilo, navrhla IEC nový standard 60027-2, který označuje binární násobky jako kiB, MiB, GiB...(jako Giga binary Byte) a dekadické jako kB, MB, GB

## Slide 23
Příklad
Nově zakoupený pevný disk má výrobcem udávanou kapacitu 1 TB. Kolik volného místa na prázdném disku zobrazí OS Windows?
1 TB = 1 000 000 000 000 B dle výrobců disků
OS Windows zobrazuje kapacitu paměti, ale i velikost souborů na disku a volné místo na disku v KiB, MiB, GiB a TiB, ale nesprávně je označuje jako KB, MB, GB a TB (takhle to ale v podstatě dělá dnes každý, novou normu téměř všichni výrobci softwaru a hardwaru ignorují)
1 TB = (1 000 000 000 000 / 1024) KiB = 976 562 500 KiB
1 TB = (976562500 / 1024) MiB = 953 674 MiB
1 TB = (953674 / 1024) GiB = 931 GiB
OS Windows nám ukáží, že kapacita pevného disku 931 GB (správně by to mělo být zobrazeno jako 931 GiB)

## Slide 24: Parametry pevných disků
PŘÍSTUPOVÁ DOBA
Doba mezi požadavkem na čtení dat a započetím jejich čtení
Požadovaná data nejsou k dispozici ihned
Data jsou uložena v kruhových stopách a čtecí hlava se musí přesunout tak, aby mohla číst požadovanou stopu
Poté se čeká na utlumení rozkmitu způsobeném setrvačností raménka
Dále je třeba vyčkat, než se disk pootočí tak, aby se hledaná data na stopě dostala pod čtecí hlavu
Přístupová doba bývá v řádu jednotek ms, což je asi milionkrát více než u polovodičových pamětí
Přístupová doba není konstantní
Záleží na vzájemné vzdálenosti místa, ze kterého se naposledy četlo a místa, odkud se mají číst požadovaná data

## Slide 25: Parametry pevných disků
Maximální přístupová doba - V nejhorším možném případě bude třeba čekat, než se hlavička přesune z jednoho okraje disku na opačný a pak ještě po dobu jedné otáčky disku – K tomu ale dochází málokdy
Minimální přístupová doba – takový údaj by nedával moc smysl – nastane v případě, že požadovaná data leží právě v místě, které lze okamžitě číst (tedy ihned za právě přečtenými daty)
Zpravidla se místo maximální přístupové doby uvádí průměrná přístupová doba. Tu lze změřit různými testy a nástroji

## Slide 26: Parametry pevných disků
Rychlost čtení a zápisu
U moderních pevných disků dosahuje hodnot stovek MB/s
U starších disků bývala konstantní, ale moderní pevné disky mají rychlost čtení závislou na poloze stopy kvůli rozdílnému množství dat na jednotlivých stopách (delší kruhové stopy u okraje obsahují více dat - viz Zone Bit Recording o pár slajdů dále)
Výrobci rádi udávají maximální dosažitelnou rychlost čtení/zápisu, ale ta je v praxi dosažitelná jen pro data zapsaná na nejdelších stopách (naštěstí sem se obvykle instaluje na prázdný disk operační systém a jeho důležité soubory)
Praktičtější význam má průměrná dosažitelná rychlost čtení/zápisu
Závislost rychlosti čtení dat na jejich poloze u průměrnou rychlost lze zjistit přesně diagnostickými nástroji (např. HD Tune)

## Slide 27: Parametry pevných disků
Rychlost čtení je závislá na místě, kde jsou data na disku uložena
Nejrychleji lze číst data na vnějším okraji disku – rychlostí přes 50 MB/s
Na opačném konci disku (ze stop u středu) lze číst pouze rychlostí okolo 30 MB/s

## Slide 28: Parametry pevných disků
Jednotlivé tečky znázorňují, jak dlouho trvalo nalezení náhodně zvolených dat v této oblasti disku
Při náhodném přístupu do této oblasti disku se přístupová doba pohybuje mezi 5 až 17 ms
Náhodný přístup k datům u středu disku trvá obvykle 16 až 26 ms
Po zprůměrování všech přístupových dob do různých oblasí disku vychází 14,7 ms

## Slide 29: Parametry pevných disků
Kapacita
Otáčky
Přístupová doba
Rychlost zápisu a čtení
Rozměr
  udáván jako průměr kotouče v palcích
  obvykle 2,5“ nebo 3,5“, dříve také 5,25“
Počet ploten
Počet hlav (počet ploten x 2)
Velikost vyrovnávací cache paměti (jednotky MB)
Způsob připojení (PATA, SATA1, SATA2, SATA3…)

## Slide 30: Doporučená videa
Než budeme pokračovat v tématu, pusťte si tato doporučená videa na YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLSYzIrlc_LfAgBXSSv45gG2WNDOGnGSt-

## Slide 31: Vystavovací mechanismus
Vystavovací mechanismus je zařízení, které vystavuje čtecí/zápisové hlavy na správné místo nad povrchem disku
Starší disky používaly krokový motor, moderní disky využívají lineární motor
Elektrický proud protéká cívkou umístěnou mezi dvěma silnými magnety
Podle toho, kterým směrem proud teče, pohybuje se raménko s hlavami ke středu disku nebo k vnějšímu okraji
Při vystavení hlav na požadovanou pozici je možné číst a zapisovat data ze všech povrchů bez pohybu hlav (a proto jsou také takto data organizována, pro vyšší výkon disku,

## Slide 32: Vystavovací mechanismus

## Slide 33: Vystavovací mechanismus
Disk s vyššími otáčkami bude mít kratší přístupovou dobu
Neplatí ale, že dvojnásobné otáčky znamenájí poloviční přístupovou dobu, protože závisí také především na rychlosti a přesnosti vychylovacího mechanismu při hledání správné stopy
Zatímco kapacita moderních pevných disků je dnes o několik řádů vyšší než kdysi, přístupová doba se příliš nezměnila (je nižší, ale pouze o málo, stále se jedná o milisekundy)
Vychylovací mechanismus nejde nijak významně urychlit
V průběhu let vývoje pevných disků se spíše zvyšovala neustále jeho přesnost, což umožňuje dosažení vyšší kapacity

## Slide 35
A – plotny (kotouče s magnetickou vrstvou) B – otočné raménko nesoucí všechny hlavy C – záznamová a čtecí hlava (head) D,E – cylindr (stopa, prochází všemi plotnami, tj. válec) F – sektor (úhlová výseč se stopami)

## Slide 36: Geometrie disku CHS
CHS (Cylinder/Head/Sector) disková geometrie jednoznačně určuje dané místo na disku
Pod hlavičkou se otáčí disk a jednotlivá data jsou zapisována do soustředných kružnic - stop
Hard disk je tvořen více disky - nad každým povrchem je vlastní hlavička
Všechny stopy stejného průměru na jednotlivých plotnách tvoří tzv. cylindry=válce (čísluje se od 0)
Konkrétní stopa z tohoto cylindru je určena číslem hlavy (čísluje se též od 0)
Každá stopa je pak dále rozdělena na sektory pevně dané velikosti
Sektor je nejmenší adresovatelnou jednotkou disku (nelze na disku adresovat, číst nebo zapisovat jednotlivé bajty)
Sektor obsahuje standardně 512 B
Adresa sektoru na disku se tedy skládá z čísla stopy (cylindru), čísla povrchu (hlavy) a čísla sektoru – polohu dat, která chceme přečíst, sdělíme řadiči disku třemi čísly

## Slide 39: Geometrie disku CHS
Původně byl na všech stopách stejný počet sektorů (tj. úseků na stopě), ale se zvyšující se kapacitou disku a počtem stop na povrchu se projevil velký rozdíl mezi délkou sektorů na vnějších a vnitřních stopách
Stopy blíže středu disku jsou logicky výrazně kratší než stopy blíže okraji disku, přičemž počet bitů uložených v jednom sektoru musel být stejný.
V sektorech u okraje disku se plýtvalo místem, v sektorech u středu disku zase při vyšší hustotě signálů hrozilo riziko chybného čtení.

## Slide 40: Zone Bit Recording
Postupně se změnila metoda záznamu dat na ZBR (Zone Bit Recording), která už nemá konstantní počet sektorů na stopu a tak došlo k lepšímu využití povrchu
V každé zóně je jiný počet sektorů na stopu
Zóny u obvodu disku (delší oblouk) mají více sektorů a zóny u středu disku mají méně sektoru (na menší délce kružnice)

## Slide 41: Zone bit recording
Pro disky bez ZBR platí, že
  Otáčky disku jsou konstantní
  Počet sektorů na všech stopách je stejný
  Hustota záznamu dat je vyšší u středu disku (na kratší stopě je tu nahuštěný stejný počet sektorů jako na delších stopách)
  Rychlost čtení dat je konstantní
Pro disky se ZBR platí, že
  Otáčky disku jsou konstantní
  Hustota záznamu dat je po celé ploše disku konstantní
  Počet sektorů na jednotlivých stopách se liší. Delší stopy u vnějšího okraje disku mají více sektorů
  Rychlost čtení dat závisí na jejich poloze, nejrychleji lze číst dat ze stopu vnějšího okraje

## Slide 42: Geometrie disku
BIOS obsahuje základní funkce pro čtení disku (umožňuje start OS po zapnutí počítače) a potřebuje znát geometrii disku
Informace o geometrii disku (počet hlav, cylindrů, sektorů) bylo nutné uložit do paměti CMOS, odkud BIOS tuto informaci při startu počítače přečetl
Používání IDE disků v další fázi usnadnila funkce autodetekce, kdy si disk nese informaci o své geometrii a BIOS o ní umí disk požádat a přečíst ji
Brzy se objevuje také první problém s kapacitním limitem na 504MB
Z různých omezení vyplývalo, že disk mohl mít max. 1024 cylindrů, 16 hlav a 63 sektorů na stopu, tedy celkem 1024 x16 x 63 x 512B = 528 482 304B
Novější disky měly běžně více než 1024 cylindrů - zavedla se proto translace geometrie
Disk předstíral počet cylindrů 1024 a méně a na úkor toho se zvětšil počet hlav
Např. jednotka, která měla fyzicky CHS = 1600/4/63 se tvářila jako 800/8/63, čímž se počet cylindrů dostal pod 1024 a služby BIOSu pro čtení disku se daly použít
Tedy až do té doby, než se vyčerpal limit pro počet hlav - 256
A tak vznikl další limit BIOSu 8,4GB - 1024*256*63*512 = 8455716864B (služby BIOSu používali pro přenos CHS parametrů tři 8-bitové registry CH, CL a DH)

## Slide 43: LBA
Výrobci si postupně uvědomili, že CHS geometrie už nemá v příliš smysl (zbytečná několikanásobná translace mezi vrstvami APLIKACE-OS-BIOS-DISK) a přešlo se k LBA (Logical Block Addressing)
LBA používá lineární adresování, kdy se prostě sektory číslují od nultého do posledního
Polohu dat, která chceme přečíst, sdělíme řadiči disku jedním jediným číslem (Jako kdybychom v ČR přestali používat adresu složenou z města, ulice a čísla popisného a používali jen to číslo popisné – každý dům v republice by měl své jedinečné číslo. Na obálku dopisu by se psalo jediné číslo, ze kterého by se musela nějak zjistit poloha)
Služby BIOSu pro práci s pevným diskem byly rozšířeny o LBA ekvivalentní funkce
Ty však umí využít až novější OS, např. MS-DOS 7.0 a vyšší, FreeDOS, Windows NT/2K/XP, Linux...
Standardní EIDE řadiče používají pro LBA adresaci 28 bitů, takže vzniká další limit: 228 * 512 B = 137438953472B (128GB).
Zpočátku se tento limit zdál být hodně vzdálen, ale zvyšování hustoty dat na plochu roste takovým tempem, že dávno padl i tento limit
Specifikace ATA/ATAPI-6 tedy zavedla nový standard LBA se 48-bitovým adresováním, které má limit zhruba na 131072 TB
48-bitovou adresací sektorů používáme na všech SATA discích
Disk tedy může mít 248 sektorů

## Slide 44: Pevný disk - životnost
Protože pevné disky obsahují pohyblivé mechanické součásti, jsou náchylnější k poruchám než jiné součásti počítače
Při nárazu se může hlava dotknout povrchu plotny a poškozená oblast se stane nečitelnou a data či celý disk jsou zničena
Některé pevné disky obsahují akcelerometr, který umí detekovat otřesy nebo pád a dát rychle povel k zaparkování hlaviček do bezpečné polohy
Při vypnutí disku se automaticky uloží hlavy mimo datovou oblast
Moderní disky své hlavy parkují na plastové lyžiny a tak díky tomu nedochází ke kontaktu s plotnou.
Disk se zaparkovanými hlavičkami je mnohem odolnější vůči nárazu
Hodnoty odolnosti vůči nárazu uvedené v parametrech pevných disků odpovídají právě situaci, kdy jsou hlavičky zaparkované a nemohou poničit povrch ploten
Disk s nezaparkovanými hlavičkami vznášejícími se nad rotujícím povrchem obvykle nepřežije ani pád z několika málo centimetrů

## Slide 45: Možnosti zvyšování kapacity diskové paměti
Zvyšování kvality záznamové vrstvy (chemicko-technologický problém)
Změna směru magnetizace z podélné na kolmou
Hledání nových metod záznamu (kódování a modulace jedniček a nul) s menším počtem změn magnetizace
Zvyšování přesnosti vystavovacího mechanismu

## Slide 46: Směr magnetizace
Původně všechny pevné disky používaly podélný směr magnetizace
Tato metoda se nazývá LMR – Longitudinal magnetic recording

## Slide 47: Směr magnetizace
Moderní pevné disky používají Kolmý zápis (Perpendicular Magnetic Recording – PMR)
Směr magnetizace záznamové vrstvy není orientován podélně s povrchem, ale kolmo na něj a disková hlava pro zápis má jinou konstrukci, aby dokázala takto orientovaná magnetická pole přečíst
Tato metoda umožňuje dosažení vyšší hustoty záznamu a vyžaduje novou konstukci záznamových hlav

## Slide 48: SMR
SMR - Vrstvený zápis (Shingle Magnetic Recording
Jedná se o vylepšení technologie kolmého zápisu.
zvyšuje se hustota stop tak, že jednotlivé stopy na povrchu se posunuly k sobě a dokonce se šindelovou metodou překrývají

## Slide 49: SMR
SMR lze přirovnat k textu s tak hustým řádkováním, že se jednotlivé řádky překrývají, ale slova se ještě dají rozluštit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam eget nisl. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede. Nulla pulvinar eleifend sem. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Integer tempor. Nullam eget nisl. Morbi scelerisque luctus velit. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Nunc auctor. Quisque tincidunt scelerisque libero. Pellentesque ipsum.

## Slide 50: Rozhraní pevných disků
Zprostředkovávají komunikaci mezi diskem a ostatními částmi počítače
ST506 – nejstarší rozhraní používané u prvních počítačů PC. Disk neobsahoval řídící elektroniku a byl řízen vnějším řadičem pevných disků
IDE – V disku je integrovaná řídící elektronika. Disk je připojen k základní desce 40 nebo 80 žílovým kabelem. Na jednom kabelu mohou být připojeny dva disky. Komunikace je paralelní
SATA – Sériová asynchronní komunikace. Každý disk je připojen k základní desce samostatně vlastním kabelem. Vysoká propustnost

## Slide 51: ST506
Používalo se u nejstarších pevných disků v prvních počítačích PC
Disk je bez vlastní inteligence a neobsahuje žádnou elektroniku
V disku jsou pouze mechanické součásti
Řízení disku (nastavování hlaviček, kódování atd.) provádí externí řadič, který je umístěn v konektoru systémové sběrnice (karta zasunutá ve slotu ISA, EISA)
S disky je řadič propojen kabely
  řídícím kabelem - jeden kabel pro oba disky
  datovým kabelem - z řadiče do každého disku vlastní kabel

## Slide 52: ST506

## Slide 53: ST506 controller

## Slide 54: IDE
Rozhraní IDE (Integrated Device Electronic) bylo navrženo v roce 1986 firmou Western Digital a Compaq
V disku je integrována řídící elektronika
IDE disk již nepotřebuje vnější řadič pevných disků a připojuje se přímo k základní desce
Rozhraní IDE se dnes častěji označuje jako ATA (Advanced Technology Attachment)
IDE – označení fyzického rozhraní a disků s integrovanou elektronikou
ATA – je spíše označení komunikačního protokolu
Připojení diskových jednotek se provádí pomocí 40-žilového kabelu
Existuje i 44-vodičová varianta kabelu pro notebooky, kde je vedle datových vodičů vedeno i napájení disku
Novější verze (UtraDMA4-6) vyžadují kabel 80 žilový (40 vodičů navíc nevede žádný signál, pouze zem) kvůli minimalizaci rušení signálu elmg. Polem

## Slide 55: ATA
Registry řadiče disku jsou programově dostupné instrukcemi IN, OUT – zápisem do těchto registrů se disku předávají povely
Hard disk je ovládán pomocí standardizované sady příkazů ATA
Všechny pevné disky se ovládají stejně (bez ohledu na kapacitu, výrobce, typ atd.)
např. je zadán povel čti sektor 1058 – řadiče všech disků tomuto příkazu rozumí a převedou ho na nastavení hlavičky na správné místo, vyhledání sektoru a jeho přečtení

## Slide 56
80 vodičů
39 pinů

## Slide 58: Srovnání IDE a ST506

## Slide 60: Komunikace CPU-HDD
PIO - Programmed Input Output
  Přenos dat je řízen procesorem
  veškerá přenášená data procházejí přes procesor a ten je čtením/zápisem zatížen
  Takto komunikovaly nejstarší pevné disky
DMA - Direct Memory Access
  Přenos dat do/z paměti probíhá přímo bez účasti procesoru
  Přenos řídí DMA controller naprogramovaný procesorem
  Procesor není přenosem zatěžován (pouze ho zahájil naprogramováním DMA controlleru)
  Všechny pevné disky dnes využívají DMA

## Slide 61: Rozhraní ATA1
První standardizovaná verze IDE-ATA rozhraní
Podporuje pouze připojení pevných disků (např. CD-ROM nelze)
Dovoluje přečíst informace o geometrii disku (C/H/S)
Dovoluje připojit dvě zařízení jedním společně sdíleným kabelem
Připojené disky je nutné pomocí jumperů (propojek) nastavit jako
  Single - nastavení disku, který je v počítači jediný
  Master - nastavení hlavního disku, který je v počítači zapojen spolu s druhým podřízeným diskem
  Slave - nastavení druhého disku, který je v počítači spolu s hlavním Masterem
  Cable Select - Hlavní a podřízeny disk jsou určeny tím, jak jsou připojeny ke kabelu (IDE kabel umožňuje připojení dvou disků)

## Slide 63: Kabel a pevný disk s rozhraním ATA
Kabel pro připojení jednoho disku
Propojovací kabel pro připojení dvou disků
Konektory pevného disku ATA

## Slide 64: Rozhraní ATA-2
Standard z roku 1996
Označováno jako EIDE (Enhanced IDE)
Rozhraní pro propojení počítače jakéhokoliv zařízení pro ukládání dat (tedy už nejen HardDisk ale i CD-ROM)
Max. přenosová rychlost 16,67 MB/s
Umožňuje LBA adresaci sektoru
Lze připojit až 4 zařízení
2 IDE kanály - primární a sekundární
Na každý kanál lze 40-žilovým kabelem připojit 2 zařízení
Na každém kanálu je pak nutné nakonfigurovat zařízení jako Master, Slave, Single nebo CableSelect

## Slide 65: Rozhraní ATA-2
HDD 1
Single
HDD 2
ATA-2
HDD 1
Master
Slave
Primární kanál
Primární kanál
CD-ROM
Single
Sekundární kanál
CD-ROM
ZIP
Sekundární kanál
Master
Slave
ATA-2

## Slide 66: Další vývoj ATA rozhraní
ATA3 - rok 1997 - přináší podporu S.M.A.R.T. technologie
ATA4 - rok 1998
  nový propojovací kabel s 80 vodiči.
  Režím UltraDMA33
  Datové přenosy jsou zabezpečeny CRC kontrolním součtem
  zavedena podpora řazení příkazů do front (zařízení příjme několik povelů současně, uloží je do fronty a vykoná v optimálním pořadí - vhodné u multitaskingu)
ATA5 – rok 1999
  Režim Ultra-DMA 4 je podle své přenosové rychlosti (66 MB/s) také označován jako Ultra-DMA 66 nebo Ultra-ATA 66
  Dovoluje automatickou detekci kabelu se 40, resp. 80 vodiči
ATA6 - rok 2000
  Rozšiřuje režim LBA, který místo 28-bitové adresy sektoru používá adresu 48bitovou  max. velikost pevného disku je 144 PB (Pentabyte)

## Slide 67: S.M.A.R.T.
Self Monitoring Analysys and Reporting Technology - technologie pro sebemonitorování a kontrolu.
Během vývoje se EIDE jednotky staly inteligentní a disponují funkcí, které přímo nesouvisí s ukládáním a čtením uživatelských dat
Technologie S.M.A.R.T. byla vymyšlena za účelem předcházení selhání disku a byla zahrnuta do specifikace ATA/ATAPI-3
Statistiky říkají, že pomocí S.M.A.R.T. lze asi ve 30% úspěšně předejít havárii disku
V podstatě lze selhání rozdělit na dva typy poruch:
  "náhlá smrt", kdy např. vlivem teplotního šoku odejde elektronika
  pozvolná, sledovatelná a předvídatelná degradace některých parametrů. S.M.A.R.T. může pomoci pouze v druhém případě
Disk trvale sleduje a zaznamenává různé parametry (přímo na disk nebo do EEPROM), během nečinnosti navíc může sám provádět skenování povrchu a při překročení výrobcem nastavených prahových hodnot vydá varovné hlášení
Disk ovšem sám „nezakřičí“, je třeba použít nějaký software k přečtení S.M.A.R.T. statistik.
Většina nových BIOSů kontroluje S.M.A.R.T. status během POST (po zapnutí a HW resetu) a v případě problémů by se měla objevit nějaká hláška typu "S.M.A.R.T. status invalid"

## Slide 71: NCQ
Native Command Queuing - přirozené řazení příkazů
Umožňuje zvýšit výkon pevných disků
Řadič pevného disku sám optimalizuje pořadí, ve kterém jsou vykonány požadavky na zápis nebo čtení (přeskupí pořadí došlých povelů)
Tato optimalizace může redukovat nadbytečný pohyb hlaviček disku a tím se zvýší rychlost přenosu dat mezi řadičem a diskem a také se sníží opotřebení disku
Optimalizace se dobře uplatní, pokud se k disku snaží přistoupit současně několik procesů při multitaskingu (každý proces šahá někam jinam a hlavičky „tančí“ sem a tam)
Výtahový algoritmus: Lidé nastoupí do výtahu a sdělí, do jakého patra chce, kdo jet. Výtah pak jede jedním směrem nahoru a zastavuje v patrech, kde chce někdo vystoupit. Výtah nebude jezdit nahoru a dolu mezi jednotlivými patry v pořadí, v jakém lidé sdělili své požadavky
Problematiku optimálního pořadí požadavků přístupu k disku částečně řeší také softwarově operační systém použitím tzv.mezipaměti

## Slide 72: Nevýhody paralelních rozhraní
Při vyšších rychlostech nastává problém s dodržením časové relace – udržení stejného časového okamžiku platnosti dat na všech paralelních datových vodičích současně
S vyšší rychlostí navíc roste problém s přeslechy
Propojovací kabel je velmi složitý
ATA/IDE postaveno na koncepci Master/Slave, kdy na jeden sdílený kabel jsou připojena dvě zařízení
Tyto problémy podnítily vznik sériových rozhraní pro připojení disku

## Slide 73: SATA
Sériová ATA – SATA
Data se posílají sériově bit po bitu
Kabel je jednoduchý (jediný datový signál ve dvou vodičích s opačnou polaritou ) a snadno se s ním manipuluje
Každé zařízení připojeno vlastním kabelem (neexistují pojmy Master, Slave, cable select)
Kabel má 7 vodičů, z toho 4 datové (2 páry)
Komunikace může být teoreticky plně duplexní – prakticky ale na pevný disk data buď zapisujeme nebo čteme, takže přenos oběma směry zároveň nenastane
Diferenciální signál – dva vodiče (+ , -) s opačnou polaritou signálu, na přijímací straně se vyhodnocuje rozdíl mezi oběma vodiči, přičemž případný indukovaný rušivý signál ovlivní oba vodiče stejným směrem, takže ve vyhodnocovaném rozdílu se neprojeví
Bajty jsou zakódovány kódem 8b10b
Podporuje přenos
  SATA1 150 MB/s – vysílání 1,5 Gb/s
  SATA2 300 MB/s – vysílání 3 Gb/s
  SATA3 600 MB/s – vysílání 6 Gb/s

## Slide 74: SATA kabel, konektor
ATA kabel
SATA kabel

## Slide 76: SATA
Komunikační protokol a sada povelů pro ovládání disku je stejná jako u paralelního rozhraní ATA
LBA adresace, 48-bitů
Řízení stejné jako u paralelního připojení, pouze povely jsou převedeny do sériové podoby
Přenášeno je nízké napětí pouze 250mV – to umožňuje rychlejší přepínání mezi dvěma stavy
SATA kabel je určen pouze pro přenos dat, napájení disku je realizováno jiným kabelem a konektorem (SATA Power)
podporuje tzv. Hot Plug-In, tj. připojování (odpojování) zařízení i za chodu počítače (disk to přežije, ale nelíbí se to operačnímu systému a prakticky to nemusí fungovat)
Původní paralelní rozhraní ATA se pro odlišení začalo označovat jako PATA
Existují adaptéry, pomocí nichž lze připojit PATA zařízení k rozhraní SATA

## Slide 77: Připojení SATA disku

## Slide 78: SATA Express
SATA Express (také SATAe) je nejnovější variantou, označuje se jako verze SATA 3.2
Disk se napojuje na sběrnici PCI Express, čímž dosahuje výrazně vyšších rychlostí než SATA 3.0 - až 16 Gbit/s (teoretická propustnost).
Je do určité míry zpětně kompatibilní - do SATAe plugu (slotu) na základní desce můžeme zasunout buď přímo jeden konektor SATAe nebo dva původní konektory SATA.

## Slide 79: SATAe

## Slide 80: RAID
Redundant Array of Independent Disks – vícenásobné diskové pole nezávislých disků
Zapojení více disků do společného provozu - zvyšuje se tak výkon a odolnost vůči chybám nebo ztrátě dat
Současné čtení dat z více disků paralelně může výrazně zvýšit rychlost čtení/zápisu
Uložení stejných dat na více discích (redundance) může zvýšit odolnost vůči poruchám
Disková pole typu RAID jsou často používány na souborových serverech
Existuje několik typů diskových polí, která se mezi sebou liší způsobem využití jednotlivých propojených disků

## Slide 81: RAID 0 - JBOD
Data jsou postupně ukládána na několik disků
Jakmile se zaplní první disk, ukládá se na druhý, poté na třetí atd.
Výhodou je, že získáme velký logický disk (kapacita odpovídá sumě kapacit jednotlivých disků)
Bývá též označováno jako JBOD
Použitelné tehdy, je-li potřeba mít uloženo na jednom disku takové množství dat, které by se tam nevešlo a muselo by být rozloženo na více jednotek (tady je to vlastně taky rozloženo na více jednotek, ale navenek se to tváří jako jedna ohromná nerozdělená jednotka)
Tato RAID varianta nezvyšuje rychlost čtení ani zápisu ani odolnost vůči poruchám

## Slide 82: RAID 0 - striping
Data jsou ukládána na disky prokládaně
Soubor je rozdělen na menší části (bloky) a jednotlivé části jsou ukládány střídavě na všechny disky
Tato strategie může zrychlit čtení i zápis souborů, protože je možné zároveň číst (zapisovat) jeden blok z jednoho disku a následující blok z jiného disku.
Diskové pole se opět jeví jako jeden velký disk
Není odolný vůči chybám - porucha jednoho disku znamená ztrátu všech dat v diskovém poli, protože jeden soubor je na více fyzických discích
Tato RAID varianta zvyšuje riziko ztráty dat

## Slide 83: RAID 1
Stejná data se současné zaznamenávají na dva disky (nebo více disků) - redundance
Nejjednodušší způsob ochrany dat před ztrátou při poruše disku
V případě výpadku jednoho disku se pracuje s kopií dat na druhém disku (discích)
Zvyšuje se rychlost čtení, protože čteme data zároveň z několika disků najednou
Zápis se nezrychlí, protože se ukládají stejná data na dva disky
Nevýhodou je potřeba n-násobné diskové kapacity

## Slide 84: RAID 1+0
Dvojice disků dvoří dvě „podpole“
Dva disky v podpoli tvoří RAID1 (0+1 a 2+3)
Dvě disková podpole RAID1 tvoří dohromady RAID0
Na disky v každém podpoli se zapisuje totéž
Odolný proti výpadku jednoho disku v každém podpoli.
Soubor se rozdělí na dvě poloviny, první část souboru je na discích 0 a 1, druhá část je na discích 2 a 3
Rychlost čtení bude čtyřnásobná – mohu číst 4 různé části souboru ze 4 disků paralelně
Rychlost zápisu bude dvojnásobná – paralelně lze zapisovat půlku souboru do dvou různých podpolí (při zápisu musím na dva disky zapisovat totéž)
Celková dostupná kapacita je poloviční oproti součtu kapacit všech použitých disků

## Slide 85: RAID 0+1
Data uložíme prokládaně (stripováním) na dva disky (0, 1) a totéž paralelně zapíšeme s dalšími dvěma disky (2, 3).
Získáme tak dvě zrcadlená pole RAID0
Odolný proti výpadku všech disků jednoho podpole
Odolný i vůči výpadku dvou disků z různých podpolí, jestliže disky obsahují různá data
Rychlost zápisu bude dvojnásobná – paralelně lze číst i zapisovat půlku souboru na dva různé disky
Rychlost čtení bude čtyřnásobná – mohu číst 4 různé části souboru ze 4 disků paralelně
Celková dostupná kapacita je poloviční oproti součtu kapacit všech použitých disků

## Slide 86: RAID 3
Je použito N+1 stejných disků
Na N disků jsou ukládána data a na poslední disk je uložena parita těchto dat
Při výpadku paritního disku jsou data zachována
Při výpadku libovolného jiného disku je možno z ostatních disků spolu s paritním diskem ztracená data zrekonstruovat
Při výpadku dvou a více disků jsou data ztracena
Výhodou je potřeba jen jednoho disku navíc
Nevýhoda je, že paritní disk není používán při čtení, takže disky nejsou vytížené a opotřebované rovnoměrně

## Slide 87: RAID 3
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Paritní disk
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Bit na paritní disk je zapsán tak, aby celkový počet jedniček na dané pozici byl lichý

## Slide 88: RAID 3
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Paritní disk
0 | 1 | ? | 1
0 | 0 | ? | 1
1 | 0 | ? | 0
0 | 1 | ? | 0
1 | 1 | ? | 1
1 | 1 | ? | 0
Dojde-li ke ztrátě dat na některém z disků, lze ztracená data dopočítat z parity a dat na ostatních discích – postupuje se opět tak, aby počet jedniček byl lichý

## Slide 89: RAID 3
Rychlost čtení se zvýší, protože je možné číst jednotlivé části souboru paralelně z více disků
Rychlost zápisu se zvýší, protože lze paralelně zapisovat různé části souboru na více disků. Při tom je ale třeba počítat ještě paritu a zapisovat ji na další disky, takže zvýšení rychlosti zápisu není tak velké jako zvýšení rychlosti čtení
Nízká redundance

## Slide 90: RAID 4
Prakticky totéž co RAID3
Soubory jsou prokládány na jednotlivé disky po blocích a ne po bitech
Parita je na paritním disku také ukládána po blocích
Po technické stránce je to stejné jako RAID3, rozdíl je pouze v organizaci dat a výpočtu parity

## Slide 91: RAID 5
N disků se stejným prokládaným využitím
Odstraňuje problém s nerovnoměrně vytíženým paritním diskem (všechny disky jsou zde zatíženy stejně)
Paritní data uložena střídavě na všech discích a ne pouze na jednom
Výhodou je, že jen jeden disk (i když pokaždé jiný) obsahuje redundantní informace – nízká redundance
Nevýhodou RAID 5 je pomalejší zápis
(není tak rychlý jako čtení)
Rychlost čtení je N-násobná
Odolné vůči poruše 1 disku

## Slide 92: RAID 6
používá dva paritní disky, přičemž na každém z nich je parita vypočtena jiným způsobem
Paritní data jsou ukládána střídavě na všech discích (aby nevznikla přetěžovaná dvojice)
Výhodou je odolnost proti výpadku dvou disků
Rychlost čtení je srovnatelná s RAID 5, ale zápis je pomalejší (oproti čtení) než u RAID 5, kvůli výpočtu dvou sad paritních informací

## Slide 93: RAID
Častou chybou je považování RAID pole za zálohování dat.
RAID totiž data nechrání před omylným smazáním či úmyslným smazáním virem, odcizením nebo pohromou.
RAID chrání pouze před fyzickým selháním jednoho nebo více disků (a to ještě jen některé varianty RAID)
Řada vnějších vlivů a pohrom obvykle zničí celé diskové pole (blesk, požár, potopa, exploze…)
Skutečná záloha je složitější (uložení dat na bezpečné místo, jejich fyzické zabezpečení, šifrování zálohy, možnost návratu ke starší verzi dat apod.)

## Slide 94: Jak vytvořit RAID?
Odlišné způsoby ukládání dat jsou realizovány buď softwarově nebo hardwarově.
V softwarovém řešení obsluhuje zápis do pole RAID operační systém a jeho ovladače - jedná se o nejlevnější řešení
Hardwarové řešení vyžaduje RAID řadič, který obstarává obsluhu RAID sám procesor počítače tak není zatěžován
Kvalitní základní desky obsahují integrovaný RAID řadič

## Slide 95: Logická struktura disku
MBR - Master Boot Record
Velikost 512 Bajtů
Je to první sektor disku (LBA adresa 0) a obsahuje informace o takzvaných partition (oddílech disku), které mohou být na disku až 4
Je-li potřeba rozdělit jeden disk na více logických oblastí, potom některý ze 4 záznamů odkazuje na tzv. Extended partition table (rozšířená tabulka rozdělení disku)
Struktura MBR sektoru
Ofset Délka Popis
0h 446B Spustitelný kód (zavaděč OS)
+1BEh 16B Info o 1. partition
+1CEh 16B Info o 2. partition
+1DEh 16B Info o 3. partition
+1EEh 16B Info o 4. partition

## Slide 96: Master Partition table
MPT
Hlavní tabulka rozdělení disku
Je uložena na konci Master Boot Recordu
Obsahuje 4 x 16B velké bloky informací o každém oddílu (číslo cylindru, povrchu a sektoru, kde oblast začíná a končí, příznak typu OS a příznak aktivní oblasti)

## Slide 97: Hlavní zavaděč
Krátký úsek kódu (446 B strojového kódu), který je při startu počítače načten BIOSem z disku do paměti počítače a následně je spuštěn
Jeho úkolem je načíst do paměti zaváděcí (boot) sektor z oddílu, který je v tabulce označen jako aktivní (t.j. oddíl, ze kterého má být zaveden operační systém) a spustit ho
Zaváděcí sektor (boot sector) je již závislý na konkrétním operačním systému, aby ho uměl zavést do paměti a předat mu řízení počítače
Struktura MBR sektoru
Ofset Délka Popis
0h 446B Spustitelný kód (zavaděč OS)
+1BEh 16B Info o 1. partition
+1CEh 16B Info o 2. partition
+1DEh 16B Info o 3. partition
+1EEh 16B Info o 4. partition

## Slide 98: Start operačního systému
BIOS tedy načte do paměti zavaděč z MBR a spustí jeho spustitelný kód
Starší počítačové viry infikovaly Master Boot Record, takže se při startu počítače aktivovaly dříve, než samotný operační systém - takto se mohl virus před operačním systémem snadno skrýt a pozměnit jeho základní funkce (a tak se stát „neviditelným“) – to u moderních OS již nejde, díky chráněnému režimu
Spuštěný zavaděč zjistí, která oblast je aktivní partition (to může být pouze jedna) a zavede do paměti z jeho Boot sektoru spustitelný bootovací program
Bootovací program zavede do paměti operační systém (v případě DOSu najde soubory IO.SYS a MSDOS.SYS a spustí COMMAND.COM, v případě jiných operačních systému se činnost bootovací rutiny liší)
Je možné mít nainstalováno více operačních systémů na jednom disku
Každý operační systém již pak hospodaří se svou oblastí sám dle svých pravidel

## Slide 99: Diskové oddíly
Rozdělení fyzického disku na logické oddíly, se kterými je možné nezávisle manipulovat
Po rozdělení pevného disku se jeden fyzický disk jeví jako několik nezávislých disků, které mohou být různě naformátovány, mohou obsahovat různé operační soubory a různé systémy uložení souborů
Rozdělení disku umožňuje:
  Instalaci více operačních systémů na jeden disk
  Obcházet omezení souborového systému - omezení velikosti logického oddílu nebo snižení neefektivity metadat (například u NTFS rozsáhlejší MFT tabulka způsobuje, že přístup k souborům na jednom velkém oddílu je pomalejší než na dvou menších)
  Použití různých souborových systémů nebo jejich parametrů pro různé účely. Datový logický disk a disk pro operační systém a aplikace potřebují mohou mít různé vlastnosti
  Ochranu izolací souborů - Logická poškození disku zasahují oddíly tak, že poškodí jeden oddíl a ostatní zůstanou nepoškozeny. V případě poškození operačního systému může dojít ke ztrátě dat na jeho systémovém oddílu, zatímco datové oddíly zůstanou nepoškozeny.

## Slide 100: GUID Partition Table
GPT
Nahrazuje starší tabulku MBR, která neumožňuje použít disk větší, než 2 TB
Záznamy v GPT o každém oddílu jsou 128-bitové
GPT umožňuje vytvořit teoreticky neomezené množství oblastí
Starší operační systémy, jako je například Windows XP, nepodporují GPT a často neumí číst GPT disky
Načíst operační systém z GPT disku lze pouze přes UEFI, starý BIOS to neumí

## Slide 101: UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
Nahrazuje klasické rozhraní BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM - základní vstup výstup systém)
Došlo ke změnám v pravidlech pro instalaci a zavádění operačních systémů
U klasického BIOSu je vyhledán a spuštěn ve spouštěcím sektoru systémového disku zavaděč operačního systému
UEFI má vlastní zavaděč operačního systému, do kterého jsou uloženy boot managery operačních systémů. Tomuto zavaděči je na disku vyhrazena vlastní partition - oddíl, který je naformátovaný souborovým systémem FAT 32. Jeho označení je ESP (Extensible Firmware Interface System Partition).
UEFI ve většině případů umožnuje emulaci starého dobrého BIOSu a uživatelé, kteří chtějí na svých PC s UEFI starší windows nebo bootovat z flash (např. různé klonovací nástroje), funkci Secure Boot vypínají a aktivují emulaci BIOSu: CSM (Compatibility Support Modulu), také označováno jako "Legacy"

## Slide 102: UEFI
ESP přináší výhody, ale i nevýhody. Windows 8 a novější startují rychleji a systém je odolnější proti zhroucení, které mohou způsobit chyby v ovladačích.
Na druhou stranu ale umožnuje instalaci operačních systémů pouze na disky ve formátu GPT a také je vyžadována 64 bitová verze operačního systému.
Počítače s Windows 8 a novějšími operačními systémy mají využívat funkcí Secure Boot - budou spuštěny jenom oficiálně podepsané ovladače
Secure boot - jsou použity jen „certifikované softwarové komponenty“. Při startu počítače jsou při zavádění do paměti kontrolovány elektronické podpisy (veřejný klíč musí být uložen v čipu UEFI nebo TPM), kterými musí být podepsán zavaděč, jádro systému, softwarové moduly

## Slide 103: Souborový systém
Souborový systém (anglicky filesystem) je označení pro způsob organizace informací (počítačových souborů) ukládaných na paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, ...) počítače
Úkolem operačního systému je organizace dat na disku do podoby souborů, alokace místa pro soubory a vedení režijních informaci o fyzické pozici jednotlivých souborů a jejich fragmentů na disku
Každý OS používá jiné strategie – jiné souborové systémy
Moderní OS dokáží pracovat s více souborovými systémy

## Slide 104: Souborový systém
Cluster je základní alokační jednotka souborového systému
Naformátováním oddílu pevného disku se jeho kapacita rozdělí jednotlivé clustery, do kterých se budou ukládat soubory nebo jejich fragmenty
Malý soubor obsadí jeden cluster
Větší soubor se rozdělí na fragmenty a obsadí několik clusterů
Velikost clusteru závisí na použitém souborovém systému, kapacitě disku a počtu clusterů, se kterými souborový systém dokáže pracovat
Soubor vždy obsadí minimálně jeden cluster
základní alokační jednotkou je z pohledu souborového sytému cluster, ale z hw pohledu na fyzické úrovni jsou stopy dále děleny na sektory
Sektory se tedy z pohledu OS sdružují do větších clusterů
Cluster (tj. skupina sektorů) je pak pro operační systém základním blokem, který je buď volný nebo obsazen daty

## Slide 105: Souborový systém
Příklad
Souborový systém používá 4 kB clustery
Kolik z celkové kapacity disku spotřebujete uložením souboru o velikosti 5 kB?
Soubor velký 5 kB bude muset být rozdělen na dva fragmenty
Tyto dva fragmenty se na disk uloží do dvou clusterů
Uložením souboru na disk se tedy obsadí 2 clustery
Obsazením dvou clusterů spotřebujeme dvě 4 kB alokační jednotky
Z celkové kapacity disku spotřebujeme 8 KB, přestože velikost souboru je 5 KB

## Slide 106: Souborový systém
Příklad
Souborový systém používá 1 kB clustery
Kolik z celkové kapacity disku spotřebujete uložením souboru o velikosti 5 kB?
Soubor velký 5 kB bude muset být rozdělen na pět fragmentů
Tyto dva fragmenty se na disk uloží do pěti clusterů
Uložením souboru na disk se tedy obsadí 5 clusterů
Obsazením pěti clusterů spotřebujeme pět 1 kB alokačních jednotek
Z celkové kapacity disku spotřebujeme 5 KB

## Slide 107: Souborový systém
Příklad
Souborový systém používá 4 kB clustery
Kolik z celkové kapacity disku spotřebujete uložením souboru o velikosti 10 B?
Soubor velký 10 B je malý a vejde se celý do jednoho clusteru
Uložením souboru na disk se tedy obsadí jeden celý cluster
Z celkové kapacity disku spotřebujeme 4 KB, přestože velikost souboru je pouze 10 B

## Slide 108: Souborový systém
Souborový systém používá 8 KB clustery
Kolik sektorů tvoří jeden cluster?
Sektor má standardně velikost 512 B
Sektor je základní blok dat, se kterým pracuje hardware (řadič disku, ATA protokol atd.)
Souborový systém však „krájí“ soubory po větších porcích
Jestliže se používají clustery o velikost 8 KB, pak souborový systém pracuje vždy s 16 sektory naráz
Při každém čtení nebo zápisu tedy souborový systém adresuje jeden cluster, což na hw úrovní odpovídá postupnému čtení/zápisu šestnácti po sobě jdoucích sektorů
Z pohledu souborového systému jsou sektory spojeny po šestnácti do clusterů

## Slide 109: Souborový systém
Souborový systém používá 512 B clustery
Kolik sektorů tvoří jeden cluster?
Sektor má standardně velikost 512 B
V tomto případě tedy 1 cluster = 1 sektor
Čísla sektorů odpovídají číslům clusterů
Toto si může souborový systém dovolit, pokud umí pracovat s ohromným množstvím alokačních jednotek - počet sektorů na moderních discích je velmi vysoký a spravovat informace o každém clusteru je náročné, když jich je mnoho

## Slide 110: Souborový systém
Pevný disk má kapacitu 2 TB
Kolik clusterů by používal operační systém, kdyby měl cluster minimální možnou velikost?
Minimální možná velikost clusteru je 512 B. Pak platí 1 cluster = 1 sektor
Na 2 TB disku by po naformátování bylo 2 TB/ 512 B = 241/29=232 clusterů
Tabulka, ve které by byly uloženy informace o tom, které clustery jsou volné a které obsazené by pak musela mít 232 položek (přes 4 miliardy)
Informace o tom, kde leží každý fragment souboru by musela být 32-bitová
Správa souborového systému by vyžadovala ukládání ohromného množství režijních informací
Pracovat s malými clustery na velkém disku tedy není úplně výhodné

## Slide 111: FAT
Jedná se o jeden z nejstarších souborových systémů
Tento souborový systém používal původní operační systém MS-DOS na prvních osobních počítačích PC
Kvůli jednoduchosti a rozšíření byl často používán na výměnných médiích, jako je disketa (zde se používá verze FAT12), USB flash disk nebo ZIP disk (pozor, na CD a DVD se nepoužíval)
FAT již prakticky zastaralý a překonaný souborový systém
Za sektorem boot následuje oblast FAT – File Allocation Table
FAT má dvě kopie, protože při chybě v první kopii, ji můžeme pomocí druhé rekonstruovat a data tak zachránit
Ve FAT tabulce nejsou informace o souborech (jak by se mohlo zdát z jejího názvu) ale o obsazených a neobsazených oblastech disku (tzv. clusterech)
Kapacita oddílu je rozdělena na jednotlivé clustery, z nichž každému odpovídá jedna položka ve FAT
Každý cluster má své číslo
Clustery jsou očíslovány pomocí 12, 16 nebo 32 bitů.

## Slide 112: FAT12
Kapacita je rozdělena na maximálně 212 clusterů
FAT12 se proto používal u malých disků s počtem clusterů menším než 212 (4096)
Do této skupiny spadaly převážně diskety a malé hard disky s velikostí oddílu pod 32 MB, se kterými se dnes již stěží setkáme

## Slide 113: FAT12
Příklad
Pevný disk má kapacitu 60 MB a je naformátovaný souborovým systémem FAT12
Kolik sektorů tvoří jeden cluster?
Kolik z celkové kapacity disku zabere uložení souboru o velikosti 40 KB?
Na disku může být maximálně 212 clusterů (protože je to FAT12)
60 MB disk obsahuje 120000 sektorů velkých 512 B
Počet sektorů na cluster = 120000 sektorů / 4096 clusterů = 29,3
Cluster nebude tvořit 30 sektorů, ale raději se použije 32 sektorů (mocnina dvojky)
1 cluster = 32 sektorů = 16 KB
Soubor velký 40 KB se rozdělí na 3 fragmenty a obsadí 3 clustery
Uložením 40 KB velkého souboru zabereme 48 KB z kapacity disku

## Slide 114: FAT16
lze alokovat 216 clusterů
maximální velikost clusteru, kterou DOS nabízí je 32 kB (64 sektorů)
Tak lze dosáhnout max. velikosti oddílu 2 GB (32 kB x 216 )
U operačního systému Windows NT může být maximální velikost clusteru 64kB, s čímž dosáhneme velikost 4 GB (provozovat ale tento systém na FAT je nesmysl)
Efektivita využití disku klesá již s použitím clusteru od velikosti 8 kB
Při clusteru 8 kB nám soubor o velikosti 1 bajt zabere celých 8 kB disku, při použití clusterů 64 kB je zabráno vždy minimálně celých 64 kB
Např. dva typické DOSové konfigurační soubory autoexec.bat a config.sys, které mají velikost max. 1 kB nám oba zaberou 128 kB. Vznikne nám tedy 126 kB jalového prostoru a 2 kB opravdu využitého

## Slide 115: FAT16
Příklad
Pevný disk má kapacitu 1 GB a je naformátovaný souborovým systémem FAT16
Kolik sektorů tvoří jeden cluster?
Kolik z celkové kapacity disku zabere uložení souboru o velikosti 40 KB?
Na disku může být maximálně 216 clusterů (protože je to FAT16)
1 GB disk obsahuje 2 000 000 sektorů velkých 512 B
Počet sektorů na cluster = 2 000 000 sektorů / 65536 clusterů = 30,51
Cluster nebude tvořit 30,51 sektorů, ale raději se použije 32 sektorů (mocnina dvojky)
1 cluster = 32 sektorů = 16 KB
Soubor velký 40 KB se rozdělí na 3 fragmenty a obsadí 3 clustery
Uložením 40 KB velkého souboru zabereme 48 KB z kapacity disku

## Slide 116: FAT16
Za boot sektorem je uložena tabulka FAT
Tabulka FAT je seznam (pole) záznamů o clusterech
FAT tabulka neobsahuje informace o souborech
Vytváří se automaticky při formátování disku
Cluster může být volný, špatný, může být posledním clusterem souboru nebo je u něj v této tabulce číslo následujícího clusteru souboru
Za FAT tabulkou je na disku umístěn seznam souborů - Složka kořenového adresáře
Každá položka tohoto seznamu má délku 32 bajtů
  Název - 8 bajtů (delší název soubor není možný)
  Přípona – 3 bajty
  atributy souboru - 1bajt
  čas poslední modifikace souboru – 2 bajty
  datum poslední modifikace - 2 bajty
  Poloha souboru na disku (počáteční cluster)
Položky seznamu jsou seřazeny v pořadí, v jakém soubory vznikaly
Pokud se nějaký soubor smaže, jeho položka v seznamu zůstává zachována pouze je označena jako neplatné (díky tomu lze nalézt i informace o smazaných souborech)

## Slide 120: FAT16
Atributy souboru
  ReadOnly - soubor je chráněn proti zápisu. Při pokusu o jeho otevření pro zápis, vymazání, nebo zrušení položky složky je indikována chyba.
  Hidden - soubor je skrytý a je vyloučen z normálního prohlížení složky.
  System - soubor je označený jako systémový a je vyloučen z normálního prohlížení složky.
  ID Volume - položka obsahuje v prvních jedenácti bytech název disku. Kromě tohoto názvu, data a času zařízení neobsahuje tato položka žádné jiné informace. Položka tohoto typu může existovat pouze ve složce rootu a musí být na disku jediná.
  SubDirectory - položka identifikuje složku
  Archive - archivní bit - nastavaje se při modifikaci souboru.

## Slide 121: Běžné chyby ve FAT
Ztracené clustery (pokud jsou ve FAT tabulce clustery označené jako používané avšak k žádnému souboru nejsou přiřazeny)
Překřížené soubory (pokud ve FAT tabulce jsou pro 2 nebo více souborů vyhrazeny clustery se stejným číslem)
Poškozená FAT (pokud je souboru přiřazen blok několika clusterů, avšak ukazatel v některém z těchto clusterů ukazuje za konec disku)
Tyto chyby lze obvykle bez vážnějších následků odstranit příslušným nástrojem operačního systému (např. CHKDSK)

## Slide 122: Mazání souboru
Při smazání souboru nedochází k jeho fyzickému odstranění z disku
Data na disku zůstávají, pouze se v tabulce FAT příslušné clustery, kde soubor ležel, označí jako volné a položka v seznamu souborů se označí jako neplatná
Dokud se do clusterů, kde smazaný soubor ležel, nezapíší jiná data, lze soubor obnovit
Pozor, pokud chcete z disku odstranit citlivá data, pouhé smazání nestačí
Existují speciální nástroje, které při mazání ihned přepíší obsah smazaných clusterů náhodným obsahem, aby soubory nešly obnovit

## Slide 123: Fragmentace
Během používání disku dochází k fragmentaci disků
mazáním souboru vznikají volné clustery
Po častém zápisu a mazání souborů se volné clustery vyskytují nerovnoměrně rozloženy po celém disku
Před každým zápisem souboru se pro něj operační systém snaží najít místo
Při ukládání velkých souboru na disk se ukládají fragmenty souborů do jednotlivých volných clusterů
jednotlivé fragmenty souboru nejsou uloženy souvisle za sebou, ale jsou rozházeny po celém disku do volných clusterů
Problém nastává také při zápisu souborů s neznámou konečnou velikostí (např. nahrávání zvuku nebo kódování videa) – op. systém neví, jak bude konečný soubor velký a kolik clusterů pro něj alokovat, tak ho obvykle rozhází do mnoha volných clusterů na různých místech
Pro rychlejší čtení souborů (clusterů) je vhodné, když jsou soubory uloženy souvisle (hlavička nemusí při čtení skákat sem a tam mezi jednotlivými fragmenty souboru umístěnými na různých pozicích)
Operační systémy nabízí nástroje pro defragmentaci disku

## Slide 124: Defragmentace souborů
Přeskupení jednotlivých fragmentů souborů tak, aby soubor ležel v po sobě jdoucích clusterech
Při čtení souboru, který je uložen souvisle, se minimalizuje počet zbytečných přesunů čtecí hlavy při hledání fragmentů souboru

## Slide 125: Defragmentace

## Slide 128: Defragmentace souborů
Soubory se na disku při defragmentaci přestěhují
Problém může nastat, pokud dojde k přestěhování často používaných souborů operačního systému
Ty bývají obvykle při instalaci OS na prázdný disk zapsány do nejdelších stop, ze kterých je lze při bootování OS číst rychleji
Při přeskupování souborů během defragmentace se mohou tyto soubory přestěhovat jinam, aby se jiné fragmentované soubory mohly „spojit“ a tak může paradoxně defragmentace zpomalit start OS
Nejúčinnějším způsobem defragmentace bývá překopírování celého obsahu disku na jiný stejně velký disk a opětovné nakopírování všech souborů zpět na prázdný disk, přičemž soubory operačního systému se zpět na prázdný disk překopírují jako první

## Slide 129: FAT32
Rok 1997 - S příchodem Windows 95 OSR2 byl uveden souborový systém FAT32, který je schopen alokovat 232 clusterů
Max. velikost oddílu je 8 TB
Maximální velikost souboru je 4 GB – pozor! Častá příčina, proč se vám na flash disk naformatovaný tímto souborovým systémem nepodaří nakopírovat velký soubor, např. video
Nově podporuje dlouhá jména souborů (ve skutečnosti je soubor pojmenován stále pouze pomocí 8 znaků a zbytek názvu je připsán k datovému obsahu souboru)

## Slide 130: NTFS
NTFS byl navržen jako nativní souborový systém pro Windows NT a obsahoval spoustu novinek
  žurnálování – všechny zápisy na disk se zároveň zaznamenávají do tzv. žurnálu. Pokud uprostřed zápisu systém havaruje, je následně možné podle záznamů všechny rozpracované operace dokončit nebo anulovat a tím systém souborů opět uvést do konzistentního stavu.
  ACL (Access Control List) – podpora pro přidělování práv k souborům
  kompresi na úrovni souborového systému
  šifrování
  kvóty
  dlouhá jména souborů (včetně diakritiky a různých znakových sad)

## Slide 131: NTFS
NTFS používá 64-bitové adresy clusterů (což je přehnané)
Celý systém je řešen jako obří databáze, jejíž jeden záznam odpovídá souboru
Na začátku disku (hned za boot sektorem) je Master File Table (MFT), obsahující záznamy o všech souborech, včetně sebe a boot sektoru (soubor $boot)
Uprostřed disku je $MFTMirr (záložní kopie hlavních položek z MFT) a $LogFile (žurnál)
Protože MFT je soubor, který může růst a zmenšovat se, může být fragmentovaný (rozdělený do více částí)
MFT tabulka je obrovská a její velikost je úměrná počtu souborů na disku
Aby se předcházelo fragmentaci, NTFS vytváří oblasti clusterů okolo MFT, ve kterých zabraňuje ukládání jiných souborů a adresářů
Tato oblast (MFT-Zóna) snižuje pravděpodobnost fragmentace MFT
Do této oblasti se smí zapisovat až kdyby na disku nebylo žádné jiné volné místo
Jakmile se do této oblasti zapíší běžné soubory, může později docházet k fragmentaci zvětšující se MFT tabulky a tím pádem ke zpomalení přístupu k hledaným souborům
Bohužel NTFS nenechá defragmentovací nástroje defragmentovat MFT – jde to pouze pomocí speciálních programů spuštěných ještě před startem operačního systému
Jamile již OS běží, nepovolí jakékoliv manipulace s MFT

## Slide 133: NTFS
Soubory mohou mít mnoho atributů
jejich definice obsahuje soubor $AttrDef. V různých verzích se atributy liší, teoreticky je dokonce možné definovat si vlastní
Klasický soubor má mj. tyto atributy:
  $FILE_NAME – Jméno souboru. Kromě něj obsahuje i velikost, reference na nadřízený adresář a různé příznaky.
  Pro pojmenování souboru je použito UNICODE kódování, což umožňuje i použití speciálních znaků (háčky, čárky….)
  $SECURITY_DESCRIPTOR – přístupová práva k souboru (ACL)
  $DATA – vlastní obsah souboru

## Slide 134: NTFS - ACL
Access Control List - seznam oprávnění připojený k souboru nebo adresáři
Seznam určuje, kdo má povolení přistupovat k souboru a jaké operace s ním může provádět
Operační systém před provedením každé operace prohledá ACL a nalezne v něm odpovídající záznam, podle kterého se rozhodne, zda operace smí být provedena

## Slide 135: NTFS - metadata
Základ tvoří 11 systémových souborů, tzv. metadat, které vznikají bezprostředně po naformátování svazku
  $Logfile - žurnál
  $MFT (Master File Table) - tabulka obsahující záznamy o všech souborech
  $MFTMirr - pokud je $MFT z nějakého důvodu poškozená, použije se tato kopie
  $Badclus - seznam známých vadných clusterů
  $Bitmap je jednorozměrné pole bitů, které slouží ke sledování volného místa; když je bit 0, je volný a v opačném případě použitý;
  $Boot – Bootovací sektor (jeví se jako soubor)
  $Volume – název svazku
  $AttrDef – definice atributů
  $Quota – diskové kvóty
  $Upcase – kořenový adresář

## Slide 136: NTFS
Adresáře jsou v NTFS pojaty jako speciální druh souborů
Na disk jsou vkládány jako binární stromy (což zrychluje vyhledávání, abecedně postupným půlením intervalu) se jmény souborů a odkazy na jejich záznamy v MFT
Abychom našli jeden soubor mezi 1000 soubory u FAT, muselo by se provést v průměru 500 srovnání a u systému založeném na stromu něco kolem 10 (210=1024)
Při vytvoření nového souboru v složce, která již obsahuje mnoho stávajících souborů, je často potřeba vytvořit nový vyhledávácí binární strom (proto občas vytvoření nové prázdné složky nebo souboru trvá tak nepochopitelně dlouho)

## Slide 137: Logování NTFS
Každá změna v souboru, adresáři nebo v metadatech je zapsána do žurnálového souboru, ve které jsou zaznamenávány všechny změny na disku
Program CHKDSK používá tento soubor na minimalizaci ztrát dat na disku při pádu systému a k jeho udržení konzistence
V tomto souboru jsou dva druhy záznamů "redo" a "undo"
V redo záznamech jsou uloženy informace o změnách, které musí být znovu udělány, jestliže system selže a změněná data nejsou na disku (Například redo operací se signalizuje, že smazání souboru musí být dokončeno)
NTFS používá undo operace k vrácení změn, které nebyly dokončeny kvůli pádu systému (Jestliže NTFS připojí data k souboru a systém selže, mezi tím kdy NTFS zvětší velikost souboru a tím kdy zapíše nová data, undo záznam určí, o kolik se má zkrátit délka souboru do původní velikosti)

## Slide 138: NTFS
Maximální velikost disku je 264-1 clusterů (teoreticky….)
Používat na současných discích 64-bitovou adresaci by bylo neefektivní (asi jako kdybychom zavedli v ČR 30-ciferná poštovní směrovací čísla nebo 50-ciferná telefonní čísla – stejně by ta čísla obsahovala většinu nulových cifer
Ve Windows se proto používá pouze 32-bitová adresace clusteru a proto je maximum jen 232-1 clusterů (takže jsme na to stejně jako s FAT32)
Windows standardně při formátování NTFS disku používají velikost clusteru 4 kB bez ohledu na kapacitu disku.
Při formátování disku lze volitelně nastavit i jinou velikost clusteru
Pro 32-bitovou adresaci 4 kB clusterů vychází maximální kapacita 232 x 4 kB = 232 x 212 = 244 = 16 TB

## Slide 139: Advanced Format
U pevných disků standardně jeden sektor obsahuje 512 B dat
Moderní disky označené Advanced Format mají ve svých sektorech vždy 4 KB dat (4096 B)
Sníží se tím počet míst, která se na disku dají adresovat a zvýší objem dat, které se čtou/zapisují naráz.
Řadiče těchto disků pracují v jednom ze dvou možných režimů
  emulace 512B sektorů
  nativní 4K
Emulace spočívá v tom, že dlouhý 4KB sektor se tváří jako osm krátkých 512B sektorů. Obvykle to nijak nevadí, protože operační systémy stejně nepřistupují k sektorům jednotlivě, ale podle nastavení souborového systému většinou k 8 nebo 16 sektorům jako celku (4 KB nebo 8 kB clustery)

## Slide 140: SSD
Solid-state drive
Někdo toto zařízení nesprávně nazývá jako SSD disk
Nejde ale vůbec o disk, je to vysokokapacitní a vysokorychlostní úložiště tvořené pamětí Flash (obvykle FLASH NAND MLC)
Navenek se pouze „tváří“ jako pevný disk, ale jde o zcela jinou technologii
S SSD počítač komunikuje stejně jako s pevným diskem (ATA, SATA, případně další modernější rozhraní) – tedy čte a zapisuje soubory, používá souborový systém
Oproti klasickým pevným diskům má řadu výhod, ale také několik nevýhod

## Slide 141: SSD
Hlavní výhody
Narozdíl od magnetických pevných disků neobsahuje pohyblivé mechanické části a má mnohem nižší spotřebu elektrické energie
Spotřeba elektrické energie dále velmi významně klesá, když s SSD diskem právě nepracuji, narozdíl od pevného disku, který se stále točí a spotřebovává téměř stejné množství energie při čtení/zápisu jako při nicnedělání
Je odolný vůči nárazům, otřesům, vibracím
Je zcela tichý, nevydává hluk
Mnohem nižší hmotnost než pevný disk
Velmi nízká vybavovací doba – není potřeba čekat na nastavení hlaviček na příslušný cylindr (to trvalo řádově milisekundy) a data jsou k dispozici téměř okamžitě
Velmi vysoká rychlost čtení a zápisu
Rychlost čtení různých modelů se velmi liší, ale bývá vždy vyšší než u nejrychlejších pevných disků (často i více než 1 GB/s)
Rychlost zápisu bývá obvykle pomalejší, při zápisu také značně vzroste spotřeba el. Energie oproti spotřebě při čtení
předpokládá se, že SSD postupně nahradí pevné disky

## Slide 142: SSD
Další výhody
Odpadá nutnost defragmentace – je zcela jedno, jak je soubor fragmentovaný. Rychlost jeho čtení souboru bude vždy stejná.
Defragmentace je dokonce nežádoucí – zbytečně při ní dochází k přemísťování souborů a tedy k zápisům již existujících dat na nové místo, což vede k opotřebení paměťových buněk
Rychlost čtení je konstantní (nezáleží na poloze souboru na rozdíl od ZBR HDD)
Disk je k dispozici okamžitě, není potřeba čekat po startu počítače na jeho roztočení a ustálení otáček jako u HDD
Start operačního systému z SSD disku je velmi rychlý – načítá se velké množství souborů z různých míst, které jsou na rozdíl od HDD okamžitě k dispozici.

## Slide 143: SSD – Typické využití
SSD jsou předurčeny pro použití v noteboocích, tabletech a dalších přenosných zařízeních, protože mají nízkou spotřebu a hmotnost a jsou odolné vůči otřesům a nárazům
V desktop počítačích je výhodná kombinace SSD+HDD, kde na SSD bude nainstalovaný operační systém a programy. Start OS a spouštění aplikací bude výrazně rychlejší než z pevného disku. Objemnější data a data, které se často mění, se pak ukládají na pevný disk.
SSD je nevhodné používat pro různé databázové a souborové servery nebo jako úložiště, na kterém dochází k velmi časté obměně dat (mazání souboru, vytváření nových souborů, změny stávajících dat) kvůli jeho omezené životnosti dané počtem přepisů

## Slide 144: SSD životnost
SSD mají velmi dobrou odolnost vůči otřesům, nárazu, změně teplot a provozních podmínek
SSD mají velmi vysokou životnost vyjádřenou střední dobou mezi poruchami MTBF – obvykle přes 2 000 000 hodin (tj. asi 228 let)
MTBF (Mean time between failures) střední doba mezi poruchami
MTBF (Mean time between failures) je ukazatel kvality, který vyjadřuje statistickou spolehlivost komponenty nebo systému. Je to teoretická veličina založená na statistice a laboratorních testech.

## Slide 145: SSD životnost
Zásadním problémem je životnost omezená počtem přepisů každé paměťové buňky
Tato životnost bohužel stále klesá, takže výrobci už ji raději přímo ani neuvádějí
Dříve měli Flash paměti životnost udávanou ve statisících přepisů, později v desetitisících, následně pouze tisících a dnes se jedná již jen o stovky možných přepisů
Výrobci se zaměřili především na snižování ceny Flash pamětí, která velmi rychle klesá (asi 10000x za uplynulých dvacet let), ale bohužel se velmi významně snížila jejich životnost
U moderních SSD najdeme životnost udávanou v TBW
TBW – Total Bytes written (celkové množství zapsatelných dat)
Na SSD s životností 200 TBW lze teoreticky zapsat 200 TB dat při opakovaném mazání a opětovném zápisu celého obsahu disku

## Slide 146: SSD životnost
Příklad
  SSD má kapacitu 500 GB a udávanou životnost 200 TBW. Kolikrát lze obsah celého SSD přepsat?
  Kapacita 500 GB = 0,5 TB
  Na disk lze celkem při opakovaném ukládání a mazaní dat zapsat 200 TB
  Při kapacitě 0,5 TB dojde k zápisu 200 TB dat po 400 cyklech (400 x 0,5 TB = 200 TB)
  Disk lze tedy přepsat celkem 400x
  Každou paměťovou buňku lze ale ve skutečnosti přepsat více než 400x – viz další strany….

## Slide 147: SSD životnost
SSD řadiče kontrolují neporušenost dat po každém jejich zápisu. Jestliže kontrola neprojde, data jsou zapsána do jiné části paměti.
SSD řadič se snaží využívat k zápisu rovnoměrně všechny paměťové bloky.
Předpokládá se, že při domácím použití životnost SSD překoná dobu použitelnosti celého počítače
Pro každý blok je zaznamenáno, kolikrát již byl přepsán. Přednostně se zapisuje do míst, která mají dosud nejnižší počet přepisů
Problém může nastat, pokud je již na SSD jen velmi málo volného místa – Většinu kapacity SSD obsadí stálé neměnné soubory (např. instalace OS a programů) a v malém zbytku kapacity dochází při zápisech souborů k využívání stále stejných volných bloků.
Tento problém lze řešit průběžnou realokací (přemístěním) trvalých souborů na jiné místo, tak aby bloky, které byly zabrány, mohly být opakovaně využity

## Slide 148: SSD živnotnost
Bloky flash paměti s menším počtem zápisů jsou preferovány při dalších operacích zápisu (dynamický Wear Levelling, porovnávání probíhá při každém zápisu)
Bloky obsahující často aktualizovaná data (například log soubory) se čas od času přesunou na jiné místo na disku do dosud méně frekventovaných oblastí (statický Wear Levelling)
Životnost může zvýšit i operační systém, pokud umí dobře zacházet s SSD disky (například se nesnaží o defragmentaci)

## Slide 149: SSD životnost
Stav SSD lze obvykle velmi dobře monitorovat pomocí S.M.A.R.T parametrů
Sledovat lze například
  Total host writes – celkový počet zapsaný bajtů, které do SSD poslal počítač
  Max P/E cycles – Počet přepisů nejčastěji přepisovaného bloku paměti
  Average P/E cycles – Průměrný počet přepisů bloků paměti
  Bad Blocks – Počet vadných bloků (již od výroby nebývá nulový, ale během provozu by se neměl zvyšovat. Pokud se hodnota začně měnit, SSD umírá)
  Total NAND writes – Skutečné celkové množství dat zapsaných do paměťových buněk

## Slide 151: Total NAND writes Write amplification factor
Data na SSD nemohou být přímo přepsána jako na běžném pevném disku
V SSD musí být před každým zápisem vybraný blok NAND Flash paměti nejprve smazán
Zápis dat na SSD je tedy složitější než v případě běžných HDD
Díky funkci TRIM může operační systém oznámit, které bloky paměti obsahují „smazané soubory“ a SSD je skutečným smazáním připraví pro rychlý zápis.
Tato příprava volného místa a úklid „neplatných dat“ se nazývá Garbage collection a probíhá uvnitř SSD automaticky ve chvílích, kdy nepřicházejí žádné požadavky na čtení ani zápis
Volné místo je dále vhodné rovnoměrně rozmístit tak, aby bylo možné paralelně zapisovat na více různých míst v paměti a tím zrychlit zápis
Dále je nutné opotřebovávat zápisem všechny bloky paměti rovnoměrně
Uvnitř SSD tak na pozadí neustále probíhá přemísťování dříve zapsaných dat a uvolňování bloků po smazaných datech – tím dochází k dalším zápisům

## Slide 152: Total NAND writes Write amplification factor
Total host writes – celkové množství dat, které do SSD požaduje zapsat počítač
Total NAND writes – celkové skutečné množství dat zapsané do paměťových buněk. Tato hodnota může být několikrát vyšší než Total host writes kvůli přemísťování dat uvnitř paměti za účelem rovnoměrného opotřebení všech bloků a rozložení volného místa do více paralelně použitelných míst.
WAF - Write amplification factor – Udává poměr mezi Total NAND writes a Total Host Writes (WAF= Total NAND Wr. / Total host wr.)
Pokud by bylo WAF=1, znamenalo by to, že skutečné množství zapisovaných dat do pamětí NAND Flash na SSD je stejné jako množství dat, které do SSD posílá počítač – to je možné pokud je na SSD hodně volného místa, dochází k sekvenčnímu zápisu větších souborů a na SSD není velký rozdíl v počtu přepisů jednotlivých jeho bloků (typické pro nové SSD)

## Slide 153: Total NAND writes Write amplification factor
500 GB SSD
450 GB obsazeno trvale uloženými daty
50 GB volného místa
Při zápisu dalšich 500 GB dat (průběžně se měnících a mazaných) by došlo k 10 přepisům paměťových buněk ve volné oblasti
Ve skutečnosti dojde k přesunu některých dat z červené oblasti do zelené, tak aby volná oblast postupně vznikala na různých místech a nebyly neustále přepisovány stejné bloky. Stěhování dat ale způsobí vyšší Total NAND writes

## Slide 154: Total NAND writes Write amplification factor
Jak se SSD postupem času zaplní a navíc každý z jeho paměťových bloků má jiný počet absolvovaných přepisů, začíná hodnota WAF stoupat typicky až na hodnotu okolo WAF=3
Na disku je velké množství trvale zapsaných dat a málo místa pro zápis nových dat. Nová data by byla neustále zapisována do stejných míst, která by rychleji stárnula, takže je potřeba uvnitř SSD začít provádět vnitřní přesuny.
Na téměř zaplněném SSD se tedy běžně při zápisu 1 GB dat z počítače uvnitř zapíše 3 GB vnitřních dat (Kromě 1 GB nových dat se přesunou 2 GB dat, které už uvnitř uložené byly, aby se rovnoměrně zatěžovaly všechny bloky paměti a rovnoměrně rozložilo volné místo)
Pokud je životnost SSD udávána jako 200 TBW, výrobce při tom běžně počítá s WAF=3 a s tím, že ve skutečnosti může být Total NAND writes = 600 TBW

## Slide 155: Životnost SSD
Příklad
SSD má kapacitu 500GB (0,5 TB) a životnost 200 TBW
Zdá se tedy, že obsah celého SSD lze 400x přepsat (200 TB/ 0,5 TB)
Ve skutečnosti, lze každou FLASH paměťovou buňku přepsat vícekrát.
Výrobce počítá s tím, že při běžném provozu nebude uživatel neustále celé SSD zaplňovat a pak opět celé mazat, ale SSD se zčásti zaplní a pak se bude opakovaně přepisovat zbývající volná kapacita (kterou budeme stěhovat napříč bloky celého SSD, aby byly rovnoměrně vytížené)
Výrobce počítá s WAF okolo 3, tedy každý blok paměti by měl přežít 3 x 400 = 1200 přepisů
Skutečná životnost Flash paměti může být ještě vyšší než ta uváděná garantovaná

## Slide 156: (Over)provisioning
U kvalitních SSD bývá skutečná kapacita o něco vyšší než udávaná kapacita úložiště
SSD disponuje extra kapacitou navíc – overprovisioning
Tato extra kapacita není navenek viditelná a pro uživatele není dostupná
SSD overprovisioning může zvýšit životnost rozložením celkového počtu zápisů a smazání napříč větším počtem NAND flash bloků, než kolik je navenek předstíráno
Zvýší se také výkon při zápisu, protože řadič má k dispozici více různých volných bloků, do kterých může ihned provést paralelně zápis.
I kdyby bylo SSD téměř zcela zaplněno, díky overprovisioning vždy zbývá nějaké volné místo navíc, které lze využít ke snadnějšímu přesouvání bloků dat uvnitř SSD a vyvažování počtu přepisů jednotlivých bloků.
500 GB – nominální kapacita
450 GB obsazeno trvale uloženými daty
50 GB volného místa
Overprovisioning
Extra volné místo navíc

## Slide 157: Overprovisiong
I když se SSD zdá být navenek zcela plné, k dispozici je obvykle ještě několik procent volného místa
Oveprovisioning běžně dosahuje 7 až 30 procent (přidaná skrytá kapacita)
Klasická hra – puzzle s 15 čísly – vyžaduje mnoho úsilí a jednotlivých přesunů k přeskládání jednotlivých kostiček do správného pořadí, pokud zůstává jediné volné místo
Kdyby byl prostor zaplněn jen z poloviny - 8 kostičkami, bylo by jejich přeskládaní velmi snadné
Více místa umožňuje snadnější přesuny bloků
A overprovisioning přesně toto volné „manipulační“ místo nabízí, dokonce i tehdy, když je SSD plné

## Slide 158: SSD – mazání souboru
  Data uložená na pevném disku lze přímo přepsat jinými daty
  Data uložená na SSD nelze přepsat jinými daty – zapisovat lze pouze do smazané Flash paměti
  Na SSD lze zapisovat jen do volných paměťových bloků
  Při mazání souboru v jakémkoliv souborovém systému nedochází k fyzickému odstraňování dat, ale systém si jen někam do své tabulky, zapíše informaci, že sektor je volný
  Sektor na pevném disku, dále obsahuje data smazaného souboru, dokud nebudou přepsána jiným souborem
  V SSD Blok paměti, kde leží smazaný soubor, ale není volný a nelze do něj zapsat
  SSD po smazání souborů neví, že sektory, ve kterých smazaný soubor ležel, může považovat za volné
  Tuto informaci má operační systém, ale nikoliv SSD a jeho řadič

## Slide 159: SSD – mazání souboru
  Operační systém tedy ví, které sektory jsou z „jeho pohledu“ volné (nejsou fakticky volné, ale obsahují data smazaného souboru a mohou se přepsat) a příště se rozhodne, že tam zapíše něco nového
  Z pohledu SSD nejde ale o zápis do volného sektoru, ale jde o přepis starého obsahu bloku paměti obsahem novým
  Potíž je, že přímo zapsat do Flash paměti je možné jen v případě, že je opravdu prázdná
  Pokud jsou v bloku Flash paměti stará data, musí se nejprve smazat

## Slide 160: SSD – mazání souborů
  Nové SSD má prázdné sektory, takže na zpočátku se vše zapisuje do prázdných bloků
  Po čase se ale celé SSD zaplní nějakými daty (v každém bloku paměti jsou nějaká data, ačkoliv mohou patřit „smazaným“ soborům)
  Při dalším zápisu už není možné využít prázdné bloky (neexistuje blok paměti, do kterého by již dříve nebylo něco zapsáno) a před každým zápisem se musí vybraný blok paměti opravdu smazat (a to chvilku trvá)
  V tu chvíli by výkon značně klesl a zápis na disk je pomalý. Rychlost čtení neklesá, ta je stále konstantní
  Tento jev je patrný zejména u paměťových karet a USB Flash disků, u SSD musel být nějak vyřešen

## Slide 161: SSD – mazání souboru
Nejpoužívanějším řešením problému zápisu do neuvolněného bloku paměti je TRIM.
Je to příkaz, kterým operační systém informuje SSD disk o tom, že je možné interně vymazat určité bloky, protože systém je považuje za nepoužívané (leží zde data smazaných souborů)
To pak ale znemožní funkci undelete (smazaný soubor se tím opravdu nenávratně odstraní, jeho sektory si SSD disk vyresetuje). V tom se pak SSD zásadně liší od pevného disku, kde mohou data po smazaných souborech přetrvávat ve svých sektorech celá léta, dokud se na toto místo OS nerozhodne zapsat nový soubor.
Vymazané bloky paměti jsou pak připravené pro rychlý přímý zápis (Bez TRIM by se jejich obsah uvolňoval až těsně před zápisem – připomínám, že zapisovat lze jen do smazaného bloku paměti)
Smazání bloku FLASH NAND paměti trvá několik milisekund

## Slide 162: Flash úložiště a malé soubory
Celková kapacita úložiště na bázi FLASH paměti je součtem mnoha malých flash pamětí, ze kterých je tvořen
Těchto pamětí, které vlastně tvoří „sektory“ úložiště mohou být miliony
Připomeňme si, že při zápisu do flash je nutné ji nejprve celou smazat – maže se celý jeden sektor, tedy celá jedna z dílčích flash pamětí
Velký problém nastává pokud 32 GB úložiště bude rozděleno výrobcem na pouhých 65536 (216) bloků
Jeden blok je v tomto případě velký 512 kB (32 GB / 65536) – Celková kapacita úložiště je tedy tvořena spojením 65536 flash paměti s kapacitou 512 kB
Souborový systém NTFS běžně pracuje s clustery s velikostí 4 KB
V jedné flash paměti (bloku paměti) je tedy uloženo 128 clusterů souborového systému
Při zápisu malého souboru (souboru, který zabere pouze jeden cluster), je nutné:
    Přečíst obsah celého 512 kB bloku
    Celý blok smazat
    Zapsat zpět obsah 512 kB bloku, ve kterém dochází ke změně 4 kB dat (1 cluster, který sem zapisujeme), zbylých 508 kB (127 clusterů) zůstává beze změny
    Zápis velmi malého souboru (např. 3 kB) bude trvat úplně stejně dlouho jako zápis souboru s velikostí 500 kB !
    Toto je také jedním z důvodů vyššího WAF
    Zápis malých souborů je velmi pomalý, protože se mění pouze část bloku pamětí, ale blok je nejprve potřeba celý přečíst, aby zůstali zachován i ty clustery, které se nemění, protože blok flash bude muset být kvůli zápis celý smazán

## Slide 163: Flash úložiště a malé soubory
Z uvedeného příkladu vyplývá, že zápis malých souborů do Flash úložišť může být velmi pomalý
Schválně zkuste zapsat 1000 souborů o velikosti 1 kB na paměťovou kartu….
…bude to trvat mnohem déle než zápis 1 MB velkého souboru, ačkoliv množství zapisovaných dat je stejné
K uvedenému fenoménu by u moderních SSD nemělo docházet a výrobcům se zde podařilo problém vyřešit (přetrvává ale u paměťových karet a flashdisků)
Při zápisu 4 kB clusteru se nebude načítat velký 512 kB blok jehož je součástí a nebudou se v něm provádět změny, ale data se raději rychle zapíší někam úplně jinam do volného bloku paměti a starý cluster v původním bloku se označí jako neplatný
Poté co vznikne mnoho takových neplatných clusterů v různých blocích dojde pomocí garbage collection k přepisu platných clusterů do nových bloků a vynechání smazaných dat
Pokud dochází k přepisu velkého množství malých souborů na různých místech, lze očekávát vysoký Write Amplification Factor – skutečné množství dat, které se uvnitř SSD musí zapsat a přesunout bude mnohem vyšší

## Slide 164: SSD
Schopnost zapsat velké množství malých souborů na různá náhodná místa vystihuje parametr IOPS
IOPS (Input-Output Operations Per Second)
  Počet náhodného zápisu/čtení 4 kB clusterů za sekundu
Velmi nízké hodnoty IOPS dnes mají již jen paměťové a karty a USB Flash disky (hodnoty okolo 100)
Běžný pevný disk má IOPS cca 150
Moderní SSD naopak dosahují velmi vysokých hodnot IOPS přesahujících 100 000
SSD jsou tedy velmi vhodné pro náhodné čtení nebo zápis mnoha malých souborů
Vysoké hodnoty IOPS je dosaženo paralelním čtením z mnoha různých paměťových bloků, navíc v každém bloku leží několik malých souborů naráz

## Slide 165: Rozrhraní pro připojení SSD
SATA III – Třetí generace standardního rozhraní při připojování disků. Moderní SSD disky rychlostně překonávají možnosti sběrnice SATA, který byla vyvinuto pro klasické pomalé pevné disky
mSATA – rozhraní SATA, stejný výkon, pouze jiný (menší) konektor
M.2 (SATA) – Moderní formát SSD s nižšími rozměry, ale komunikace stále probíhá přes SATA
M.2 (NVMe) – NVMe je komunikační rozhraní, které nahradilo SATA a naplňuje potřeby rychlých SSD disků mnohem lépe. Jeho největší výhodou je umožnění vysokorychlostního paralelního přenosu dat skrze sběrnici PCI-Express. SSD disky využívající protokolu NVMe jsou nejrychlejšími úložišti současnosti
PCI-Express – PCIe SSD disky jsou vlastně NVMe SSD disky, které namísto specializovaného M.2 slotu využívají obecný konektor sběrnice PCI Express 3.0 x4 a komunikují tedy pomocí čtyřech linek.
U.2 – Formát M.2 umožnil SSD disky dále výrazně zmenšit. Konektor U.2 dokáže připojit 2,5“ SSD disky pomocí standardu NVMe a zajistit tak vysoké rychlosti i pro ně. Pokud základní deska konektorem U.2 nedisponuje, lze ho skrze redukci připojit do slotu M.2.

## Slide 166: mSATA M.2

## Slide 167: Redukce SATA-mSATA

## Slide 168: PCI-Express SSD

## Slide 169: NVMe
Non-volatile memory express
Protokol pro komunikaci s nevolatilní pamětí (paměť nezávislá na napájení)
Protokol je založený na principech PCI-e a umožňuje lépe využít výkon moderních SSD
Původní sada příkazů ATA, se kterou operují SATA disky, byla vyvinuta v dobách klasických pevných disků, které měly podstatně odlišné vlastnosti od dnešních SSD
Nový protokol NVMe je zcela přizpůsoben vlastnostem SSD a nabízí možnost dosažení vyšších hodnot IOPS a nižší latence
Ve fází vývoje je budoucí NVMe verze, které by měla komunikovat s SSD přes optiku

## Slide 170: Intel Optane
Intel Optane Memory je SSD, který funguje jako rychlá vyrovnávací paměť, do které se automaticky přesunou nejpoužívanější soubory -aplikace a data z pevného disku
Díky tomu dojde ke zrychlení odezvy operačního systému
Paměť Intel Optane se dodává s kapacitou 16 a 32 GB ve formátu M.2
Rychlost sekvenčního čtení dosahuje 1000 MB/s, zápis 150 až 300 MB/s
Náhodné čtení má výkon cca 200 000 IOPS
Životnost použité FLASH je cca 10 000 přepisů - podstatně vyšší než u běžných SSD, protože se předpokládá častá obměna cachovaných souborů
Bohužel vyšší je také cena – kolem 40 Kč/GB, takže je otázka, zda by nebylo výhodnější investovat rovnou do plnohodnotného SSD místo pevného disku

## Slide 171: eMMC
eMMC – embedded MultiMedia Card
Jedná se úložiště fungující podobně jako SD karta
Nejčastěji ho nalezneme v mobilních telefonech, tabletech a levných noteboocích
SD karta i SSD používají FLASH NAND pro ukládání dat
eMMC úložiště jsou levnější než SSD
Mezi SD kartou a SSD je zásadní rozdíl
eMMC má mnohem jednodušší firmware, který neumožňuje dosažení vysokého IOPS, hůře funguje rovnoměrné zatěžování všech bloků paměti stejným počtem přepisu a chybí efektivní TRIM
V SSD je vysoké propustnosti a IOPS dosaženo paralelismem – řídící chip SSD se snaží operace čtení a zápisu rozložit paralelně mezi několik chipů (fyzicky je úplně jedno, kde budou data ležet, přístup do všech míst trvá stejně dlouho, tak je umístíme, aby byla co nejvíc rozprostřena a šla číst paralelně z mnoha chipů – v podstatě to funguje skoro jako RAID)
SSD jsou prostě sofistikovanější technologie

## Slide 172: Srovnání SSD - HDD
 | SSD | HDD
Rychlost startu | okamžitá | Roztočení ploten a ustálení otáček může trvat několik sekund
Náhodný přístup k souboru | Pod 0,1 ms. | Několik milisekund kvůli pohybu hlav pro nalezení stopy se souborem a nutnosti počkat, až se hledaná data dostanou pod čtecí hlavu
Rychlost čtení dat | Několik set MB/s až jednotky GB/s | Když je hlava na místě, kde čte nebo zapisuje do souvislé stopy, dosahuje rychlost okolo 200 MB/s. V praxi jsou přenosové rychlosti nižší kvůli fragmentaci, protože soubory jsou čteny z různých míst

## Slide 173: Srovnání SSD - HDD
 | SSD | HDD
Hluk | SSD nemají žádné pohyblivé součásti, takže jsou prakticky nehlučné | HDD mají pohyblivé části (hlavy, plotny a motor) a tvoří tak charakteristické zvuky bzučení a klapání.
Stabilita rychlosti čtení | Rychlost čtení se neliší podle toho, kde jsou data na SSD uložena. | Rychlost čtení závisí na poloze dat (z vnější delší stopy se během jedné otáčky přečte více dat) a stupni fragmentace souboru
Odolnost | Vysoká odolnost vůči výkyvům teploty, otřesům, nárazům, změnám polohy, vibracím. | Teploty nad 35 °C mohou snížit životnost disku. Hlavy vznášející se nad rychle otáčejícími se plotnami mohou při otřesech zničit záznamovou vrstvu. Za provozu by zařízení mělo být v klidu

## Slide 174: Srovnání SSD - HDD
 | SSD | HDD
Životnost | SSD nemá pohyblivé části, které by mohly mechanicky selhat. Každý blok flashové paměti má jen omezený počet cyklů, kdy může být vymazán (a přepsán) předtím než selže | Protože obsahuje mechanické součásti, je náchylný k selhání kvůli únavě materiálu, avšak samotné paměťové médium nedegraduje čtením nebo zápisem.
Cena | 4 Kč/GB | 1,5 Kč/GB
Spotřeba energie | Pří zápisu až 7W, Při čtení okolo 3W. V pohotovosti cca 0,05 W. | 2,5“ disky běžně spotřebují mezi 2 a 5 watty. Nejvýkonnější 3,5“ disky spotřebují okolo 20 wattů. Motor HDD se točí celé dlouhé minuty, i když disk nic nedělá
TRIM | Dříve zapsaná data, která už nejsou užívána, může uvolnit TRIM. Dopředu smazané bloky jsou pak okamžitě k dispozici | Pevné disky z TRIMu nemají žádný užitek. Zápis do nesmazaných sektorů je stejně rychlý jako do prázdných.

## Slide 175: SSD
Nevýhody - shrnutí
  Stále ještě vyšší cena oproti HDD (cca 5 Kč/ GB v roce 2019, 10 Kč/ GB v roce 2017, 40 Kč/GB v roce 2014)
  Nižší kapacita oproti HDD
  Životnost omezená počtem přepisů
  Nemožnost obnovy omylem smazaných souborů (po provedení TRIM)

## Slide 176: Kontrolní otázky
Jaké typické otáčky mají současné pevné disky ? – 3600, 4500, 5400, 7200, 9600, 10000, 15000 ot/ min
Co je to CHS ? – cylinder head sector – disková geometrie jednoznačně určuje dané místo na disku
Co je to LBA ? – logical block addressing – lineární adresování pro sektory
Co je to ZBR ? – zone but recording – lepší využití povrchu HDD, nemá konstantní počet sektorů na stopu
Co je to MBR ? – master boot record – informace o partition (oddílech disků)
Co je to S.M.A.R.T ? – technologie pro sebemonitorování a kontrolu disku – přecházení selhání disku
Co je to NCQ ? – přirozené řazení příkazů – optimalizace provádění operací
Co je to cylinder ? – dané místo na disku
Co je to cluster ? – základní alokační jednotka souborového systému
Kolik bajtů je uloženo v jednom sektoru ? – 512 B
Co je to Logfile v NTFS ? – žurnál – záznam o všech změnách na disku
Co je uloženo v souboru s metady bitmap v NTFS ? – sledování volného místa na disku (0 je volný, 1 obsazený)
Pevný disk má kapacitu 128 MB a je naformátován souborovým systémem FAT16. Jak velký je jeden cluster ? 128 000 * 2 = 256 000 / 65536 = 3.9 = 4 * 512 = 2 KB
Na kolik oddílů může být rozdělen pevný disk ? Starší MBR maximálně 4
Proč byl 40-žílový ATA kabel nahrazen 80-žílovým kabelem ? – minimalizují rušení signálu elmg. polem
Vysvětlete pojmy Master, Slave, Single, Cable-select. Jakého rozhranní pro připojení disku se týkají a jak to vše funguje ?
  Single – nastavení disku, který je v PC jediný
  Master – nastavení hlavního disku, který je v počítači zapojen spolu s jiným diskem
  Slave – nastavneí druhého disku, který je v počítači spolu s hlavním masterem
  Cable select – hlavní a podřízený disk určeny tím, jak jsou připojeny ke kabelu
  ATA1
Jak funguje SATA ? – sériová komunikace bit po bitu
Co se děje při smázání souboru na pevném disku ? – soubor je označen jako smazaný a může být pak přepsán jiným
Co by se mohlo stát při pádu na zem v případě běžícího a v případě vypnutého pevného disku. – běžícího – hlavička může poškodit záznamovou plochu, vypnutého – záleží z jaké výšky, ale z menší se teoreticky nemusí nic stát
Mají otáčky pevného disku vliv na vybavovací dobu ? Svou odpověď zdůvodněte. – ano
Jaký je rozdíl mezi kódy RLL2,7 a RLL 3,10 ? – 2,7 – maximálně 7 mezer, minimálně 3; 3,10 – maximálně 10 mezer, minimálně 3
Proč se zavedla translace geometrie a jak fungovala ? – protože disky měli více jak 1024 cylindrů
Jakou kapacitu pevného disku zobrazí OS Window u disku, u kterého výrobce udává 1,5 TB ? Vysvětlete, v čem je problém a jak lze matematicky vypočítat rozdíl kapacity. 1.364 TB

## Slide 177: Kontrolní otázky
Kolik pevných disků lze připojit k primárním IDE kanálu ? 2
Kolik pevných disků lze připojit k sekundárnímu IDE kanálu ? 2
Jakou nejvyšší kapacitu mají současné moderní běžně prodáváné pevné disky ? 20 TB
Jaká je cena za 1 GB u moderních pevných disků ? 0,63 Kč
Jaká je průměrná vybavovací doba moderních pevných disků ?
Jakým způsobem jsou dopočítána ztracená data při havárii jednoho disku v poli RAID3 ? – pomocí parity
Jakým způsobem jsou dopočítána ztracená data při havárii jednoho disku v poli RAID0-striping ? - není
Jakým způsobem jsou dopočítána ztracená data při havárii jednoho disku v poli RAID1 ? – z druhého disku
Jakým způsobem jsou dopočítána ztracená data při havárii jednoho disku v poli RAID0-JBOD ? - není
U kterých z těchto diskových polí dojde k zvýšení rychlosti čtení souboru: RAID0-JBOD, RAID0-striping, RAID1, RAID3
U kterých z těchto diskových polí dojde k zvýšení rychlosti zápisu souboru: RAID0-JBOD, RAID0-striping, RAID1, RAID3
U kterých z těchto diskových polí dojde k zvýšení zapezpečení proti havárii: RAID0-JBOD, RAID0-striping, RAID1, RAID3
Popište, jak dochází k fragmentaci. – mazáním souborů vznikají volné clustery
Co se děje při defragmentaci ? disk srovná soubory tak, aby byli umístěny rovnoměrně za sebou
Kolik položek obsahuje FAT tabulka souborového systému FAT12 ? 4096
Jakou informaci obsahují položky FAT tabulky souborového systému FAT16 ? – název, přípona, atributy, čas, datum, poloha
Jakým základním nástrojem provedete kontrolu a opravu konzistence souborového systému ? - CHKDSK
Uveďte příklad chyb v konzistenci souborového systému. – disk je odpojen od elektřiny a soubor, který nebyl zapsán se tváří, že zapsaný je
Uveďte alespoň dva různé důvody, kvůli kterým byste rozdělili pevný disk na více oddílů – pro každý oddíl chci nastavit jiná práva. Chci nainstalovat více OS.
Uveďte alespoň pět výhod SSD oproti klasickým pevným diskům. – menší spotřeba, vyšší rychlost, nevydávají žádný zvuk, jsou velikostně menší, menší šance na mechanické poškození
Uveďte alespoň tři nevýhody SSD oproti klasickým pevným diskům. – vyšší cena, nutnost TRIMu, menší životnost (počet přepisů)
Jaké kapacity dosahují současné běžně prodávané SSD disky ? – až 8 TB, běžně kolem 2 TB
Co je to SLC a MLC ? – single level cell, multi level cell – určuje, zda jedna paměťová buňka umí uložit více stavů
Kolik přepisů přežije FLASH v SSD s kapacitou 250 GB, pokud výrobce udává IOPS 80000, 125 TBW, MTBF 2 Mh ? 500

## Slide 178: Kontrolní otázky
Proč byl zaveden TRIM? - Ke smazání dat z SSD disků – OS oznámí že soubor byl smazán a SSD následně provede smazání
Co vystihuje hodnota IOPS? - Schopnost zapsat velké množství malých souborů na různá náhodná místa
Proč u SSD neprovádíme defragmentaci? – neměla by žádný smysl, navíc bychom ho zbytečně opotřebovávali
Jaká je v současné době cena SSD přepočtená na 1 GB kapacity? 1.8 Kč
Co bude výhodné v počítači s SSD + klasickým pevným diskem výhodné umístit na který disk? – systém na SSD, data na HDD
Proč trvá při zápisu na paměťové karty zápis malých souborů déle, než bychom očekávali? – je nutné smazat celý sektor a následně data s upravenými daty znova zapsat na daný oddíl
Co je to NVMe? – speciální sběrnice pro rychlé SSD s propojením přímo do PCI-Express
K čemu je dobrý overprovisioning? – extra volné místo navíc na kvalitních SSD pro přesouvání souborů