## Slide 1: Počítače řady IBM PC
Mikroprocesor Intel 8086

## Slide 2: IBM PC/XT
8. března 1983 byl uveden na trh počítač IBM PC/XT
Tím začíná éra 4. generace počítačů
PC = Personal Computer
XT = eXtended Technology
Jde o nástupce počítače IBM PC, který měl ale pouze osmibitový procesor Intel 8088
Zde je použit 16-bitový procesor Intel 8086 – první z velké rodiny mikroprocesorů, jehož moderní potomky používáme v dnešních moderních osobních počítačích
Z historického pohledu se právě IBM PC/XT stává důležitým mezníkem
Počítač má standardně 128kB paměti RAM, 10 MB hard disk a 5 1/4" disketovou mechaniku (kapacita 360 kB)
Tento počítač se stává praotcem celé generace osobních počítačů v podobě, v jaké je známe dodnes
Postupně se nyní seznámíme s vývojem počítačů této rodiny, s jejich mikroprocesory a hardwarem

## Slide 3: IBM PC/XT

## Slide 4: Intel 8086
navržen v roce 1978
16-bitový mikroprocesor
Umí adresovat paměť max. 1MB (20-bitová adresace)
První z řady procesorů rodiny x86
obsahuje 29000 tranzistorů
Pouzdro DIL40 (40 vývodů)
14 šestnáctibitových registrů
Střadačová architektura
Výrobní proces 3 µm (3000 nm)
Varianty: 8086 (5MHz), 8086-1 (10 MHz), 8086-2 (8 MHz)
Výpočetní výkon zhruba 0,3 až 0,75 MIPS

## Slide 5: Vnitřní struktura 8086
Procesor uvnitř se skládá ze dvou jednotek
  BIU – Bus Interface Unit
    Obstarává komunikaci mikroprocesoru s okolím
    provádí čtení strojového kódu instrukce z paměti, čtení dat a zápis výsledků
    Bajty strojového kódu jsou čteny v předstihu a ukládány do 6-bajtové fronty FIFO
    Po uvolnění alespoň dvou bajtů v instrukční frontě se BIU snaží o načtení dalšího strojového kódu do fronty
    Při provádění instrukce skoku se obsah fronty vyprázdní (dopředu načtené instrukce ne neprovedou, ale přeskočí)
  EU – Execution Unit
    obsahuje ALU
    zpracovává operandy, ovládá registry a příznakové bity
    nemá přístup k okolnímu světu

## Slide 7: Pipelining
Pipelining je zřetězené zpracování, či překrývání instrukcí
Základní myšlenkou je rozdělení zpracování jedné instrukce na více fází mezi různé části procesoru a tím i dosažení možnosti zpracovávat více instrukcí najednou
Zpracování instrukce je v 8086 rozděleno na 2 části
  Načtení a dekódování instrukce (provádí BIU)
  Provedení instrukce a případné uložení výsledku (provádí EU)
To vedlo k vytvoření procesoru složeného ze dvou spolupracujících jednotek EU a BIU
každá jednotka realizuje jinou fázi zpracování
U moderních procesorů se zřetězení se stále vylepšuje a instrukce se dělí na více fází, tudíž současně se v procesoru zpracovává několik instrukcí, přičemž každá z nich je v jiné fázi dokončení

## Slide 8: Pipelining
Instrukce 1
Instrukce 1
Instrukce 2
Instrukce 2
Instrukce 3
Instrukce 3
Instrukce 4
Instrukce 4
čas
Načtení a dekódování
Provedení a uložení výsledku
V okamžiku, kdy se provádí druhá instrukce, může jiná část mikroprocesoru načítat a dekódovat již instrukci třetí

## Slide 9: Pipelining - i8086
Jednoduchý pipelining umožňuje EU vykonávat instrukci bez prodlev spojených s načtením strojového kódu instrukce z paměti
EU se občas ocitá bez práce ve „Wait“ stavu, pokud zpracovává instrukci, která potřebuje načíst operandy z paměti
Tato instrukce vyžaduje data z paměti
Instrukce skoku
Takhle by to vypadalo bez pipeliningu
Mezitím ale BIU načítá dva bajty strojového kódu do uvolněné fronty
Tyto bajty se kvůli skoku čtou do fronty zbytečně
čas

## Slide 10: Adresace paměti
8086 umí adresovat až 1 MiB paměti
Pro adresaci jednoho Megabajtu je třeba 20-bitová adresa (220=1048576)
Všechny registry 8086 jsou ale pouze 16-bitové
K paměťové buňce tedy program přistupuje jinak než uvedením její přesné adresy v intervalu <0;FFFFFh>
Program generuje tzv. logickou adresu, která je složena ze segmentu a offsetu a BIU tuto adresu překládá na skutečnou fyzickou adresu paměťové buňky

## Slide 11: Adresace paměti
Mikroprocesor tedy komunikuje s pamětí pomocí 20-bitové fyzické (skutečné) adresy
Program ale přistupuje k paměťovému místu prostřednictvím segmentu a ofsetu.
Takto složenou adresu nazýváme jako logickou – jde o dvě šestnáctibitové informace (protože registry jsou 16-bitové) - kombinací vzniká skutečná fyzická adresa
Fyzická adresa se musí při každém přístupu do paměti vypočítat ze dvou 16-bitových informací
Tento výpočet provádí 20-bitová sčítačka v BIU

## Slide 12: Adresace paměti
Do paměti lze vstupovat přes čtyři segmenty
  Datový segment (slouží k ukládání zpracovávaných dat)
  Kódový segment (obsahuje strojový kód programu – programátor dopředu neví, kde v paměti bude tento segment umístěn. Veškeré skoky v programu směřují na relativní adresu (cíl skoku je určen pozicí v kódovém segmentu)
  Zásobníkový segment (mikroprocesor v něm buduje zásobník LIFO)
  Pomocný datový segment (další prostor pro zpracovávaná data)
Segment je souvislý blok paměti o velikosti 64 kB
Pozici uvnitř segmentu tak lze určit 16-bitovým offsetem
Pokud se má program vrátit zpět na začátek, provede programátor skok na pozici s offsetem nula v kódovém segmentu. Programátor neví, kde přesně bude v paměti jeho program uložen. To může být na každém počítači při každém spuštění tohoto programu někde jinde. Programátor tedy nemůže do programu psát „absolutní adresy“, protože umístění programu v paměti je pokaždé jiné

## Slide 13: Adresace paměti
Příklad
Programátor chce v programu provést skok zpět na jeho začátek (vrátit se na první instrukci programu)
Toto provede povelem JMP 0
JMP = Jump (zápis v assembleru)
0 = offset (na jakou pozici v kódovém segmentu se má skočit)
BIU vypočítá skutečnou adresu, na kterou se skočí (ze které se přečte další bajt strojového kódu)
Tato skutečná fyzická adresa se vypočítá tak, že se offset 0 přičte k počáteční adrese kódového segmentu, ve kterém je v paměti uložen strojový kód programu
Pokud má kódový segment počáteční adresu například 24560h, pak skok na pozici s offsetem 0, znamená vlastně skok na adresu 24560h
Programátor, ale nemůže v programu psát JMP 24560h, protože dopředu neví, kde v paměti bude jeho program uložen – to je pokaždé jinde
Fyzická adresa = počáteční adresa segmentu + offset

## Slide 14
00000h
FFFFFh
Kódový segment
Zde leží strojový kód programu
24560h
Počátek segmentu
Skok zpět na začátek programu
JMP 0

## Slide 15: Adresace paměti
Příklad
Počáteční adresa kódového segmentu je 43210h
Programátor provedl v programu skok povelem JMP 7
Z jaké adresy se přečte další instrukce strojového kódu?
JMP = Jump (zápis v assembleru)
7 = offset (na jakou pozici v kódovém segmentu se má skočit)
BIU vypočítá skutečnou adresu, na kterou se skočí (ze které se přečte další bajt strojového kódu)
Tato skutečná fyzická adresa se vypočítá tak, že se offset 7 přičte k počáteční adrese kódového segmentu, ve kterém je v paměti uložen strojový kód programu
Kódový segment má počáteční adresu 43210h (na této adrese leží první bajt strojového kódu programu)
Fyzická adresa = 43210h + 7 = 43217h
Další bajt strojového kódu se přečte z adresy 43217h
Fyzická adresa = počáteční adresa segmentu + offset

## Slide 16
00000h
FFFFFh
Kódový segment
Zde leží strojový kód programu
43210h
Počátek segmentu
Skok zpět na pozici s offsetem 7
JMP 7
Offset 7
43217h

## Slide 17
Příklad
MOV [2],AH
Touto instrukcí chce programátor zapsat (přesunout) obsah registru AH do paměti
Číslo 2 v hranatých závorkách představuje offset
Instrukce neříká, že by se data měla do paměti zapsat na fyzickou adresu 2
Data se zapíší do paměti do datového segmentu na místo ležící posunuté o 2 adresy od počátku tohoto segmentu
Skutečná fyzická adresa, na kterou se bude zapisovat musí tedy být mikroprocesorem vypočítána (provede se to v BIU) jako součet bázové adresy datové segmentu + 2

## Slide 18
Programátor nemůže v programu používat instrukce, které zapisují data na konkrétní fyzické adresy, protože dopředu neví, jak velká bude paměť počítače, na kterém jeho programu poběží a co bude v této paměti kde uloženo ještě před tím, než bude spuštěn jeho program
Programátor ví pouze to, že jeho program po spuštění bude mít pro ukládání dat k dispozici datový segment, který je velký 64 KB
Do tohoto segmentu (do této oblasti paměti) smí program ukládat svá data
Instrukcemi v programu říkáme, kam do tohoto datového segmentu se má přistupovat – tedy vybíráme offsetem pozici uvnitř tohoto segmentu

## Slide 19
00000h
FFFFFh
Datový segment
Sem může program zapisovat data, se kterými pracuje
Offset 2
MOV [2], AH
Registr AH
Počátek segmentu

## Slide 20: Adresace paměti
Příklad
Programátor chce přečíst bajt z paměti
Data, se kterými program pracuje, jsou uložena v datovém segmentu
Datový segment začíná na adrese ABCD0h
Čtení dat z paměti se provádí povelem MOV
MOV AH, [9]
MOV = MOVE (zápis v assembleru)
AH = registr, do kterého se má přečtený bajt uložit
9 = offset (z kolikáté pozice v datovém segmentu se bude číst)
BIU vypočítá skutečnou adresu, ze které se přečtou data
Tato skutečná fyzická adresa se vypočítá tak, že se offset 9 přičte k počáteční adrese datového segmentu
Fyzická adresa = ABCD0h +9 = ABCD9h
Datový bajt se přečte z paměti z adresy ABCD9h

## Slide 21
00000h
FFFFFh
ABCD0h
Počátek segmentu
Datový segment
Odsud může program číst data, se kterými pracuje
ABCD9h
Offset 9
MOV AH, [9]
Registr AH

## Slide 22
00000h
FFFFFh
Počátek segmentu
Datový segment
Při čtení dat z paměti, se pomocí offsetu vybere jedno z 65536 míst v segmentu
Fyzická adresa
Offset
MOV AH, [offset]
Registr AH
Offset – 16 bitů
<0 , 65535>
<0 , FFFF h>
První bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 0
Poslední bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 65535 (tj. FFFFh)

## Slide 23: Adresace paměti
Příklad
Datový segment začíná na adrese 45670h
kódový segment začíná na adrese 5BDE0h
Na jakých adresách tyto segmenty končí?
Každý segment má velikost 64 KB, tj. 65536 B
Pozice bajtu uvnitř segmentu je určena 16-bitový offsetem
Poslední bajt leží na adrese, na které segment končí
Poslední bajt má offset FFFFh
Datový segment tedy končí adresou 45670h + FFFFh = 5566Fh
Kódový segment tedy končí adresou 5BDE0h + FFFFh = 6BDDFh

## Slide 24
45670h
Počátek segmentu
Datový segment
Offset – 16 bitů
<0 , 65535>
<0 , FFFF h>
První bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 0
Poslední bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 65535 (tj. FFFFh)
5BDE0h
Počátek segmentu
Kódový segment
První bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 0
Poslední bajt je v segmentu uložen na pozici s offsetem 65535 (tj. FFFFh)
5566Fh
6BDDFh

## Slide 25: Adresace paměti
Počáteční adresa každého segmentu může ležet kdekoliv v paměti (tj. mezi 0-FFFFFh) a musí být násobkem šestnácti
čísla, která jsou násobkem šestnácti, končí ve dvojkové soustavě 4 nulami, v hexadecimální soustavě nulou
Protože 20-bitová počáteční adresa segmentu bude mít na konci vždy 4 nuly, stačí uvádět pouze jejích prvních šestnáct bitů (4 nuly vynecháme, víme že tam jsou vždy)
Informaci o dvacetibitové počáteční adrese segmentu tak lze ukládat pouze pomocí 16 bitů
Logická adresa je tedy tvořena
  16-bitovou informací o počátku segmentu (počáteční adresou segmentu oříznutou z 20 bitů na 16 bitů)
  a 16-bitovým offsetem (pozicí bajtu uvnitř tohoto 64kB velkého segmentu)

## Slide 26: Segment a offset
Logická adresa
  segment=1234h (16-bitová informace o počáteční adrese segmentu)
  offset=0012h (16-bitová informace o poloze uvnitř segmentu)
To znamená, že chceme přistupovat k paměťové buňce, která je posunuta o +0012h bajtů vůči počátku segmentu...
... a počáteční pozice segmentu v paměti je 12340h (byly přidány čtyři nulové bity, což je vlastně ve dvojkové soustavě totéž jako bychom provedli násobení šestnácti)
Fyzická adresa je tedy 12340h + 0012h
12340h
0012h
12352h
20-bitová fyzická adresa

## Slide 27: Výpočet fyzické adresy

## Slide 28: Segment a offset
K fyzické adresaci tedy potřebujeme dvě 16-bitové informace
Prvním údajem je 16 z 20 bitů počáteční adresy segmentu
Druhým údajem je offset
Do paměti lze vstupovat přes čtyři segmenty – kódový, zásobníkový, datový, pomocný datový
Segment je souvislý úsek paměti o velikosti 64 KB
Umístění segmentů v paměti je náhodné
Při každém spuštění programu mohou být segmenty operačním systémem umístěny v paměťovém prostoru někam jinam – tam, kde je zrovna volné místo
Programátor dopředu neví, kde v paměti, na jakých konkrétních adresách budou uložen program a jeho data a není to ani schopen nijak ovlivnit
V programu jsou proto uvedeny pouze offsety
Segmenty mohou být odděleny, ale mohou se i překrývat
Počáteční adresa segmentu bývá také nazývána bázová adresa

## Slide 29: Segmentové registry
Jsou to registry, v nichž je uložena bázová adresa příslušného segmentu
Tyto registry jsou 16-bitové
Registr CS (Code Segment)
obsahuje informaci o bázové adrese kódového segmentu. V tomto segmentu je uložen strojový kód programu
Registr SS (Stack Segment)
ukazuje na počátek zásobníkového segmentu, do kterého jsou ukládány návratové adresy (při volání podprogramu a přerušení)
Registr DS (Data Segment)
obsahuje informaci o bázové adrese datového segmentu, který obsahuje datové bajty
Registr ES (Extra Segment)
obsahuje informaci o bázové adrese pomocného datového segmentu, který má tentýž význam jako běžný datový segment. Některé instrukce implicitně berou data z pomocného segmentu.

## Slide 30: Segmenty
00000h
FFFFFh
SS
CS
ES
DS
Kódový segment
Zásobníkový segment
Datový segment
Pomocný datový segment
64 kB

## Slide 31: Příklad
Kódový segment začíná na adrese 87BD0h
Zásobníkový segment začíná na adrese B4E60h
Určete obsah registrů CS a SS
Počáteční adresa každého segmentu musí být násobkem čísla 16 (tedy dělitelná šestnácti beze zbytku)
87BD0h = 10000111101111010000 b
B4E60h = 10110100111001100000 b
Počáteční adresy segmentů jsou 20-bitové, ale informace o ní se dá zakódovat pomocí 16 bitů
CS = 1000011110111101 b = 87BDh
SS = 1011010011100110 b = B4E6h
Užitečných 16-bitů

## Slide 32: Příklad
DS = 8A7Eh
Určete na jaké adrese začíná a končí datový segment
Počáteční adresa každého segmentu musí být násobkem čísla 16 (tedy dělitelná šestnácti beze zbytku)
V registru DS je uvedeno pouze užitečných 16 bitů z bázové adresy
Datový segment začíná na adrese 8A7E0h
8A7E0h = 1000101001111110 0000 b
Poslední bajt v datovém segmentu leží na pozici s offsetem FFFFh a leží na adrese, kterou tento segment končí
Koncová adresa datového segmentu = 8A7E0h + FFFFh = 9A7DFh
Užitečných 16-bitů

## Slide 33: Příklad
CS = 1B74h
DS = 2F5Dh
ES = 48A2h
SS = 924Ch
Určete na jakou adresu se zapíší do paměti data povelem MOV [1B72h],AL
Bajt z registru AL bude zapsán do paměti do datového segmentu
Datový segment začíná na adrese 2F5D0h (DS=2F5Dh)
Bajt bude do datového segmentu zapsán na pozici s offsetem 1B72h
Fyzická adresa = počáteční adresa segmentu + offset
Fyzická adresa = 2F5D0h + 1B72h = 31142h
Bajt bude zapsán na adresu 31142h

## Slide 34: Příklad
CS = 1B74h
DS = 2F5Dh
ES = 48A2h
SS = 924Ch
Určete na jakou adresu se přeskočí v programu povelem JMP 12h
Strojový kód programu leží v kódovém segmentu
Kódový segment začíná na adrese 1B740h (CS=1B74h)
Skok směřuje na pozici s offsetem 12h
Fyzická adresa = počáteční adresa segmentu + offset
Fyzická adresa = 1B740h + 12h = 1B752h
Další bajt strojového kódu se přečte z adresy 1B752h

## Slide 35: Registry
8086 obsahuje 14 registrů se šířkou 16 bitů
8086 je typický procesor se střadačovou architekturou – tzn. že registry nemají univerzální použití a každý lze použít jen pro určité dané operace
nejprivilegovanější je střadač - AX
Registry lze rozdělit na
  Segmentové registry (CS, SS, DS, ES)
  Datové registry (AX, BX, CX, DX)
  Ukazatele a indexové registry (IP, SP, BP, DI, SI)
  Příznakový registr (FLAGS)

## Slide 36: Registr IP
Programový čítač
Instruction Pointer (ukazuje na místo v paměti, ze kterého se právě čte strojový kód instrukce ke zpracování)
Obsah IP je offsetem ukazujícím do kódového segmentu
CS:IP je tedy adresa zpracovávané instrukce
Je to ale ještě trochu složitější kvůli frontě v BIU
Ve skutečnosti CS:IP ukazuje na následující instrukci, která se uloží do instrukční fronty v BIU

## Slide 37: Příklad
CS=5ABCh
IP=2107h
Z jaké adresy se bude číst strojový kód?
Strojový kód programu je uložen v kódovém segmentu
Kódový segment začíná na adrese 5ABC0h
Z tohoto segmentu se bude číst strojový kód z pozice s offsetem 2107h
Fyzická adresa tedy bude 5ABC0h+2107h = 5CCC7h

## Slide 38
00000h
FFFFFh
5ABC0h
Počátek segmentu
Kódový segment
5CCC7h
Offset 2107h
Čtení strojového kódu
CS=5ABCh
IP=2107h

## Slide 39: Příznakový registr FLAGS
Šestnáctibitový příznakový registr je součástí jednotky EU
6 stavových příznaků
3 řídící příznaky
7 nevyužitých bitů
--
--
--
--
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
--
AF
--
PF
--
CF
15.bit
0.bit

## Slide 40: Příznakový registr - FLAGS
CF (Carry Flag) Příznak přenosu. Nastaví se, pokud výsledek není osmi nebo šestnáctibitový (podle typu registru)
PF (Parity Flag) se nastaví na jedničku, pokud dolní osmice bitů výsledku právě provedené operace obsahuje sudý počet "1“ (doplní počet jedniček na lichý)
AF (Auxiliary Carry Flag) je rozšířením příznaku CF pro přenos přes hranici nejnižší půlslabiky operandu (vždy z bitu 3 do 4 bez ohledu na šířku operandu). Má význam v BCD aritmetice.
ZF (Zero Flag) je nastaven při nulovém výsledku operace.
SF (Sign Flag) je nastaven, když výsledek operace je záporný. Je shodný s nejvyšším (znaménkovým) bitem výsledku
OF (Overflow Flag) se nastaví na jedničku, pokud při právě operace způsobí přenos mezi nejvyššími dvěma bity při počítání s čísly se znaménkem (nejvyšší bit je znaménko)
TF (Trap Flag) uvádí procesor do krokovacího režimu, ve kterém je po provedení každé instrukce generováno přerušení (INT 1)
IF (Interrupt Enable Flag) nulou lze zakázat všechna vnější maskovatelná přerušení (generovaná signálem INTR). Nemá vliv na vnitřní přerušení a nemaskovatelné přerušení)
DF(Direction Flag) řídí směr zpracovávání řetězcových operací (s blokem dat lze pracovat od nejnižší adresy k nejvyšší nebo v opačném směru)

## Slide 41: Carry flag
Tento příznakový bit se nastaví, pokud výsledek není osmibitový nebo šestnáctibitový (podle toho, jestli se provádí 8-bitový nebo 16-bitový výpočet)
Tento bit vlastně signalizuje, že poslední aritmetická operace nám dala neplatný výsledek – výsledek, který nelze zakódovat pomocí 8 nebo 16 bitů
Mikroprocesor i8086 je 16-bitový
Aritmetické výpočty mohou být provedeny 8-bitově nebo 16-bitově, podle toho, jak určí programátor

## Slide 42: Carry Flag (CF)
8–bitová aritmetika
10+20=30 CF←0
255+1 = 0 CF←1
255+2 = 1 CF←1
200+100 = 44 CF←1
10-5 = 5 CF←0
0-1 = 255 CF←1
5-10 = 251 CF←1
100-200 = 156 CF←1
16–bitová aritmetika
255+1 = 256 CF←0
200+100 = 300 CF←0
2000+1000 = 3000 CF←0
65535+1 = 0 CF←1
30000+40000=4446 CF←1
20000-5000=15000 CF←0
0-1 = 65535 CF←1
5-10 = 65531 CF←1
100-200 = 65435 CF←1

## Slide 43: Zero Flag (ZF)
8-bitová aritmetika
5-5 = 0 ZF←1 CF←0
3+4 = 7 ZF←0 CF←0
255+1 = 0 ZF←1 CF←1
5-7 = 254 ZF←0 CF←1

## Slide 44: Parity Flag (PF)
5+4 = 9 (00001001 b) PF←1
250+5 = 255 (11111111 b) PF←1
80+20 = 100 (01100100 b) PF←0
255+1 = 0 (00000000 b) PF←1
10-5 = 5 (00000101 b) PF←1
255-3 = 252 (11111100 b) PF←1
100+71 = 171 (10101011 b) PF←0
128+128 = 256 (0000000100000000 b) PF←1
(parita jen pro spodních osm bitů výsledku)

## Slide 45: Auxiliary Flag (AF)
Má význam pouze při počítání v BCD kódu
BCD = Binary coded decimal
V BCD kódu je každá cifra dekadického čísla zakódována pomocí 4 bitů
Pomocí 8-bitů (bajtu) se tak zakóduje dvouciferné dekadické číslo
4 bity se použijí pro zakódování desítek
4 bity se použijí pro zakódování jednotek
Mikroprocesor i8086 umí počítat i s takto zakódovanými čísly (ale není to běžné)
Číslo BCD kód binární kód
17 00010111 00010001
65 01100101 01000001
99 10011001 01100011
100 nelze 01100100
3 00000011 00000011

## Slide 46: Auxiliary Flag (AF)
18 + 23 = 41
V BCD kódu by výpočet vypadal takto:
00011000
+00100011
00111011
Výsledkem je neplatný BCD kód
Tato kombinace 8 bitů nemá v BCD kódu žádný smysluplný význam
Bude potřeba provést opravu výsledku
Chybný výsledek v tomto případě rozpoznáme, protože odporuje pravidlům BCD

## Slide 47: Auxiliary Flag (AF)
18 + 29 = 47
V BCD kódu by výpočet vypadal takto:
00011000
+00101001
01000001
Výsledkem je platný BCD kód
Tato kombinace má v BCD význam 41
To je ale chybný výsledek !!!
Správně by mělo vyjít 47
Bude potřeba provést opravu výsledku
Chybný výsledek v tomto případě nepoznáme, protože vypadá dobře (jde o platné BCD číslo)
Výsledek je chybný, protože došlo k přenosu meze 3. a 4. bitem (ze spodní půlky bajtu do horní)
Přenos mezi 3. a 4. bitem signalizuje příznak AF
+1
AF←1

## Slide 48: Datové registry
Datové registry AX, BX, CX, DX jsou registry pro běžné použití v aritmetických a logických operacích
Každý z nich může být použit jako 16-bitový registr nebo jako dva nezávisle 8-bitové registry
Vyšší bajt v těchto registrech je označen AH, BH, CH, DH
Nižší bajt v těchto registrech je označen AL, BL, CL, DL
Při operacích s osmibitovými registry se mění i obsah šestnáctibitového registru jako celku
  MOV BH,25h
  MOV BL,8Ah BX = 258Ah
  MOV CX,5 CH=0 , CL=5

## Slide 49
0.bit
15.bit
Registr AX
Osmibitový registr AH
Totožný s horní osmicí bitů AX
Osmibitový registr AL
Totožný se spodní osmicí bitů AX
16-bitový registr AX lze rozdělit na dva osmibitové registry AH a AL

## Slide 50: Příklad - 8 a 16 bitů
Příklad
  AH =10101111 b
  AL = 11001100 b
  jaký je tedy stav registru AX ?
  V registru AH je horních 8 bitů (8. až 15. bit) registru AX
  V registru AL je spodních 8 bitů (0. až 7. bit) registru AX
  Bity můžeme zapsat v příslušném pořadí dohromady a získáme obsah registru AX
  AX = 1010111111001100 b
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
AH
AL

## Slide 51: Příklad - 8 a 16 bitů
Příklad
  AH = 5A h
  AL = 78 h
  jaký je tedy stav registru AX ?
  V registru AH je horních 8 bitů (8. až 15. bit) registru AX
  V registru AL je spodních 8 bitů (0. až 7. bit) registru AX
  AH = 01011010 b
  AL = 01111000b
  Bity můžeme zapsat v příslušném pořadí dohromady a získáme obsah registru AX
  AX = 0101101001111000 b
  To lze snadno převést do hexadecimálního zápisu AX=5A78h
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AH
AL

## Slide 52: Příklad - 8 a 16 bitů
  V desítkové soustavě
  AH = 16
  AL = 2
  AX = 4098
  Pokud situaci v registru AX zapíšeme v desítkové soustavě, vypadá vše záhadně….
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
AH
AL
Obsah registru AX vypadá takto:
  V šestnáctkové soustavě
  AH = 10 h
  AL = 02 h
  AX = 1002 h
  Pokud situaci v registru AX zapíšeme hexadecimálně, je vše srozumitelné

## Slide 53: Příklad - 8 a 16 bitů
Příklad
  DH =12
  DL = 34
  jaký je tedy stav registru DX ?
  V žádném případě neplatí DX=1234h
  Do registru DH byl vlastně vložen bajt s hodnotou 0Ch
  Do registru DL byl vložen bajt s hodnotou 22h
  V registru DX je tedy šestnáctibitové číslo 0C22h
  Při zápisu hodnot v desítkové soustavě nelze cifry obou hodnot spojit do čtyřciferného čísla. Toto by fungovalo pouze v hexadecimální soustavě, díky tom, že tam jedna cifra odpovídá čtyřem bitům.
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
DH
DL

## Slide 54: Příklad - 8 a 16 bitů
Pozor
  DH =12h
  DL = 34h
  jaký je teď stav registru DX ?
  Teď už je situace poněkud jiná
  Do registru DH byl vložen bajt s hodnotou 12h
  Do registru DL byl vložen bajt s hodnotou 34h
  V registru DX je tedy šestnáctibitové číslo 1234h
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
DH
DL

## Slide 55: Příklad - 8 a 16 bitů
  BX =1000
  jaká je teď hodnota registrů BH a BL ?
  V žádném případě neplatí BH=10, BL=0
  Do BX bylo vloženo dekadické číslo 1000
  Toto číslo sem bylo vloženo jako šestnáct bitů 0000001111101000
  Hexadecimálně bychom to zapsali jako 3E8h
  Platí tedy, že BH=3 a BL=E8h
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
BH
BL

## Slide 56: Příklad - 8 a 16 bitů
  V registru CH je nastavený 2.bit
  Všechny ostatní bity v registru CX jsou nulové
  Určete hodnotu CH a CX v desítkové soustavě
  Stav registru CH vypadá takto CH=00000100 b
  V registru CH je nastaven 2.bit, tedy bit s vahou 4
  CH=4
  2.bit v registru CH odpovídá 10. bitu v registru CX
  V registru CX je nastaven 10.bit, tedy bit s vahou 1024
  CX=1024
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH
CL
2.bit v CH
10.bit v CX
7.bit v CX

## Slide 57: Příklad - 8 a 16 bitů
  CH=1
  CL=1
  Určete hodnotu CX v desítkové soustavě
  V žádném případě neplatí CX=11 !
  V CX je vloženo dekadické číslo 257
  Nastaven je 0. bit a 8.bit registru CX
  Nastaveny jsou tedy bity s vahou 1 + 256
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
CH
CL

## Slide 58: 8 bitů a 16 bitů v akci
INC = inkrementace. Tato instrukce zvýší hodnotu registru o +1
Příklad
AL=7
INC AL
Po provedení instrukce bude AL=8

## Slide 59: 8 bitů a 16 bitů v akci
Příklad
AL=255
INC AL
Výpočet se provádí s 8-bitovým registrem AL a bude tedy proveden 8-bitově
Po provedení instrukce INC bude AL=0
255+1=0
Došlo k přetečení
Přetečení bude signalizování bitem CF
CF=1

## Slide 60: 8 bitů a 16 bitů v akci
Příklad
AX=255
INC AX
Výpočet se provádí s 16-bitovým registrem AX a bude tedy proveden 16-bitově
Po provedení instrukce INC bude AX=256
255+1=256
Nedošlo k přetečení
CF=0

## Slide 61: 8 bitů a 16 bitů v akci
DEC = dekrementace. Tato instrukce o jedničku sníží hodnotu registru
Příklad
AL=7
DEC AL
Po provedení instrukce bude AL=6

## Slide 62: 8 bitů a 16 bitů v akci
Příklad
AL=0
DEC AL
Výpočet se provádí s 8-bitovým registrem AL a bude tedy proveden 8-bitově
Po provedení instrukce DEC bude AL=255
0-1 = 255
Došlo k přetečení
CF=1

## Slide 63: 8 bitů a 16 bitů v akci
Příklad
AX=0
DEC AX
Výpočet se provádí s 16-bitovým registrem AX a bude tedy proveden 16-bitově
Po provedení instrukce DEC bude AX=65535
0-1 = 65535
Došlo k přetečení
CF=1

## Slide 64: 8 a 16 bitů v akci
Přetečení spodního osmibitového registru nemá vliv na horní bajt
  MOV AL,255
  MOV AH,0 v tuto chvíli AX=00FFh
  INC AL AL přeteče, ale hodnota AH se tím nemění
  AX=0000h AL=0, AH=0, je nastaven bit CF
Jinak ale bude situace vypadat při použití šestnáctibitové operace
  MOV AL,255
  MOV AH,0 v tuto chvíli AX=00FFh
  INC AX inkrementuje se celý AX
  AX=0100h AL=0, AH=1, není nastaven bit CF
Přetečení registru AL neovlivňuje registr AH. Oba registry se chovají nezávisle při použití osmibitových operací

## Slide 65: Instrukce MOV
MOV = MOVE
Nejpoužívanější instrukce v instrukční sadě
Slouží k vložení hodnot do registrů, přesunu hodnot mezi registry, čtení z paměti a zápisu do paměti
Až 40% programu jsou instrukce MOV
Při analýze programu ve strojovém kódu zjistíte, že se pořád něco někam přesouvá instrukcí MOV
Abychom lépe pochopili fungování mikroprocesoru, musíme se částečně s touto instrukcí seznámit

## Slide 66: Instrukce MOV
Syntaxe: MOV cíl, zdroj
Zápis konstanty
MOV AX,0
MOV AX,65535
Při použití 16-bitových registrů lze použít hodnoty z intervalu <0;65535>
MOV BL,300 - nelze
Osmibitové registry lze naplnit pouze hodnotami z intervalu <0;255>
MOV AH,4Fh
MOV DX,8AFBh
Za hexadecimální hodnotou se uvádí h

## Slide 67: Instrukce MOV
Přesuny mezi registry
MOV CX,AX
MOV CX,AL - nelze
MOV CH,AL
MOV AH,AL
Možné jsou všechny kombinace. Šířka zdrojového a cílového operandu musí být shodná - nelze provádět přesuny mezi 8b a 16b registry
Hodnota se „nepřesouvá“ ale „kopíruje se“

## Slide 68: Přímá adresace
MOV AH,[100]
adresa se uvádí v hranatých závorkách a má význam offsetu
MOV [5],AL
V tomto případě se uloží obsah registru AL na pátou pozici v datovém segmentu
Instrukce MOV bere jako implicitní datový segment a jeho bázovou adresu v DS
Chceme-li použít pomocný datový segment, je třeba to zapsat
MOV AX,ES:[12]
MOV ES:[52],CL

## Slide 69: Příklad
DS=1234h
ES=2345h
Na jakou adresu v paměti se zapíší data povelem MOV [7],AL ?
Data se implicitně zapisují do datového segmentu.
Datový segment začíná na adrese 12340h
Bajt z registru AL se zapíše do datového segmentu na pozici s offsetem 7
Fyzická adresa tedy bude 12340h+7 = 12347h
Na jakou adresu v paměti se zapíší data povelem MOV ES:[7],AL ?
Touto instrukcí se budou data zapisovat do pomocného datového segmentu
Pomocný datový segment začíná na adrese 23450h
Bajt z registru se zapíše do pomocného datového segmentu na pozici s offsetem 7
Fyzická adresa tedy bude 23450h+7 = 23457h

## Slide 70: Indexové registry
Indexové registry SI a DI
SI=Source Index
DI=Destination Index
Fungují jako offsety - „ukazovátka“ na dvě různá místa v datovém segmentu
SI bývá použit jako offset zdrojových dat
DI bývá použit jako offset cíle
Jsou využívány operacemi, které se týkají bloku dat
Oba registry se běžně používají pro nepřímou adresaci ve spojení prakticky se všemi instrukcemi

## Slide 71: Příklad
DS=4567h
DI=5678h
Na jakou adresu v paměti se zapíší data povelem MOV [DI],AL ?
Data se zapíší do datového segmentu.
Datový segment začíná na adrese 45670h
Bajt z registru AL se zapíše do datového segmentu na pozici s offsetem, jehož hodnota není přímo uvedena
Jedná se o nepřímou adresaci
K nepřímé adresaci je použit registr DI
Hodnota, kterou obsahuje registr DI se vezme jako offset pro zápis do paměti
Data se tedy zapíší na pozici s offsetem 5678h
Fyzická adresa tedy bude 45670h+5678h = 4ACE8h

## Slide 72: Příklad
DS=6543h
SI=7812h
Z jaké adresy z paměti se přečtou data povelem MOV AL,[SI] ?
Data se přečtou z datového segmentu.
Datový segment začíná na adrese 65430h
Bajt z registru AL se přečte z datového segmentu z pozice s offsetem, jehož hodnota není přímo uvedena
Jedná se o nepřímou adresaci
K nepřímé adresaci je použit registr SI
Hodnota, kterou obsahuje registr SI se vezme jako offset pro čtení z paměti
Data se tedy přečtou pozice s offsetem 7812h
Fyzická adresa tedy bude 65430h+7812h = 6CC42h

## Slide 73: Příklad
DS=6543h
SI=7812h
DI=89ABh
Opakuj 100x
MOV AL,[SI]
MOV [DI],AL
INC SI
INC DI
Tento program bude kopírovat bajty ze zdrojové oblasti do cílové oblasti.
První bajt se přečte z adresy 65430h + 7812h = 6CC42h
A zapíše se na adresu 65430h + 89ABh = 6DDDBh

## Slide 74: Příklad
DS=6543h
SI=7812h
DI=89ABh
Opakuj 100x
MOV AL,[SI]
MOV [DI],AL
INC SI
INC DI
Hodnota SI se inkrementací zvýší na 7813h
Hodnota DI se inkrementací zvýší na 89ACh
Druhý bajt se přečte z adresy 65430h + 7813h = 6CC43h
A zapíše se na adresu 65430h + 89ACh = 6DDDCh

## Slide 75: Příklad
DS=6543h
SI=7812h
DI=89ABh
Opakuj 100x
MOV AL,[SI]
MOV [DI],AL
INC SI
INC DI
Hodnota SI se inkrementací zvýší na 7814h
Hodnota DI se inkrementací zvýší na 89ADh
Druhý bajt se přečte z adresy 65430h + 7814h = 6CC44h
A zapíše se na adresu 65430h + 89ADh = 6DDDDh

## Slide 76: Uložení operandů v paměti
Představme si, že v paměti na adresách 12345h a 12346h leží tyto bajty
jaká bude hodnota registru AX po přečtení dat z adresy 12345h ?
Registr AX je šestnáctibitový, takže se naplní šestnáctibitovou (dvoubajtovou) hodnotou
Registr AX tedy bude naplněn dvěma bajty z dvou adres 12345h a 12346h
Bude v registru AX hodnota AB56h nebo 56AB h ?
To záleží na tom, jakým způsobem procesor pracuje s 16-bitovými operandy v paměti
Všechny mikroprocesory řady x86 používají uložení nižšího bajtu na nižší adrese a vyšších osm bitů leží na následující vyšší adrese
Hodnota registru AX tedy bude AB56h (hodnota 56h ležící na adrese 12345h představuje spodních osm bitů 16-bitové hodnoty)
56
AB
12345h 12346h 12347h
AX
??

## Slide 77: Uložení operandů v paměti
56
AB
12345h 12346h 12347h
AX
AB 56
AL
AH
Šestnáctibitová čísla jsou do paměti ukládána vždy tím způsobem, že spodních osm bitů leží na nižší adrese

## Slide 78: Uložení operandů v paměti
Endianita (neboli byte order) – jak uložit do paměti (nebo do souboru) dlouhé číslo složené z několika bajtů?
Byte order je jedním ze základních zdrojů nekompatibility při ukládání a výměně dat v digitální podobě
Byte order (pořadí, v jakém se do paměti uloží jednotlivé bajty dlouhého čísla)
  Big-endian - na paměťové místo s nejnižší adresou uloží nejvíce významný bajt (bajt, který obsahuje nejvyšší bit čísla) a nad něj se ukládají ostatní bajty až po nejméně významný bajt (bajt, ve kterém je nejnižší bit čísla) na konci. Tento způsob je běžný na mikroprocesorech Motorola
  Little-endian - Na paměťové místo s nejnižší adresou uloží nejméně významný bajt (bajt, ve kterém leží nejnižší bit čísla) a nad něj se ukládají ostatní bajty až po nejvíce významný bajt (bajt, ve kterém leží nejvyšší bit čísla)
Nejpoužívanějším kódováním vícebajtových dat je v současnosti little-endian, což je dané rozšířením architektury Intel x86

## Slide 79: Byte order (endianita)
Big-endian
32-bitové číslo 12345678h uložené na adrese 100
Adresa | Bajt
….. | 
103 | 78h
102 | 56h
101 | 34h
100 | 12h
….. | 

## Slide 80: Byte order (endianita)
Little-endian
32-bitové číslo 12345678h uložené na adrese 100
Adresa | Bajt
….. | 
103 | 12h
102 | 34h
101 | 56h
100 | 78h
….. | 

## Slide 81: Uložení operandů v paměti
Příklad
AX=1234h DS=2321h CS=7852h DI=05D2h
MOV [DI],AX
Na jaké fyzické adresy v paměti byl proveden zápis dat instrukcí MOV a jaké konkrétní bajty a kam přesně byly do paměti uloženy ?
Data se uloží do datového segmentu, jehož počáteční adresa je 23210h
Fyzická adresa cílového místa se vypočítá přičtením offsetu k bázové adrese datového segmentu
Je použita nepřímá adresace a offset je uložen v registru DI – 05D2h
Fyzická adresa = 23210h+ 5D2h = 237E2h
Registr AX je šestnáctibitový a jeho obsah se tedy po uložení na adresu 237E2h objeví i na adrese 237E3h
Víme již, že spodní bajt (tj. vlastně AL) se ukládá na nižší adresu a horních osm bitů (AH) na vyšší adresu
Do paměti tedy byl zapsán
  Bajt 12h na adresu 237E3h
  Bajt 34h na adresu 237E2h

## Slide 82: Uložení operandů v paměti
Příklad
DS=5312h ES=3B92h CS=7852h SI=6C29h
42540 25 AC 00 F3 B9 7E 66 97
42548 7C 31 BD 42 80 5E 00 12
MOV AX,ES:[SI]
Určete hodnotu AX po provedení tohoto čtení dat z paměti
Data se přečtou z pomocného datového segmentu, jehož počáteční adresa je 3B920h
Fyzická adresa místa se vypočítá přičtením offsetu k bázové adrese pom. dat. segmentu
Je použita nepřímá adresace a offset je uložen v registru SI (6C29h)
Fyzická adresa = 3B920h+ 6C29h = 42549h
Registr AX je šestnáctibitový a z paměti je třeba přečíst 16 bitů – 2 bajty
Z adresy 42549h se přečte bajt 31h, tento bajt se vloží do AL
Z adresy 4254Ah se přečte bajt BDh, tento bajt se vloží do AH
AX=BD31h

## Slide 83: Uložení operandů v paměti
Příklad
DS=5312h ES=3B92h CS=7852h SI=6C29h
42540 25 AC 00 F3 B9 7E 66 97
42548 7C 31 BD 42 80 5E 00 12
MOV EAX,ES:[SI]
Určete hodnotu EAX po provedení tohoto čtení dat z paměti
Modernější nástupci i8086 budou 32-bitové a 64-bitové mikroprocesory
Setkáme se zde s rozšířeným 32-bitovým registrem EAX
V tomto příkladu se data čtou ze stejné adresy jako v předchozím
Fyzická adresa = 3B920h+ 6C29h = 42549h
Registr EAX je 32-bitový a z paměti je třeba přečíst 32 bitů – 4 bajty
EAX=8042BD31h

## Slide 84: Zásobník
Používá se k uložení návratové adresy při volání podprogramu nebo při obsluze přerušení, ale lze ho použít i k odkládání běžných dat metodou LIFO
LIFO – Last IN First OUT
Běžně ho tedy využívají i programy pro odložení dat k pozdějšímu vyzvednutí v opačném pořadí nebo k předání parametrů volanému podprogramu
Zásobník si lze představit buď jako kostky naskládané po jedné na sebe do vysokého sloupce nebo jako jámu, do které se na sebe kupí data
V obou případech platí, že to, co bylo do zásobníku vloženo naposled musí být jako první odebráno. Na data odložená „na dně“ se dostaneme až po odebrání všech dat, která byla vložena po tom
Tento systém ukládání dat je právě vhodný pro uložení návratových adres při volání podprogramu.
Z jednoho podprogramu je pak možné volat další podprogram a z něj opět další… návratové adresy se při tom v zásobníku „kupí na sebe“ a v opačném pořadí jsou použity k návratům na místa volání podprogramu.
Notes: 84

## Slide 85: Zásobník
Zásobník je vytvořen v zásobníkovém segmentu (a může tedy mít max, 64kB)
8086 buduje zásobník v opačném směru, než jak by se zdálo logické
Dno zásobníku leží na vyšší adrese než jeho vrchol
Dno tedy leží na konci zásobníkového segmentu
Začátek zásobníkového segmentu je dán obsahem segmentového registru SS
Na vrchol zásobníku ukazuje offset SP
Pro přístup doprostřed zásobníku mohou programy použít i registr BP (tak mohou přečíst i data uložená uprostřed „hromady“)
SS Počátek zásobníkového segmentu
Dno
SP Vrchol
směr růstu

## Slide 86: Zásobník
První bajt se do zásobníku uloží na dno, tedy na konec zásobníkového segmentu
Pokud je zásobník prázdný, ukazuje SP na konec zásobníkového segmentu (SP=FFFFh)
Jak se postupně zásobník zaplňuje, hodnota SP klesá
Pokud se do zásobníku uloží jeden bajt, vrchol se posune o jednu adresu směrem dolů a hodnota SP se sníží o jedničku
Pokud se ze zásobníku odebere jeden bajt, vrchol se posune o jednu adresu směrem nahoru a hodnota SP se zvýší o jedničku
SS Počátek zásobníkového segmentu
Dno
SP Vrchol
směr růstu

## Slide 87: Zásobník
Instrukcí PUSH lze uložit na vrchol zásobníku obsah registru
Instrukcí POP lze odebrat bajt/bajty z vrcholu zásobníku a uložit je do vybraného registru
Příklad:
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
  PUSH BX
  POP AX
  POP BX
  AX=9876h, BX=1234h – hodnota v registrech AX a BX byla prohozena

## Slide 88: Zásobník
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
XX
SS=1234h
SP=0008h

## Slide 89: Zásobník
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
  PUSH BX
34
12
XX
SS=1234h
SP=0006h

## Slide 90: Zásobník
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
  PUSH BX
  POP AX
76
98
34
12
XX
SS=1234h
SP=0004h

## Slide 91: Zásobník
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
  PUSH BX
  POP AX
  POP BX
76
98
34
12
XX
SS=1234h
SP=0006h

## Slide 92: Zásobník
  MOV AX,1234h
  MOV BX,9876h
  PUSH AX
  PUSH BX
  POP AX
  POP BX
76
98
34
12
XX
SS=1234h
SP=0008h

## Slide 93: Zásobník
Příklad
SS=1234h
SP=4345h
AX=5678h
Na jaké adrese začíná zásobníkový segment?
Na jaké adrese končí zásobníkový segment?
Na jaké adrese je vrchol zásobníku?
Z jaké adresy by se přečetl bajt povelem POP AL?
Na jaké adresy by se uložila data povelem PUSH AX?
Jak by se změnil stav registru SS a SP po provedení instrukce PUSH AX?
Jak by se změnil stav registru SS a SP po provedení instrukce POP AL?

## Slide 94: Zásobník
Instrukcí PUSHA se na vrchol zásobníku uloží postupně obsah registrů AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI
Instrukcí POPA se obnoví ze zásobníku postupně hodnota v registrech DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX
PUSHF - do zásobníku uloží obsah registru F v šestnáctibitovém tvaru (všechny příznaky)
POPF - hodnotou ze zásobníku změní registr F (stav všech příznaků)

## Slide 95: Přerušení
Nástroj pro asynchronní obsluhu událostí, kdy procesor přeruší vykonávání instrukcí a vykoná obsluhu události, která přerušení spustila
Přerušení slouží především k obsluze I/O zařízení
Díky přerušení nemusí procesor neustále testovat, jestli vstupní a výstupní zařízení něco nepotřebují
Hardwarové přerušení nastává jako reakce na signál od zařízení, které jím upozorňuje procesor, že potřebuje obsloužit (něco se stalo, byla stisknuta klávesa, přišel síťový paket, uplynul nastavený čas…)
Procesor při příchodu přerušení přestane provádět probíhající program, uloží stav rozpracované úlohy a zapamatuje si místo, kam se vrátit (k tomu se použije zásobník), a začne vykonávat obsluhu přerušení
Kdyby procesor neumožňoval přerušení, musely by naše programy neustále periodicky testovat stav klávesnice, myši, hodin, síťového komunikačního rozhraní a dalších zařízení, na která se má reagovat

## Slide 96: Přerušení
Podle toho, čím je přerušení generováno jej dělíme na
  Přerušení vnější - technickými hardwarovými prostředky
    Nemaskovatelné (signál NMI) – vždy se musí obsloužit
    Maskovatelné (signál INTR) – lze ho ignorovat (obsluhu lze zakázat)
  Přerušení programové (vnitřní)
    Instrukcí INT – úmyslně vyvolané programátorem
    Vznikem výjimečné události při provádění programu
Mechanismus přerušení u 8086 využívají
  vnější I/O zařízení pro přivolání pozornosti (např. klávesnice oznamuje, že došlo k nějaké události, síťová karta hlásí příjem rámce atd.)
  procesor pro oznámení výjimečných událostí (např. dělení nulou)
  programy pro volání služeb OS a BIOSu (Operační systém nabízí určité služby, které se volají tak, že je vygenerováno přerušení, které je obsluhováno operačním systémem a dle stavu určitých registrů pro předání parametrů, operační systém vykoná požadovanou službu)

## Slide 97: Přerušení
Procesor rozlišuje 256 různých přerušení (INT0 až INT255)
I/O zařízení vyvolají vnější přerušení signálem INTR nebo NMI
Přerušení vyvolaná signálem INTR lze maskovat (zakázat) nulováním příznakového bitu IF, což se provede instrukcí CLI (nastavení naopak instrukcí STI)
Obsluha přerušení = krátký program, uložený někde v paměti, který se automaticky spustí jako reakce na přerušení, které nastalo – je tedy spuštěn nějakou událostí, na kterou reaguje
Každé přerušení má svou vlastní obsluhu
Pro každé přerušení je v paměti uložen přerušovací vektor (tj. odkaz na adresu, na které se nalézá jeho obsluha přerušení)
Prvních 1024 bajtů paměti (adresy 0 až 3FFh) je vyhrazeno pro uložení 256 vektorů přerušení
Vektor přerušení je 4-bajtový (16 bitů segment, 16 bitů offset)
Na adresách 0-3 tedy leží segment a offset pozice, na které začíná obslužná rutina přerušení INT0. Dále na adresách 4-7 leží segment a offset pozice, na které začíná obsluha přerušení INT1 atd...

## Slide 98: Obsluha přerušení
Instrukce jsou nedělitelné - přerušení se obsluhuje až po dokončení rozpracované instrukce
Obsluha přerušení obvykle na počátku uloží do zásobníku obsah všech registrů, jejichž hodnotu mění a před návratem z přerušení je opět obnoví
Návrat z obsluhy přerušení se provádí instrukcí IRET, v zásobníku je uložena návratová adresa
Některé přerušovací vektory jsou rezervovány pro přerušení generovaná procesorem
  INT0 nastává při dělení nulou
  INT1 nastává po provedení každé instrukce, je-li povoleno krokování nastavením příznaku TF
  INT2 se vygeneruje při příchodu vnějšího nemaskovatelného přerušení (přijetí signálu NMI)
  Další přerušení jsou generována na modernějších procesorech při porušení pravidel chráněného režimu

## Slide 99: Ovládání I/O zařízení
Komunikace s okolím probíhá výhradně prostřednictvím adresové a datové sběrnice
Komunikace s pamětí probíhá tak, že na adresové sběrnici je nastavena vybraná 20-bitová adresa a po datové sběrnici probíhá zápis nebo čtení 16-bitového slova (2 bajty naráz)
Zápis nebo čtení z paměti se provádí instrukcí MOV
Komunikace s I/O zařízením (tj. např. s pevným diskem, grafickým adaptérem, síťovou kartou…) probíhá velmi podobně – používají se ale jiné instrukce - IN a OUT
Na adresové sběrnici je nastavena adresa - „číslo“ zařízení (neboli brána)
Signál M/IO (Memory / InputOutput) určuje zda signál na adresové sběrnici má význam adresy paměti nebo identifikuje I/O zařízení
Ovládání I/O zařízení probíhá zápisem nebo čtením datové sběrnice
Brána (port) = pomyslná adresa (číslo) zařízení
Každé I/O zařízení je identifikované jiným číslem portu
i8086 poskytuje 65536 takových bran (portů)
Data se na specifikovanou bránu zapisují instrukci OUT a čtou se instrukcí IN

## Slide 100
M/IO
Mikroprocesor
Operační paměť
datová sběrnice
adresová sběrnice
20 b
16 b
Klávesnice
Grafika
Zvuk
Síť
Signál M/IO určuje, jestli mikroprocesor přistupuje do paměti nebo ke vstupním/výstupním zařízením
M=Memory IO=Input/Output

## Slide 101
M/IO
Mikroprocesor
Operační paměť
datová sběrnice
adresová sběrnice
20 b
16 b
Klávesnice
Grafika
Zvuk
Síť
Do paměti mikroprocesor přistupuje pomocí instrukcí MOV. V tomto případě bude signál M/IO ve stavu jedna. Na adresové sběrnici se objeví adresa vybraného místa v paměti. Přes datovou sběrnici se z vybrané adresy přečtou data nebo se se na ní zapíší data
Adresa na adresové sběrnici slouží k výběru místa v operační paměti
MOV
1
1
2F5B1h
2F5B1h

## Slide 102
M/IO
Mikroprocesor
Operační paměť
datová sběrnice
adresová sběrnice
20 b
16 b
Klávesnice
Grafika
Zvuk
Síť
Ke vstupním/výstupním zařízením se přistupuje pomocí instrukcí IN a OUT. V tomto případě bude signál M/IO ve stavu nula. Na adresové sběrnici se objeví číslo brány (portu) a přes datovou sběrnici se z vybraného zařízení přečtou nebo do vybraného zařízení pošlou data.
Adresa na datové sběrnici představuje číslo brány (portu) a slouží k výběru vstupního/výstupního zařízení
IN, OUT
0
0
Port 2F8h
Port 300h
Port 301h
Port 302h
Port 1F2h
Port 1F3h
Port 1F4h
Port 4E0h
Port 4E1h
Port 4E2h
Port 4E3h
2F8h

## Slide 103
M/IO
Mikroprocesor
Operační paměť
datová sběrnice
adresová sběrnice
20 b
16 b
Klávesnice
Grafika
Zvuk
Síť
Ke vstupním/výstupním zařízením se přistupuje pomocí instrukcí IN a OUT. V tomto případě bude signál M/IO ve stavu nula. Na adresové sběrnici se objeví číslo brány (portu) a přes datovou sběrnici se z vybraného zařízení přečtou nebo do vybraného zařízení pošlou data.
Adresa na datové sběrnici představuje číslo brány (portu) a slouží k výběru vstupního/výstupního zařízení
IN, OUT
0
0
Port 2F8h
Port 300h
Port 301h
Port 302h
Port 1F2h
Port 1F3h
Port 1F4h
Port 4E0h
Port 4E1h
Port 4E2h
Port 4E3h
1F3h

## Slide 104: Základní podpůrné obvody
8284 - generátor hodinového signálu
  používá krystalový oscilátor
8259A - řadič přerušení
  v kaskádním zapojení umožňuje až 64 vnějších přerušení
  Vedou do něj přerušovací signály od všech zařízení a podle režimu a priority je generován pro mikroprocesor signál INTR a vybráno přerušení s nejvyšší prioritou
8251 – UART
  obvod pro sériovou komunikaci
8255 – Paralelní port
8237 – Řadič DMA
8253 – Čítač časovač
  3 nezávislé 16- bitové čítače směrem dolů
Vidíme tedy, že nejde o jednočipový mikropočítač, kde by bylo vše integrováno na jednom čipu, ale 8086 je klasický mikroprocesor, který potřebuje okolo sebe celou řadu samostatných podpůrných obvodů

## Slide 105: DMA
Direct Memory Access - možnost přenosu dat mezi I/O zařízením a pamětí bez účasti procesoru
I/O zařízení může „samo“ přistupovat (zapisovat nebo číst) k datům v paměti
Během přenosu dat mezi I/O zařízením a pamětí se mikroprocesor věnuje jiné činnosti
Příklad využití - zvuková karta sama dostává z paměti zvuková data a generuje na výstupu zvukový signál, tato činnost nezatěžuje procesor
Bez DMA by mikroprocesor musel každý bajt nejprve přečíst z paměti instrukcí MOV a potom ho instrukcí OUT poslat na bránu zvukové karty
DMA přenosy řídí pomocný řadič 8237
Přenos tedy probíhá bez účasti mikroprocesoru, ale I/O zařízení ve skutečnosti nepřistupuje do paměti samo, ale přenos dat řídí zvláštní DMA řadič, který je mikroprocesorem naprogramován
DMA řadič realizuje 4 nezávislé DMA kanály 0,1,2 a 3
DMA kanál = naprogramovaný přenos dat. Vybraná oblast paměti se DMA řadičem přenáší do I/O zařízení, zatímco mikroprocesor se věnuje jiné činnosti
Od řady IBM PC/AT byly přítomny dva DMA řadiče a tak přibyly další kanály 4,5,6 a 7
DMA nelze využít k přenosu mezi dvěma I/O - vždy musí jít o přístup zařízení do paměti

## Slide 106: DMA
ŘADIČ
ALU
Paměť
Vstup
Výstup
Řídící signál
Tok dat
Čtení strojového kódu
DMA
DMA

## Slide 107: DMA
Čtení 1 MB souboru z disku
Bez DMA
Čtení bajtu instrukcí IN z disku do registru AL
Zápis bajtu z registru AL do paměti instrukcí MOV
Čtení bajtu instrukcí IN z disku do registru AL
Zápis bajtu z registru AL do paměti instrukcí MOV
Čtení bajtu instrukcí IN z disku do registru AL
Zápis bajtu z registru AL do paměti instrukcí MOV
……a to se milionkrát opakuje, dokud nejsou všechny bajty přečteny z disku a zapsány do paměti, mikroprocesor neustále pracuje. Každý z milionu bajtů putuje z disku do paměti přes mikroprocesor
S využitím DMA
Nastavení DMA kanálu – mikroprocesor sdělí DMA řadiči z jakého portu se mají číst data a do jaké oblasti v paměti mají být zapsána
Tím práce pro mikroprocesor skončila a může se věnovat jiné činnosti
Mikroprocesor ani jeden z milionu přenášených bajtů nevidí – jdou mimo něj

## Slide 108: BIOS
Basic Input Output System
Počítač po zapnutí má prázdnou operační paměť RAM, do které je potřeba odněkud zavést operační systém, který nám umožní spouštět další programy
Proto jsou všechny osobní počítače vybaveny pamětí nezávislou na napájení (ROM, EPROM, EEPROM, FLASH), ve které je uložen tzv. BIOS
Díky BIOSu umí počítač po zapnutí komunikovat s disketovou mechanikou, hard diskem, optickou mechanikou, flash diskem a načíst odtud operační systém nebo bootovat a spustit jiný program (např. Clonezilla, TrueImage…)
Bez BIOSu by byl počítač po zapnutí pouze mrtvým kusem hardwaru – v prázdné paměti není žádný strojový kód a mikroprocesor nic nedělá

## Slide 109: Služby BIOSu
BIOS umožňuje po zapnutí počítače také například výpis textu na obrazovku, komunikaci s klávesnicí a další základní vstupní a výstupní funkce, díky kterým může počítač po zapnutí komunikovat s okolním světem a „ožije“
Součástí BIOSu jsou služby umožňující základní využití periferií
Služby BIOSu lze volat z programů
Tyto služby jsou k dispozici vždy, na každém na počítači a to již před zavedením operačního systému – lze je tedy použít například v programu, který bude spuštěn bez operačního systému (přímo bootován)

## Slide 110: Služby BIOSu
Existuje mnoho různých verzí BIOSu
V každé verzi BIOSu jsou služby, které nabízí uloženy v paměti na jiném místě
Pokud chce program zavolat funkci BIOSu pro výpis textu na obrazovku, neví na jaké adrese v paměti jí nalezne, protože na každém počítači to může být jinde
Ve všech verzích BIOSu se musí jeho služby volat stejně – musí existovat univerzální způsob (něco jako mezinárodní tísňová linka 112)
Služby BIOSu se z programu volají vygenerováním softwarového přerušení – instrukcí INT
Služby se pak chovají jako podprogramy volané různými parametry
Programátor na každém počítači bez ohledu na verzi BIOSu volá služby stejným způsobem

## Slide 111: Služby BIOSu
Příklad
Volání služby pro výpis znaku na obrazovku
MOV AH,9 - číslo služby, která má být zavolána
MOV AL, 65 - ASCII kód znaku, který má být vypsán
INT 10h - přerušení, kterým voláme služby BIOSu
Služby, které BIOS nabízí jsou očíslovány. Služba pro výpis znaku na obrazovku má pořadové číslo 9. Číslo služby, která je volána, se vždy vloží do registru AH.
Bez zavolání služby BIOSu by byl výpis znaku na obrazovku pro programátora velmi komplikovanou záležitostí. Musel by složitě komunikovat s grafickým adapterem a uložit do jeho paměti data, která vyústí v rozsvícení požadovaných pixelů

## Slide 112: Služby BIOSu
Příklad
Volání služby pro výpis znaku na obrazovku
MOV AH,9 - číslo služby, která má být zavolána
MOV AL, 65 - ASCII kód znaku, který má být vypsán
INT 10h - přerušení, kterým voláme služby BIOSu
Služby, které BIOS nabízí jsou očíslovány. Služba pro výpis znaku na obrazovku má pořadové číslo 9. Číslo služby, která je volána, se vždy vloží do registru AH.
Bez zavolání služby BIOSu by byl výpis znaku na obrazovku pro programátora velmi komplikovanou záležitostí. Musel by složitě komunikovat s grafickým adapterem a uložit do jeho paměti data, která vyústí v rozsvícení požadovaných pixelů

## Slide 113: Služby DOSu
Tyto služby jsou k dispozici až po zavedení operačního systému
Každá verze DOSu (windows) má tyto služby řešeny trochu jiným způsobem
Pomocí těchto služeb lze využívat vyšší úrovně abstrakce při styky s periferiemi, kterou nám nabízí operační systém (na disku vidíme soubory, adresáře, lze pracovat se standardním vstupem a výstupem)
Všechny tyto služby se volají společně jako softwarové přerušení INT 21h
Obsah registru AH pak určuje, jaká konkrétní služba se má provést
Celá věc je tedy realizována tak, že operační systém nastaví vektor přerušení INT 21h tak, aby směroval na adresu, kde je kód, který čte obsah registru AH a podle toho se provádí skok na kód příslušné služby DOSu

## Slide 114: Kontrolní otázky
Jakou šířku má fyzická adresa ?
Jakou šířku má offset ?
Jakou šířku mají segmentové registry ?
Jak lze snadno poznat číslo dělitelné šestnácti, když je zapsané v šestnáctkové soustavě ?
Jak lze snadno poznat číslo dělitelné šestnácti, když je zapsané v dvojkové soustavě ?
Jak velký je jeden segment ?
Vysvětlete roli BIU a EU při pipeliningu.
Proč obsahuje BIU 20-bitovou sčítačku ?
V jakém roce byl uveden na trh šestnáctibitový mikropočítač IBM PC/XT ?
Vyjmenujte datové registry.
Vyjmenujte segmentové registry.
Vyjmenujte indexové registry.
Uveďte alespoň tři příznakové bity a vysvětlete jejich význam.

## Slide 115: Kontrolní otázky
Které z uvedených adres mohou být počáteční adresou kódového segmentu ?
  12121h
  0
  10h
  100h
  1000h
  10000h
  100000h
  120h
  1200h
  12000h
  120000h
  12002h
  Správná odpověď: e, f, i, j

## Slide 116: Kontrolní otázky
SS=1234h, CS=2345h, DS=ABCDh, ES=CDEFh, IP=5231h, SP=5478h, BP=6542h, AX=4573h
  Určete počáteční adresu datového segmentu
  Určete adresu, na které končí pomocný datový segment
  Určete adresu, ze které se právě čte strojový
  Určete adresu, na které leží vrchol zásobníku
  Určete adresu, na které leží první bajt, který byl uložen do zásobníku
  Určete adresu, ne kterou bude proveden zápis bajtu instrukcí MOV [10],AL
  Určete adresu, ze které bude provedeno čtení bajtu instrukcí MOV AH,ES:[33]
  Určete adresu místa v paměti, na které se uloží bajt instrukcí PUSH AL
  Jak se změní hodnota SP po provedení instrukce PUSH AL ?
  Správné odpovědi: ABCD0h, DDEEFh, 28681h, 177B8h, 2233Fh, ABCDAh, CDF11h, 177B8h, 5477h

## Slide 117: Kontrolní otázky
Nakreslete Von Neumannovu architekturu s DMA
AH=11, AL=22, BX=1025, CX=2047h, DH=23h, DL=7
  AX=?
  BL=?
  BH=?
  CH=?
  CL=?
  DX=?
  Správně odpovědi: B16h, 1, 4, 20h, 47h, 2307h

## Slide 118: Kontrolní otázky
DS=1234h, AX=2345h
Na jaké adresy do paměti bude zapsáno instrukcí MOV [64], AX a jaké konkrétní bajty se sem uloží ?
Správné odpovědi: 12380h – 45h, 12381h – 23h