## Slide 1: 32-bitové procesory
Prvním plně 32-bitovým mikroprocesorem byl Intel iAPX432 (1981), ale ten byl brzy stažen z výroby pro svou značnou složitost
Velmi úspěšným 32-bitovým procesorem byla Motorola 68000
  Na trh uveden v roce 1980 a vyráběl se až do roku 2001
  Obsahuje 70000 tranzistorů
  Měl pouze 24 bitů pro adresaci (max. 16 MB)
  Nemá střadačovou architekturu
  8 univerzálních datových registrů D0-D7
  Registry jsou 32-bitové, ale s okolím komunikuje jen přes 16-bitovou sběrnici (výhodou je pak jen menší počet vývodů)
  Adresace byla jednoduchá, bez segmentů, offsetů, selektorů...
  Byl nasazen do počítačů Amiga a Apple
  Mikroprocesor 68000 byl často používaný jako řídící řadič v tiskárnách
  Nástupcem procesoru byly chipy 68010 a 68020 (v roce 1985 umožňoval i 32-bitovou adresaci paměti)
  Mluvíme o rodině procesorů 68K

## Slide 2: i80386
Představen v roce 1985
275000 tranzistorů
Příkon 1,8W
Zhruba 2,5x vyšší výkon než 80286
Patice PGA - 132 vývodů
Zpracovává 32-bitové adresy i data
32-bitová adresa umožňuje adresovat až 4 GB paměti (232 B)
Vnitřní architektura - 6 jednotek (BIU, IPU, IDU, EU, SU, PU)
3 režimy činnosti
  reálný režim
  chráněný režim (rozšířen tak, aby dovoloval jednoduché přepnutí mezi sebou a režimem reálným)
  virtuální 86 (umožňuj spouštět programy psané pro DOS z prostředí chráněného režimu)

## Slide 3: 80386
80386 nebyla dlouho po svém uvedení použita v žádném počítačovém systému
Compaq byl první významnou firmou, která představila počítač sestavený s procesorem 80386 a tím na trhu porazila IBM
Varianta 386SX - ven vyvedena pouze 16-bitová datová sběrnice a 24-bitová adresní sběrnice - tedy navenek cosi jako 80286 a adresovat šlo jen 16MB paměti v chráněném režimu
Varianta 386SX byla asi o 40% levnější než varianta DX, ale také byla podstatně méně výkonná (o polovinu nižší paměťová propustnost)
Kopie procesoru 386 vyráběli ve velkém i další výrobci - AMD a Cyrix
V chipsetu (chipová sada na základní desce kolem mikroprocesoru) se začíná objevovat paměť Cache (probereme později)
80386 je prvním mikroprocesorem, který je rychlejší než operační paměť (mikroprocesor dokáže vykonat více operací MOV, než kolik se dá skutečně provést kvůli pomalé paměti)
K dispozici jsou numerické koprocesory 80387DX a 80387SX pro výpočty s reálnými čísly

## Slide 4
BIU - zabezpečuje veškerou komunikaci procesoru s okolím
IPU - Instruction Prefetch Unit - fronta na 16 bajtů strojového kódu (průměrná délka instrukce 32b, tedy asi na 4 instrukce)
IDU - Instuction Decode Unit - vyzvedne z fronty IPU instrukci, dekóduje ji a instrukci pak umístí do fronty dekódovaných instrukcí (3 instrukce)
EU - výkonná jednotka - její součástí je ALU (obsahující nejen sčítačku, ale i násobičku a děličku) a soubor univerzálních registrů
SU - Segmentation Unit - odpovídá svou funkcí AU u 286. Převádí virtuální adresu na lineární
PU - Paging Unit - stránkovací jednotka, pracuje pouze pokud je aktivní stránkování a slouží k převodu lineární adresy na fyzickou

## Slide 5: Registry
Systém registrů je převzat z 8086
Šířka většiny registrů se zvětšila na 32 bitů a označují se EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EBP, ESP
EAX = extended AX….
Nadále lze používat 16-bitové registry AX, BX, CX, DX a jejich osmibitové půlky AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH a DL
AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP tvoří při tom vždy spodních 16 bitů registrů EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP a ESP
Segmentové registry (selektory) CS, DS, ES a SS zůstaly 16-bitové
Jejich rozšíření na více bitů nemá význam – v reálném režimu lze adresovat metodou segment offset stejně jen 1 MB paměti a v chráněném režimu fungují jako selektory a v tomto případě 16 bitů stačí
K dispozici jsou další dva nové selektory FS a GS
Příznakový registr FLAGS se rozšířil na 32-bitový EFLAGS

## Slide 6: Registry

## Slide 7: 32-bitové registry
Příklad
EAX=12345678h
Určete stav AX, AH, AL
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AX (16b)
EAX (32 b)
AH (8b)
AL (8b)
AX = 0101011001111000 = 5678h
AH = 01010110 = 56h
AL = 01111000 = 78h

## Slide 8: 32-bitové registry
Příklad
EBX=ABCD5203h
Určete stav BX, BH, BL
A B C D 5 2 0 3 h
BX
BL
BH
BX = 5203 h
BH = 52 h
BL = 03 h

## Slide 9: 32-bitové registry
Příklad
EBX=12345678
Určete stav BX, BH, BL
1 2 3 4 5 6 7 8
BX
BL
BH
BX = 5678
BH = 56
BL = 78
Pozor !!!
Pokud je hodnota registru zapsána v desítkové soustavě, neplatí, že spodní 4 cifry odpovídají spodním 16-bitům (to funguje pouze v šestnáctkové soustavě)

## Slide 10: 32-bitové registry
Příklad
EBX=12345678 (desítková soustava !)
Určete stav BX, BH, BL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
BX (16b)
EBX (32 b)
BH (8b)
BL (8b)
BX = 0110000101001110 = 614Eh = 29490
BH = 01100001 = 61h = 97
BL = 01001110 = 4Eh = 78

## Slide 11: Chráněný režim
Adresovat lze 4 GB fyzické paměti (32-bitová fyzická adresa)
Selektor je stejný jako v 80286 (16-bitový registr CS, DS, ES, SS, FS nebo GS)
Horních 13 bitů selektoru (index) vybírá jednu z položek tabulky deskriptorů
Tabulka deskriptorů může obsahovat popis až 8192 segmentů
Segmenty mohou mít velikost až 4 GB
Offset má šířku 32 bitů
Offset vybírá pozici uvnitř segmentu a může nabývat hodnot <0; FFFFFFFFh>, to je <0; 4 294 967 295>
Logická adresa je složena z 16-bitového selektoru a 32-bitového offsetu
Segmentační jednotka má za úkol ze selektoru a offsetu vygenerovat tzv. lineární adresu
Další postup závisí na tom, jestli je nebo není zapnuto stránkování
Je-li stránkování vypnuto, pak lze lineární adresu považovat za fyzickou
Je-li stránkování zapnuto, stránkovací jednotka dále transformuje lineární adresu pomocí tabulky stránek na fyzickou adresu

## Slide 12: Stránkování
Segmenty mohou mít nyní ohromnou velikost až 4 GB
To by přineslo velký problém s virtuální pamětí v okamžiku, kdy je třeba načíst segment z disku nebo odložit na disk
Segmenty jsou příliš velké a docházelo by k výměně zbytečně velkých bloků dat mezi pamětí a diskem
Při přístupu do segmentu, který není fyzicky uložen v paměti, obvykle není potřeba celý segment, ale jen jeho část
Mikroprocesor 80286 fungoval tak, že byl z disku do paměti přemísťován celý segment
Neustálé přemísťování velkých segmentů by ale fungování virtuální paměti v praxi velmi zkomplikovalo (zejména časově)
Díky zavedení stránkování nemusí být celý segment buď odložený na disku nebo umístěný v paměti
Segment se rozdělí na 4 kB stránky
Některé stránky (části segmentu) mohou být odloženy na disku, některé stránky jsou uloženy v paměti
Segment je tedy rozdělen na více částí (stránek)
V případě potřeby práce s daty, která jsou odložena na disku, se načítá z disku do paměti pouze malá 4 kB stránka a nemusí se načítat celý obrovský segment

## Slide 13: Stránkování
Kvůli velkým segmentům (až 4 GB), které by nešly rozdělit na menší části, by nastával také problém s fragmentací paměti
Po určité době běhu počítače by v paměti mohl být velký počet volných míst ale příliš malé jednotlivé délky, než aby se tam dal fyzicky uložit nějaký ze segmentů
Mohla by tedy snadno nastat situace, že je poměrně hodně volné paměti, ale neexistuje dostatečně velký použitelný souvislý kus
Pro velký segment by se obtížně hledalo volné souvislé místo v paměti
Paměť
Šedé oblasti jsou obsazené
segment
?
V paměti je dostatek volného místa, přesto do ní nelze tento segment nikam umístit.
Ledaže by se rozdělil na menší části

## Slide 14: Stránkování
Díky zavedení stránkování nemusí být segment uložen v paměti souvisle
Stránky (jednotlivé části segmentu) mohou být v paměti rozmístěny libovolně
Některé části segmentu mohou tedy zůstat odloženy na disku a ty části segmentu, které jsou uloženy v paměti, mohou ležet na přeskáčku na mnoha různých spolu nesousedících místech v paměti
Paměť
Šedé oblasti jsou obsazené
segment
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
Segment se může nyní do paměti uložit například takhle….
Zamyslete se nad tím, že vlastně již nemá žádnou počáteční a koncovou adresu

## Slide 15: Stránkování
Díky zavedení stránkování nemusí být segment uložen v paměti souvisle
Stránky (jednotlivé části segmentu) mohou být v paměti rozmístěny libovolně
Některé části segmentu mohou tedy zůstat odloženy na disku a ty části segmentu, které jsou uloženy v paměti, mohou ležet na přeskáčku na mnoha různých spolu nesousedících místech v paměti
Paměť
Šedé oblasti jsou obsazené
segment
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
Anebo takhle….
Segment jde nyní do paměti uložit mnoha různými způsoby. Jisté je, že teď bude potřeba zavést nějaké další tabulky, ve kterých budou uloženy informace o jednotlivých stránkách (abychom rozkouskovaný segment v paměti našli).

## Slide 16: Stránkování
Některé části segmentu mohou zůstat odloženy na disku
Paměť
Šedé oblasti jsou obsazené
segment
4 KB
4 KB
4 KB
4 KB
Disk
Teď je v paměti uložena pouze část segmentu (stránka), kterou program opravdu potřebuje. Nepoužívané části segmentu jsou odloženy na disku

## Slide 17: Stránkování
Problémy způsobené velkými segmenty jsou řešitelné rozdělením segmentů a paměti na menší stejně velké úseky – stránkování
Segmenty jsou tedy dál rozděleny na stránky, se kterými lze lépe manipulovat
Základní úsek paměti – stránka – je velká 4 kB (všechny stránky jsou stejně velké)
Stránky tvořící jeden segment nemusí být v paměti uloženy za sebou (mohou být rozházené po paměti)
Segment nemusí být fyzicky celý přítomen v paměti – nepoužívané stránky mohou být odloženy na disku
Segment již nemá žádnou počáteční adresu – jeho části jsou různé rozházené po paměti a některé stránky v paměti nejsou vůbec, takže nelze říct, kde začíná nebo končí

## Slide 18: Příklad – 1. situace vypnuté stránkování
Třída 3.D (30 žáků) jde do kina
V kině je ještě 50 volných míst, která jsou náhodně rozmístěna
30 volných míst vedle sebe tu není
Třída musí sedět souvisle, všichni žáci pěkně jeden vedle druhého
Přestože je v sále dost volných míst, třídu nelze nikam umísit, není tu pro ní dostatečně dlouhý úsek volných sedadel vedle sebe
Program používá 30 MB velký datový segment
V paměti je 50 MB volného místa
Není tu ale souvislý úsek 30 MB volné paměti
Segment musí být umístěn do paměti vcelku a souvisle
Přestože je v paměti dostatek volného místa, segment nelze nikam umístit. Není tu pro něj dostatečně dlouhý volný úsek

## Slide 19: Příklad – 2. situace vypnuté stránkování
Třída 3.D (30 žáků) jde do kina
V kině je ještě 50 volných míst
Naštěstí lze nalézt i 30 volných míst vedle sebe
Třída musí sedět souvisle, všichni žáci pěkně jeden vedle druhého
Žáci si sednou vedle sebe podle abecedy na po sobě jdoucí sedadla
Třída má počáteční a koncové místo
Známe-li sedadlo, kde sedí první žák, lze snadno určit číslo sedadla každého žáka ve třídě (přičtením jeho pořadového čísla v třídní knize k počátečnímu číslu sedadla)
Program používá 30 MB velký datový segment
V paměti je 50 MB volného místa
Lze nalézt i souvislý úsek 30 MB volné paměti
Segment musí být umístěn do paměti vcelku a souvisle
Segment má počáteční a koncovou adresu
Poloha každého bajtu v segmentu je jednoznačně dána jeho offsetem
Přičtením offsetu k počáteční adrese segmentu lze vypočítat fyzickou adresu bajtu v paměti

## Slide 20: Příklad – 3. situace zapnuté stránkování
Třída 3.D (30 žáků) jde do kina
V kině je ještě 50 volných míst, která jsou náhodně rozmístěna
30 volných míst vedle sebe tu není, ale to nevadí
Třída nemusí sedět souvisle, jednotliví žáci si sednou na různá volná místa po celém sále
Nelze přesně říct, kde má 3.D počátek a kde konec – žáci sedí všude možně
Někteří žáci zůstali doma a v kině nejsou
Je potřeba vytvořit tabulku (zasedací pořádek), abychom nalezli v sále jednotlivé žáky
Program používá 30 MB velký datový segment
V paměti je 50 MB volného místa
Není tu souvislý úsek 30 MB volné paměti, ale to nevadí
Segment nemusí být umístěn do paměti vcelku a souvisle
Segment se rozdělí na 4 KB stránky
Jednotlivé části segmentu (stránky) se umístí na různá volná místa v paměti
Segment je rozházený po celé paměti
Nelze tedy určit počáteční nebo koncovou adresu segmentu
Některé stránky jsou odložené na disku a nebyly načteny do paměti
Je třeba vytvořit stránkovací tabulky, abychom jednotlivé části segmentu v paměti nalezli

## Slide 21: Stránkování paměti
Paměť se rozdělí na 4 kB „okénka“ – stránkové rámce
Stránkový rámec může být buď volný nebo obsazený nějakou 4 kB velkou stránkou
Velikost segmentů může být 4 kB, 8 kB, 12 kB, 16 kB… atd.
Segment teď už ale nemůže mít velikost např. 10 kB
V paměti není buď žádné volné místo, nebo je zde 4 kB volného místa (jeden volný stránkový rámec), 8 kB volného místa (2 volné stránkové rámce), 12 kB volného místa atd……
Nemůže teď nastat situace, že situace, že by bylo v paměti 10 kB nebo 1 KB volného místa

## Slide 22: Stránkování
4 kB
4 kB
4 kB
4 kB
4 kB
4 kB
Segment – 24 kB
………
4 kB
4 kB
Paměť– až 4 GB
DISK
Stránka může být uložena v některém z 220 stránkových rámců v paměti nebo je odložena na disku
Stránkové rámce
4 kB „okénka“, na které se rozdělí celá paměť
4 GB RAM lze rozdělit na 220 stránkových rámců
Bude třeba vytvořit tabulku s informacemi o tom, kde jsou jednotlivé stránky umístěné, abychom jednotlivé části segmentu nalezli v paměti (takový jejich zasedací pořádek)

## Slide 23: Stránkování
Stránkování funguje pouze v chráněném režimu
Každý segment má svůj deskriptor
V deskriptoru segmentu je uložena jeho „počáteční adresa“
Nejde však o skutečnou počáteční adresu
Segment vlastně nyní žádnou počáteční ani koncovou adresu nemá – je v paměti uložen nesouvisle na několika různých místech, takže nelze říct, kde začíná nebo končí
K čemu je pak tedy počáteční adresa segmentu?
Počáteční adresa segmentu pouze odkazuje na správné místo do tabulky stránek tak, aby zde byly nalezeny informace o jednotlivých stránkách daného segmentu
V paměti je uložena tabulka stránek s informacemi o jednotlivých stránkách
K počáteční adrese segmentu se přičte offset, čímž vznikne lineární adresa
32-bitová lineární adresa je rozdělena na 20 bitový index do tabulky stránek a 12 bitový offset
Stránkový offset ukazuje na konkrétní pozici v 4kB velké stránce (212=4096)

## Slide 24: Příklad – 4. situace zapnuté stránkování
Třída 3.D (30 žáků), 3.E (28 žáků), 3.F (27 žáků), 3.G (29 žáků) jdou do kina
V kině je ještě dost volných míst, která jsou náhodně rozmístěna
Maximálně je tu 5 volných míst vedle sebe tu není, ale to nevadí
Třídy nemusí sedět souvisle, jednotliví žáci si sednou na různá volná místa po celém sále
Nelze přesně říct, kde má každá třída počátek a kde konec – žáci sedí všude možně
Je potřeba vytvořit tabulku (zasedací pořádek), abychom nalezli v sále jednotlivé žáky
V tabulce budou informace o všech třídách a jejich žácích
O každé třídě máme zapsanou informaci, kde v tabulce začínají informace o jejich žácích
Nemáme tedy uloženou počáteční pozici třídy v kině, ale počáteční pozici informací o třídě v „zasedací tabulce“
Běžící programy používají mnoho různě velkých segmentů
V paměti je dost různých úseků volného místa, které jsou náhodně rozmístěny
Segmenty nemusí být umístěny do paměti vcelku a souvisle
Segmenty se rozdělí na 4 KB stránky
Jednotlivé části segmentů (stránky) se umístí na různá volná místa v paměti
Segmenty je rozházený po celé paměti
Nelze tedy určit počáteční nebo koncovou adresu každého segmentu
Je třeba vytvořit stránkovací tabulku, abychom jednotlivé části segmentu v paměti nalezli
Každý segment má svůj deskriptor, ve kterém je uložena jeho „počáteční adresa“
Nejde ale o jeho počáteční adresu v paměti (takový pojem teď ani nedává smysl)
Jedná se odkaz do jiné tabulky – kde ve stránkovací tabulce začínají informace o jednotlivých stránkách tohoto segmentu

## Slide 25: Stránkování
Horních 20 bitů lineární adresy je použito jako ukazatel do tabulky stránek
Tabulka stránek může obsahovat informace o 220 stránkách (1 mega stránek)
Položky v tabulce stránek mají rozsah 32 bitů (informace o každé stránce)
Kompletní tabulka stránek by byla ohromně velká 4 x 220 = 4 MB a takový rozsah paměti není pro účel uložení tabulky stránek za normálních okolností možné obsadit
Proto bylo zvoleno dvouúrovňové schéma organizace tabulky stránek
Dvouúrovňové stránkování znamená, že vlastně samotná tabulka stránek bude stránkována
První v hierarchii tabulek je adresář stránek - obsahuje informace o tabulkách stránek
Položka v adresáři stránek odkazuje na tabulku stránek (druhá úroveň) a v ní už je konečně 32-bitová informace o stránce
Stránkovací tabulka = Tabulka stránek, je velká 4 kB a obsahuje informace o 1024 stránkách
Každý proces má vlastní stránkový adresář odkazující na jeho tabulky stránek
Tabulek stránek může být až 1024 – podle potřeby
Pokud proces používá například 5400 stránek, bude pro něj potřeba vytvořit 5 tabulek stránek

## Slide 26
Adresář stránek obsahuje 20-bitový odkaz na tabulku stránek
Tabulka stránek obsahuje horních dvacet bitů z 32 počáteční adresy stránky. (spodních dvanáct bitů je vlastně offsetem do stránky)

## Slide 27: Stránkování
Příklad
24 kB segment je rozdělen na 6 stránek
Informace o těchto stránkách leží na 15.-20. řádku v padesáté stránkovací tabulce
Jak bude vypadat „počáteční adresa“ segmentu uložená v jeho deskriptoru?
Nejvyšších 10 bitů lineární adresy odkazuje do stránkového adresáře, ve kterém je potřeba najít informaci o padesáté stránkovací tabulce
Dalších 10 bitů musí do této stránkovací tabulky odkazovat na 15. řádek
„Počáteční adresa segmentu“ bude tedy nastavena takto:
0C80F000h
0000110010 0000001111 000000000000 - 32-bitová adresa
    50 15

## Slide 28
Pokud chce program pracovat se stránkou, která není uložena v paměti, nastane přerušení (výpadek stránky – interrupt 15), které obslouží operační systém tak, že načte požadovanou stránku z disku
Za odkládání stránek na disk a jejich načítání v případě potřeby je zodpovědný operační systém
Každý operační systém si organizuje odkládání stránek na disk sám dle vlastní potřeby
Některé OS k tomu například používají na disku samostatný oddíl (swap)
OS Windows odkládá stránky do souboru pagefile.sys

## Slide 29: 32-bitový chráněný režim
Na mikroprocesoru 80386 se objevila nová, upravená 32-bitová verze chráněného režimu
Tento 32-bitový chráněný režim s možností 4 kB stránkování se používá dodnes
V tomto režimu dnes běží tzv. 32-bitové aplikace
32-bitová aplikace tedy používá stejný způsob adresace paměti, jaký byl zaveden na mikroprocesoru 80386 a pracuje se 32-bitovými registry EAX, EBX, ECX….
Mikroprocesory, které umí pracovat v tomto 32-bitovém chráněném režimu jsou všechny navzájem kompatibilní a označujeme je jako IA-32 procesory
IA-32 = Intel architecture 32 bit
Předchůdcem architektury IA-32 byla 16-bitová architektura (Intel 8086 a Intel 80286) a nástupcem bude 64-bitová architektura x86-64 (AMD64)
Současné moderní procesory umí pracovat jak v režimu IA-32, tak v novém režimu x86-64 a lze na nich spouštět 32-bitové i 64-bitové aplikace

## Slide 30: Stránkování paměti
Stránkování přináší zpomalení a další komplikaci při adresaci – proces výpočtu fyzické adresy se rozšířil o další fázi (nestačí přičíst offset k počáteční adrese segmentu, ale pracuje se dále se stránkovým adresářem a stránkovací tabulkou a dalším offsetem)
Stránkování však vede k zjednodušení práce s velkými segmenty
Stránkování se ukázalo být velmi praktické a se používá se drobnými změnami dodnes
Stránkování paměti dnes používají i prakticky všechny ostatní procesorové platformy, nejen procesory řady x86
Stránkování používají například i procesory v mobilních telefonech a tabletech

## Slide 31: TLB
Translation Lookaside Buffer
Stránkování přineslo problém dvou přístupů do tabulek, které jsou uloženy v operační paměti a přístup k nim může procesor zdržovat
TLB je malá paměť přímo na čipu mikroprocesoru pro zrychlení opakovaného přístupu k nedávno použitým stránkám
v TLB jsou uchovány informace o naposledy provedených převodech lineárních adres na fyzické – tedy vlastně informace o několika naposledy používaných stránkách
Běžící program obvykle přistupuje do stejné stránky vícekrát – má tendenci pracovat opakovaně se stejnou adresou nebo adresami v jejím okolí, které jsou součástí stejné stránky
TLB funguje jako „asociativní paměť“
Hledání v TLB proběhne okamžitě – asociativní paměť obsahuje komparační obvody a všechny záznamy v ní jsou naráz otestovány, zda se neshodují s překládanou lineární adresou (testuje se horních dvacet bitů)
Lineární adresa, která se má přeložit na fyzickou, je nejprve hledána v TLB – Nepracovali jsme s touto stránkou v nedávné minulosti?
Dojde-li ke shodě s nějakou s položek v TLB, informace o stránce jsou ihned k dispozici, jsou zapamatované „z minula“, čímž se překlad adresy zrychlil, protože se nemuselo přistupovat do adresáře a tabulky stránek

## Slide 32: V86 režim
Režim virtuální 8086
V operační paměti je vytvořen prostor 1 MiB, ve kterém je adresováno pomocí segmentu a ofsetu stejně, jako je tomu v reálném režimu
V této oblasti paměti pak mohou být spuštěny programy, které byly napsány pro reálný režim (tedy bez selektorů, deskriptorů atd.)
Původně se předpokládalo, že se zavedením „dokonalého a skvělého“ chráněného režimu se zcela přestane používat neperspektivní režim reálný
Opak byl ale pravdou
Reálný režim nezanikl, vývoj SW zdaleka nestíhal rychlost vývoje HW (což vlastně platí dodnes) a bylo třeba i na moderním procesoru umožnit efektivní běh starých programů psaných pro reálný režim
V režimu V86 je využito všech výhod víceúlohového prostředí, správy paměti a ochran v chráněném režimu
Úlohy v tomto režimu jsou vždy prováděny s nejnižší úrovní oprávnění
Z hlediska úlohy běžící v tomto režimu je adresa generována stejně jako v režimu reálném a lze využívat 1 MB paměti
Na pozadí ve skutečnosti probíhá složitý správa paměti

## Slide 33: Další doporučené odkazy
http://www.pc-teritory.wz.cz/teorie/ep4/HW_PC/Procesory/Spr_pam.HTM
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1nkov%C3%A1n%C3%AD
http://www.root.cz/clanky/adresovani-procesoru-intel-x86/

## Slide 34: Kontrolní otázky
Jaká je šířka datových registrů mikroprocesoru 80386 ?
Jaká je šířka registrů CS, DS, ES a SS mikroprocesoru 80386 ?
Jaká je šířka fyzické adresy v chráněném režimu na mikroprocesoru 80386 ?
Jaká je maximální možná velikost segmentu na mikroprocesorech 8086, 80286 a 80386 ?
Porovnejte počet tranzistorů v mikroprocesorech 8086, 80286 a 80386
V čem se liší varianta 80386SX a 80386DX ?
Popište roli jednotek SU a PU
Je-li EAX=56789ABh, určete hodnotu AX, AH, AL
Porovnejte, jak velkou paměť lze adresovat mikroprocesory 8086, 80286 a 80386
Kolikabitový index, selektor, deskriptor a offset používá mikroprocesor 80386 v chráněném režimu ?
Vysvětlete pojmy a vzájemné vztahy: logická adresa, lineární adresa, fyzická adresa
Vysvětlete důvod zavedení stránkování z hlediska virtualizace paměti.
Vysvětlete problém fragmentace paměti
Vysvětlete vzájemný vztah mezi adresářem stránek, tabulkou stránek a offsetem
Proč se nepoužívá jednoúrovňová tabulka stránek ?
Přístup do paměti při zapnutém stránkování se zrychlí nebo zpomalí ? Zdůvodněte svou odpověď
K čemu slouží TLB ?
Při kterých přístupech do paměti TLB zrychlí nalezení polohy požadované stránky a kdy nikoliv
Proč vznikl režim V86 ?
Kde je uložen stav rozpracovaného procesu ?
Kde je uložena bázová adresa lokální tabulky deskriptorů ?
Jaké nejvyšší číslo lze uložit do registru EBX ? (hexadecimálně)
Kolikabitový je offset ukazující pozici v stránce a kde je umístěn, kolikabitový je offset ukazující pozici v segmentu
Co je to IA-32?