## Slide 1: Paměti (úvod)
Hardware

## Slide 2: Paměťové obvody
Rozdělení dle závislosti na napájení
    Energeticky nezávislé
    Po odpojení napájení neztrácí obsah
      ROM
      PROM, OTP
      EPROM
      EEPROM
      FLASH
      NVRAM
      zálohovaná RAM (CMOS SRAM s baterií)
    Energeticky závislé
    Po odpojení napájení ztrácí obsah
      dynamická (DRAM)
      statická (SRAM)

## Slide 3: Paměti
Rozdělení dle možnosti zápisu
  Paměti ROM (Read-Only Memory)
  Data z této paměti lze pouze číst
  Dnes již lze data do různých variant těchto pamětí zapisovat (PROM, EPROM, EEPROM), ale to se děje v jiném režimu a složitěji než čtení (zápis je obvykle mnohem pomalejší, energeticky náročnější)
  Tyto paměti jsou vždy energeticky nezávislé
  Paměti RWM (Read-Write Memory)
  Do těchto pamětí lze zapisovat data stejně jednoduše jako je lze číst
  Obvykle bývají energeticky závislé
  Operační paměť počítače je paměť RWM (nesprávně ale běžně je označovaná jako RAM)

## Slide 4: RAM paměti
Původní význam zkratky RAM – Random access memory - popisuje pouze jednu z důležitých vlastností těchto pamětí – možný přístup v libovolném pořadí na náhodně zvolené adresy
Opakem náhodného přístupu by byl sekvenční přístup – data by se musela z paměti číst v pořadí po sobě jdoucích adres. Nebylo by možné číst data rychle v náhodném pořadí (např. pásková paměť)
Dnes ustálené pojetí této zkratky definuje RAM jako paměť pro čtení a zápis
Termín RAM se nepoužívá ve smyslu původní zkratky (tedy „paměť s náhodným přístupem“), ale ve smyslu s libovolným přímým přístupem kamkoliv umožňujícím čtení i zápis
RAM
  elektronická polovodičová paměť
  rychlý zápis i čtení jakékoli jednotlivé paměťové buňky (se stejným zpožděním, bez ohledu na polohu dat v paměti)
  počet zápisů a čtení není omezený, zápis není výrazně pomalejší než čtení
  volatilita – tzn. po vypnutí napájení paměť ztrácí uložená data

## Slide 5: Paměťové obvody základní parametry
  Kapacita (paměťové chipy mají kapacitu rovnou mocnině dvojky, používá se vždy kybernetický význam kB, MB, GB, TB)
  Šířka slova (obvykle 8 bitů)
    Většina paměťových chipů pracuje s bajty (1B = 8 bitů)
    Existují ale i paměťové chipy, do kterých se data ukládají v jiné než 8-bitové šířce
    Například paměť s kapacitou 128 x 4b obsahuje 128 adres, přičemž na každé adrese leží 4-bitová data (půlbajty)
    Paměť s kapacitou 2k x 1b má data uložená na adresách 0 – 2047. Na každé adrese leží jen jeden bit
    Paměť s kapacitou 4k x 12 b umožňuje ukládání 12-bitových dat na adresy 0 – 4095 (Byla by vhodná například pro procesor, jehož program je zakódován 12-bitovým strojovým kódem)
    Paměť s kapacitou 512 B by mohla být označena i jako 512 x 8b
    Je-li kapacita paměti uvedena v B, KB, MB, GB, TB předpokládáme automaticky, že šířka dat je 8b a pracujeme s bajty

## Slide 6: Paměťové obvody základní parametry
  Přístupová (vybavovací) doba - udává zpoždění v nanosekundách, s jakým paměť zapíše nebo vyhledá zadaná data (od požadavku do splnění)
  Žádná paměť není nekonečně rychlá a čtení a zápis vždy určitou dobu trvá
  Čím je přístupová doba kratší, tím je paměť rychlejší, kvalitnější a dražší
  Přenosová rychlost (GB/s, MB/s) - množství informací, které lze přečíst nebo zapsat za sekundu. Pro čtení a zápis obvykle nebývá stejná.
  Technologie – typ paměťové buňky – existuje mnoho způsobů, jak zkonstruovat buňku, do které půjde uložit jeden bit (SRAM, DRAM, FLASH MLC, EEPROM…)
  Počet bran - možnost číst současně nezávisle více adres na více výstupních branách
  Dvoubránové paměť umožňuje pracovat na dvou různých místech současně – představte si ji například jako knihu, ze které by dva lidé mohli číst dvě různé stránky současně
  Čtyřbránové paměti umožňují pracovat se 4 různými adresami zároveň. Například je možné na tři různá místa zapisovat a při tom současně z nějaké jiné čtvrté adresy číst

## Slide 7: Paměťový obvod
Paměťové obvody mají typické vývody se standardním označením
  Adresační vstupy (A0 – An)
  Datové vývody (D0-D7)
  ChipSelect (CS, CE)
  Napájecí vývody (Ucc, GND)
  Řídící vstupy (RD, WR, OE, WE)

## Slide 8: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
Vývody UCC a GND slouží k přivedení napájecího napětí
Paměti ROM jsou sice energeticky nezávislé, to však neznamená, že by fungovaly bez napájení. Po odpojení napájení ze neztrácí obsah paměti, ale nelze s ní pracovat
+5V

## Slide 9: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
Adresační vstupy
Těmito vývody je vybrána adresa

## Slide 10: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
Počet těchto vstupů je úměrný kapacitě paměti
V tomto případě je použito 13 adresačních vstupů A0-A12
Těmito vývody je tedy vybrána třináctibitová adresa
Paměť používá třináctibitovou adresaci a její kapacita je tedy 213 = 8192 B = 8 kB

## Slide 11: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
Adresační vývody jsou jednosměrné
Fungují jako vstup

## Slide 12: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přivedením 1 a 0 na adresační vstupy vybíráme adrese, která se bude číst
0000000000101b = 5
Vybrána je adresa 5

## Slide 13: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
Datové vývody D0-D7
Obvykle jich je osm (8 bitů – 1 Bajt)
Na každé adrese v paměti leží jeden bajt – 8 bitů

## Slide 14: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
Datové vývody
Slouží jako výstup a po přivedení adresy na adresační vstupy se na datových vývodech objeví obsah příslušné přečtené adresy

## Slide 15: Vývody ROM pamětí
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
0
1
1
1
1
1
1
1
Z adresy 5 byl přečten bajt s hodnotou 254
(254 = 11111110b)

## Slide 16: Chipselect
Každý paměťový obvod (ROM i RWM) má vývod CS – ChipSelect
Někteří výrobci používají označení CE – ChipEnable
Tímto vývodem lze aktivovat/deaktivovat paměťový obvod
Pokud je obvod aktivní, vše funguje a obvod reaguje na vstupní signály, na výsupech se objevují výstupní logické hodnoty
Je-li obvod deaktivován, potom nefunguje a tváří se, jako kdyby neexistoval, nereaguje na signály na vstupech a na výstupních vývodech není žádná logická úroveň
Výstupní vývody deaktivovaného obvodu jsou ve stavu vysoké impedance (není tu ani logická jednička, ani nula a vývod není připojen ani k zemi ani k napájecímu napětí)
Na výstupech deaktivovaného obvodu naměříme velmi vysoký (téměř nekonečný) odpor
Deaktivovaný obvod tedy neovlivňuje své okolí – díky tomu, že na jeho vývodech nejsou ani jedničky ani nuly, ale vývody se tváří jako by byly nevodivé, je možné připojit obvod ke sběrnici
Takový deaktivovaný obvod nebude ovlivňovat komunikaci probíhající na sběrnici (z elektrického hlediska v danou chvíli neexistuje)

## Slide 17: Chipselect
sběrnice
Zařízení 1
Zařízení 2
Zařízení 3
Zařízení 4
Zařízení 5
Sběrnice je sdílená komunikační cesta. Jde o nejjednodušší topologii, která umožňuje propojit všechna komunikující zařízení
Z elektrického hlediska jsou všechna zařízení spojena dohromady do jednoho elektrického uzlu
Zařízení jsou ke sběrnici (komunikační cestě) připojená odbočkami
V jednu chvílí smí vysílat vždy pouze jedno zařízení
Pokud by vysílalo více zařízení současně, jejich vysílání by se na sběrnici „potkala“ a navzájem rušila
Zařízení, která právě nic nevysílají, nesmí mít na vývodu, kterým jsou připojena ke sběrnici stav 0 (vysílala tak vlastně na sběrnici nulová data) ani stav 1 (vysílala by tak na sběrnici vlastně bit 1 proti stanici, která zrovna vysílá)
Vývody stanic, které zrovna nevysílají tedy musí být ve stavu vysoké impedance – zařízení se tváří, jako by neexistovala, jejich vývody neovlivňují komunikaci probíhající na sběrnici
..00110101..
Vysílající zařízení
Z
Z
Z
Z
Vysílání se šíří všemi směry
Vývody zařízení, která nevysílají, jsou ve stavu vysoké impedance, aby neposílali svůj stav 0/1 proti vysílání zařízení 2

## Slide 18: Třístavový budič
Vývody paměťových obvodů jsou řízeny tzv. třístavovým budičem
Ten umí na vývodech (tedy na nožičkách paměťového chipu) nastavit nejen standardní logické úrovně 1 a 0, ale umí je také uvést do třetího stavu – stavu vysoké impedance
Třetí stav = stav vysoké impedance = stav Z
Výstupní vývod (PIN) je připojen mezi dva tranzistory a je buď
  Připojen přes horní otevřený tranzistor k napájecímu napětí
  Připojen přes dolní otevřený tranzistor k zemi
  Oddělen oběma zavřenými tranzistory od země i od napájení a je ve stavu vysoké impedance (ve stavu Z)
+5 V
GND
PIN
Řídící signál A
Řídící signál B

## Slide 19: Třístavový budič
+5 V
GND
PIN
Řídící signál A = 1
Řídící signál B =0
otevřený
zavřený
1
Třístavový budič se ovládá pomocí dvou řídících signálu A a B. Tyto signály jsou skryté a jejich logická úroveň je nastavena vnitřním řídícím obvodem paměťového chipu
Bude-li řídícím signálem A otevřen horní tranzistor, výstupní pin je připojen na +5V a je na něm logická úroveň 1

## Slide 20: Třístavový budič
+5 V
GND
PIN
Řídící signál A = 0
Řídící signál B =1
zavřený
otevřený
0
Bude-li řídícím signálem B otevřen spodní tranzistor, výstupní pin je připojen na zem a je na něm logická úroveň 0

## Slide 21: Třístavový budič
+5 V
GND
PIN
Řídící signál A = 0
Řídící signál B =0
zavřený
zavřený
Z
Zůstanou-li oba tranzistory uzavřené, pak není výstupní pin připojen ani na zem ani k +5V. Výstup je připojen mezi dva zavřené tranzistory, které mají téměř nekonečný odpor. Na výstupním pinu tedy není stav 0 ani 1. Výstup je ve stavu vysoké impedance

## Slide 22: Třístavový budič
+5 V
GND
PIN
Řídící signál A
Řídící signál B
A | B | Výstup
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 0 | Z
Nastat mohou tři situace

## Slide 23: Vývody RWM pamětí
Paměti RWM (neboli nepřesně RAM) musí mít navíc řídící vstupy pro ovládání zápisu a čtení
Zápis se aktivuje řídícím vstupem, který se obvykle jmenuje
  WR – Write
  WE – Write Enable
Čtení se aktivuje řídícím vstupem, který se obvykle jmenuje
  RD – Read
  OE – Output Enable
Zápis není nikdy aktivován trvale, ale paměti se pouze krátkým impulsem na vstupu WR (WE) oznámí, že teď má provést zápis bajtu (log. úrovně na nastavené na vývodech D0-D7) na vybranou adresu (nastavena na vývodech A0-An)
Před zápisem bajtu je tedy nutné na datových a adresačních vývodech nastavit hodnotu zapisovaného bajtu a vybrat adresu, přičemž v tuto chvíli není aktivní ani čtení ani zápis – probíhá příprava zápisu, po které je dán impuls k zapsání signálem WR (WE)

## Slide 24: Zápis do RWM paměti
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
CS
RD
WR
1
1
Nejprve vybereme adresu, na kterou se bude zapisovat pomocí adresačních vstupů A0-A12
Vybraná adresa 7
Neprobíhá ani zápis ani čtení – zatím probíhá pouze přípravná fáze
Na obou řídících vstupech RD i WR je neaktivní úroveň

## Slide 25: Zápis do RWM paměti
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
CS
RD
WR
1
1
Na datové vodiče přivedeme hodnotu zapisovaného bajtu.
Na adresu 7 se zapíše bajt 55h
Stále ještě neprobíhá ani zápis ani čtení – zatím probíhá pouze přípravná fáze
Na obou řídících vstupech RD i WR je neaktivní úroveň
1
0
1
0
1
0
1
0

## Slide 26: Zápis do RWM paměti
Ucc
GND
+5V
A0
A1
A12
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D0
D1
D7
CS
RD
WR
1
0
Teď je dán povel k zápisu do paměti
Aktivní úroveň na signálu WR
1
0
1
0
1
0
1
0