## Slide 1: Cache paměti (2. část)
Hardware

## Slide 2: Plně asociativní cache
Příklad obsahu primitivní cache s kapacitou 8B
Klíč Data platnost
12345h A7h 1
2A4D1h FFh 1
00000h 00h 0
FF2C5h 14h 1
145ADh BCh 1
75683h 11h 1
A1122h 22h 1
71243h 5Ch 1
Ke každému uloženému bajtu (8 bitů dat) je třeba uložit také klíč (v tomto příkladu 20 bitů, ale reálně by to byly 32 bitů, protože na procesorech používáme 32 bitovou adresaci) a ke každý klíč musí mít svůj komparátor. Uložení dat je tedy velmi drahé. Mnohem více místa v cache zabírají klíče a jejich komparátory než užitečná data!

## Slide 3: Plně asociativní cache
Tento způsob cache paměti má své nevýhody:
  V každém řádku tabulky se musí kromě dat (což je jen 8 bitů) uchovávat také klíč (který je mnohem větší než užitečná data – typicky 32 bitů)
  Aby bylo možné data vyhledat, je nutné velké množství komparátorů – pro každý uložený bajt jeden komparátor
  K uložení každého bajtu a zajištění možnosti jeho okamžitého vyhledání je v tomto typu cache potřeba extrémní množství tranzistorů
  Daleko více místa v cache zabírají klíče a jejich komparátory než užitečná uložená data
Z těchto důvodů se plně asociativní paměti dnes již prakticky nepoužívají

## Slide 4: Plně asociativní cache
Efektivita ukládání dat v plně asociativní cache se dá zvýšit, pokud se data budou ukládat ve větších blocích
Blok = více bajtů uložených naráz
Spolu s bajtem, který má být cachován, uložíme i několik jeho „sousedů“
Je velmi pravděpodobné, že pokud se často používá bajt ležící na adrese x, budou se v budoucnu zřejmě používat i bajty ležící v jeho okolí (tedy na adresách x-1, x+1, x+2…. apod.)
Bajty se tedy mohou do cache ukládat po dvou, po čtyřech, po osmi… na jeden řádek s jedním společným klíčem
Pracujeme pak s blokem dvou, čtyř, osmi, šestnácti… bajtů naráz
Vzhledem k tomu, že bajty tohoto bloku leží v operační paměti za sebou, stačí jako klíč uložit adresu prvního bajtu celého bloku
Například pokud se budou do paměti cache ukládat data po blocích velkých 4B
  Bajty 4Ah, FFh, 7Eh, 9Dh leží v operační paměti za sebou na adresách 12345678h, 12345679h, 1234567Ah, 1234567Bh
  Do cache uložíme 4-bajtový blok s klíčem 12345678h (adresa prvního bajtu)
  Klíč:12345678h Data: 4A FF 7E 9D
  Na každém řádku je teď uloženo 4x8 bitů dat (32 b) a 32-bitový klíč – uložení dat je mnohem efektivnější

## Slide 5: Plně asociativní cache
Pokud se budou do paměti cache ukládat data po blocích velkých 8B
  Bajty 4Ah, FFh, 7Eh, 9Dh, 05h, BFh, AAh, 98h leží v operační paměti za sebou na adresách 12345678h, 12345679h, 1234567Ah, 1234567Bh, 1234567Ch, 1234567Dh, 1234567Eh, 1234567Fh
  Do cache uložíme 8-bajtový blok s klíčem 12345678h (adresa prvního bajtu)
  Klíč:12345678h Data: 4A FF 7E 9D 05 BF AA 98
  Na každém řádku je teď uloženo 8x8 bitů dat (64 b) a 32-bitový klíč
  Množství užitečných dat je již vyšší než počet bitů, které ukládáme jako klíč
  K uložení 8 bajtů teď stačí jeden 32-bitový klíč a jeden komparátor

## Slide 6: Plně asociativní paměť
Jako klíč tedy ukládáme pouze adresu prvního bajtu celého bloku (adresa dalších bajtů v bloku se dá dopočítat, bajty ležely v paměti za sebou)
Efektivita se dá dále zvýšit, pokud nebudeme jako klíč ukládat celou tuto adresu
Pokud při ukládání 8-bajtového bloku budeme postupovat tak, že blok smí vždy začínat pouze adresou, které je dělitelná číslem 8, bude mít všech 8 adres shodných prvních 29 bitů
(adresa dělitelná číslem 8 má v binárním zápisu na konci tři nuly)
12345678h = 00010010001101000101011001111000
12345679h = 00010010001101000101011001111001
1234567Ah = 00010010001101000101011001111010
1234567Bh = 00010010001101000101011001111011
1234567Ch = 00010010001101000101011001111100
1234567Dh = 00010010001101000101011001111101
1234567Eh = 00010010001101000101011001111110
1234567Fh = 00010010001101000101011001111111
Jako klíč celého bloku teď bude stačit uvést 29 bitů!
Klíč:00010010001101000101011001111 Data: 4A FF 7E 9D 05 BF AA 98

## Slide 7: Plně asociativní cache
Pokud cache používá blok velký 2 Bajty
  První bajt bloku musí ležet na sudé adrese (dělitelné dvěma)
  Klíč nebude obsahovat poslední bit adresy
Pokud cache používá blok velký 4 Bajty
  První bajt bloku musí ležet na adrese dělitelné 4
  Klíč nebude obsahovat poslední 2 bity adresy
Pokud cache používá blok velký 8 Bajtů
  První bajt bloku musí ležet na adrese dělitelné 8
  Klíč nebude obsahovat poslední 3 bity adresy
Pokud cache používá blok velký 16 Bajtů
  První bajt bloku musí ležet na adrese dělitelné 16
  Klíč nebude obsahovat poslední 4 bity adresy
Čím větší je blok, tím kratší bude klíč

## Slide 8: Plně asociativní cache
Příklad obsahu primitivní cache s kapacitou 32B, pracující po blocích 4B se sedmibitovým klíčem
Klíč Data platnost
1010100b A7 12 C5 14 1
0010100b 11 2E 7E FF 1
0000000b 00 00 00 00 0
1110111b 14 00 14 00 1
1010101b B2 01 12 00 1
1010111b 11 2A 11 32 1
0011000b 22 2B 2E F1 1
1000000b 5C 51 11 10 1
Tento záznam v paměti cache znamená, že je v ní z hlavní operační paměti zkopírován blok 4 bajtů z adres, jejichž horních 7 bitů je 1010101b
Tedy z adres 101010100b až 101010111b
Na těchto adresách leží bajty B2, 01,12, 00

## Slide 9: Plně asociativní cache
Příklad:
Na jaké adrese v hlavní operační paměti leží tento bajt?
Klíč Data platnost
1010100b A7 12 C5 14 1
0010100b 11 2E 7E FF 1
0000000b 00 00 00 00 0
1110111b 14 00 14 00 1
1010101b B2 01 12 00 1
1010111b 11 2A 11 32 1
0011000b 22 2B 2E F1 1
1000000b 5C 51 11 10 1
U záznamu je uveden klíč 0010100
První bajt tohoto bloku leží na adrese
Adresa 001010000 (přidaly se 2 nuly)
Bajt 2E leží za prvním bajtem
Adresa 001010001
Na další adrese leží bajt 7E
Adresa 001010010
A poslední bajt FF leží na
Adresa 001010011

## Slide 10: Plně asociativní cache
Příklad:
Na jaké adrese v hlavní operační paměti leží tento bajt?
Klíč Data platnost
1010100b A7 12 C5 14 1
0010100b 11 2E 7E FF 1
0000000b 00 00 00 00 0
1110111b 14 00 14 00 1
1010101b B2 01 12 00 1
1010111b 11 2A 11 32 1
0011000b 22 2B 2E F1 1
1000000b 5C 51 11 10 1
U záznamu je uveden klíč 1010111
První bajt tohoto bloku leží na adrese
Adresa 101011100 (přidaly se 2 nuly)
Jednotlivé bajty tohoto bloku tedy leží na adresách:
101011100 11h
101011101 2Ah
101011110 11h
101011111 32h

## Slide 11: Plně asociativní cache
Příklad:
Mikroprocesor používá 32-bitovou adresaci
Do paměti cache se ukládají bloky 8B
Je třeba uložit bajt z adresy AB462DF6h
Jaké další adresy budou uloženy do cache v jednom bloku spolu s bajtem z adresy AB462DF6h?
Jaký bude u tohoto záznamu uveden klíč?
Adresa AB462DF6h není dělitelná číslem 8
Blok musí začínat adresou, která je dělitelná číslem 8
Blok bude tedy začínat nějakou jinou nižší adresou a náš bajt z adresy AB462DF6h nebude prvním bajtem tohoto bloku
Adresa AB462DF6h vypadá binárně takto: 10101011010001100010110111110110
Nejbližší nižší adresa dělitelná číslem 8 je: 10101011010001100010110111110000
Blok tedy musí začínat adresou AB462DF0h
Klíč bude mít délku 29 bitů – 10101011010001100010110111110
V jednom bloku budou uloženy bajty z adres AB462DF0h až AB462DF7h

## Slide 12: Plně asociativní cache
Příklad:
Mikroprocesor používá 32-bitovou adresaci
Do paměti cache se ukládají bloky 4B
Je třeba uložit bajt z adresy AB462DF6h
Jaké další adresy budou uloženy do cache v jednom bloku spolu s bajtem z adresy AB462DF6h?
Jaký bude u tohoto záznamu uveden klíč?
Adresa AB462DF6h není dělitelná číslem 4
Blok musí začínat adresou, která je dělitelná číslem 4
Blok bude tedy začínat nějakou jinou nižší adresou a náš bajt z adresy AB462DF6h nebude prvním bajtem tohoto bloku
Adresa AB462DF6h vypadá binárně takto: 10101011010001100010110111110110
Nejbližší nižší adresa dělitelná číslem 4 je: 10101011010001100010110111110100
Blok tedy musí začínat adresou AB462DF4h
Klíč bude mít délku 30 bitů – 101010110100011000101101111101
V jednom bloku budou uloženy bajty z adres AB462DF4h až AB462DF7h

## Slide 13: Plně asociativní cache
Příklad:
Mikroprocesor používá 32-bitovou adresaci
Do paměti cache se ukládají bloky 16B
Je třeba uložit bajt z adresy AB462DF6h
Jaké další adresy budou uloženy do cache v jednom bloku spolu s bajtem z adresy AB462DF6h?
Jaký bude u tohoto záznamu uveden klíč?
Adresa AB462DF6h není dělitelná číslem 16
Blok musí začínat adresou, která je dělitelná číslem 16
Blok bude tedy začínat nějakou jinou nižší adresou a náš bajt z adresy AB462DF6h nebude prvním bajtem tohoto bloku
Adresa AB462DF6h vypadá binárně takto: 10101011010001100010110111110110
Nejbližší nižší adresa dělitelná číslem 16 je: 10101011010001100010110111110000
Blok tedy musí začínat adresou AB462DF0h
Klíč bude mít délku 28 bitů – 1010101101000110001011011111
V jednom bloku budou uloženy bajty z adres AB462DF0h až AB462DFFh

## Slide 14: Plně asociativní cache
Příklad:
Mikroprocesor používá 32-bitovou adresaci
Do paměti cache se ukládají bloky 32B
Je třeba uložit bajt z adresy AB462DF6h
Jaké další adresy budou uloženy do cache v jednom bloku spolu s bajtem z adresy AB462DF6h?
Jaký bude u tohoto záznamu uveden klíč?
Adresa AB462DF6h není dělitelná číslem 32
Blok musí začínat adresou, která je dělitelná číslem 32
Blok bude tedy začínat nějakou jinou nižší adresou a náš bajt z adresy AB462DF6h nebude prvním bajtem tohoto bloku
Adresa AB462DF6h vypadá binárně takto: 10101011010001100010110111110110
Nejbližší nižší adresa dělitelná číslem 32 je: 10101011010001100010110111100000
Blok tedy musí začínat adresou AB462DE0h
Klíč bude mít délku jen 27 bitů – 101010110100011000101101111
V jednom bloku budou uloženy bajty z adres AB462DE0h až AB462DFFh