## Slide 1: Cache paměti (3. část)
Hardware

## Slide 2: Přímo mapovaná cache
V plně asociativní cache mohl být datový blok uložený na jakémkoliv řádku
Z toho ale plyne zásadní nevýhoda – data je třeba hledat podle klíče na všech řádcích současně a k tomu je třeba velké množství komparátorů
Základní myšlenka přímo mapované cache spočívá v tom, že informace nemůže být uložena v cache kdekoliv
Místo, kde může v cache ležet blok dat z určité adresy je jednoznačně dáno
Adresy z operační paměti jsou do cache mapovány na určené řádky
Jednotlivé řádky cache paměti se očíslují a adresy v operační paměti se rozdělí do tříd
Na nultém řádku v cache pak mohou ležet pouze data z adres, které patří do třídy 0
Na prvním řádku v cache mohou ležet pouze data z adres, které patří do třídy 1
Na druhém řádku v cache mohou ležet pouze data z adres, které patří do třídy 2
Atd…….
Požadovaná data pak v cache hledáme na jednom konkrétním místě (konkrétním řádku)
Víme-li, do jaké třídy adresa patří, je jasné, na kolikátém řádku jí najdeme

## Slide 3: Přímo mapovaná cache
Pokud má cache 8 řádků, rozdělíme adresy do 8 tříd
Pokud má cache 16 řádků, rozdělíme adresy do 16 tříd
Pokud má cache 1024 řádků, rozdělíme adresy do 1024 tříd
Atd….
K určení třídy, do které daná adresa patří, se pouze několik posledních bitů adresy, které by jinak byly klíčem záznamu
Pokud se adresy dělí do 8 tříd (cache má 8 řádků) pak se k určení třídy použijí poslední tři bity
Pokud se adresy dělí do 512 tříd (cache má 512 řádků) pak se k určení třídy použijí posledních 9 bitů
Pokud se adresy dělí do 4096 tříd (cache má 4096 řádků) pak se k určení třídy použijí posledních 12 bitů
Atd….
třída jsou tedy poslední bity adresy a říkají, na kolikátém řádku by mohla informace v cache ležet

## Slide 4: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 1 kB. Data jsou v cache ukládána po jednom bajtu (tedy nejsou ukládána po blocích) a cache má 1024 řádků
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 1024 řádků – adresy se rozdělí do 1024 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 10 bitů (210 = 1024)
Třídu určíme pomocí posledních 10 bitů adresy
0001001000110100010101 1001111000
Třídu tedy určují bity 1001111000 – to dává číselně 632
Adresa 12345678h patří do třídy 632
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 632. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 22 bitů – 0001001000110100010101
Není třeba uvádět jako klíč celou 32-bitovou adresu
Zbývajících 10 bitů adresy vyplývá z toho, že data leží na 632. řádku
Pokud chce mikroprocesor pracovat s bajtem z adresy 12345678h, stačí hledat ho na 632. řádku a není nutné hledat na všech řádcích v cache – stačit bude jeden jediný komparátor, který porovná horních 22 bitů adresy s klíčem

## Slide 5: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 256 B. Data jsou v cache ukládána po jednom bajtu (tedy nejsou ukládána po blocích) a cache má 256 řádků
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 256 řádků – adresy se rozdělí do 256 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 8 bitů (28 = 256)
Třídu určíme pomocí posledních 8 bitů adresy
000100100011010001010110 01111000
Třídu tedy určují bity 01111000 – to dává číselně 120
Adresa 12345678h patří do třídy 120
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 120. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 24 bitů – 000100100011010001010110

## Slide 6: Přímo mapovaná cache
Příklad
Cache je stejná jako v minulém příkladu, ale změnila se adresa
Přímo mapovaná cache má kapacitu 256 B. Data jsou v cache ukládána po jednom bajtu (tedy nejsou ukládána po blocích) a cache má 256 řádků
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy ABCDEF78h?
ABCDEF78h = 10101011110011011110111101111000 b
Cache má 256 řádků – adresy se rozdělí do 256 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 8 bitů (28 = 256)
Třídu určíme pomocí posledních 8 bitů adresy
101010111100110111101111 01111000
Třídu tedy určují bity 01111000 – to dává číselně 120
Adresa ABCDEF78h patří do také do třídy 120 – patří do stejné třídy jako adresa 12345678h, se kterou jsme pracovali v minulém příkladu – obě adresy mají na konci stejných 8 bitů
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 120. řádku
Adresy ABCDEF78h a 12345678h patří do stejné třídy a mohou uloženy pouze na 120. řádku
V cache nemohou být uložena data z obou těchto adres zároveň – 120. řádek bude obsazen daty z jedné nebo druhé adresy
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 24 bitů – 101010111100110111101111

## Slide 7: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 8 kB. Data jsou v cache ukládána po jednom bajtu (tedy nejsou ukládána po blocích) a cache má 8192 řádků
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 8192 řádků – adresy se rozdělí do 8192 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 13 bitů (213 = 8192)
Třídu určíme pomocí posledních 13 bitů adresy
0001001000110100010 1011001111000
Třídu tedy určují bity 1011001111000 – to dává číselně 5752
Adresa 12345678h patří do třídy 5752
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 5752. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno tentokrát jen 19 bitů – 0001001000110100010

## Slide 8: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 8 kB = 8192 B
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 8 B
Cache má tedy 1024 řádků, na každém řádku leží blok 8 B dat
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 1024 řádků – adresy se rozdělí do 1024 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 10 bitů (210 = 1024)
Třídu určíme pomocí posledních 10 bitů adresy, které by jinak sloužily jako klíč
Poslední tři bity adresy se nijak nevyužijí, protože se do cache data ukládají po blocích velkých 8 bajtů
Každý takový blok začíná adresou, která je dělitelná číslem 8, tedy víme, že adresa, kterou blok začíná musí mít na konci tři nulové bity
0001001000110100010 1011001111 000
Třídu tedy určují bity 1011001111 – to dává číselně 719
Adresa 12345678h patří do třídy 719
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 719. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 19 bitů – 0001001000110100010
Cache je velmi efektivní – na každém řádku je 8 B dat (64 bitů) a k nim jen 19b klíč. V celé cache je jeden jediný 19-bitový komparátor

## Slide 9: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 1 kB = 1024 B
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 16 B
Cache má tedy 64 řádků, na každém řádku leží blok 16 B dat
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má jen 64 řádků – adresy se rozdělí do 64 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 6 bitů (26 = 64)
Třídu určíme pomocí posledních 6 bitů adresy, které by jinak sloužily jako klíč
Poslední 4 bity adresy se nijak nevyužijí, protože se pracuje s blokem 16 B
Každý takový blok začíná adresou, která je dělitelná číslem 16, tedy víme, že adresa, kterou blok začíná musí mít na konci 4 nulové bity
0001001000110100010101 100111 0000 – blok bude začínat adresou 12345670h
Třídu tedy určují bity 100111 – to dává číselně 39
Adresa 12345678h patří do třídy 39
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 39. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 22 bitů – 0001001000110100010101
Cache je velmi efektivní – na každém řádku je 16 B dat (128 bitů) a k nim jen 22b klíč. V celé cache je jeden jediný 22-bitový komparátor

## Slide 10: Přímo mapovaná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 1 MB = 1048576 B
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 32 B
Cache má tedy 32768 řádků, na každém řádku leží blok 32 B dat
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 32768 řádků – adresy se rozdělí do 32768 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 15 bitů (215 = 32768)
Třídu určíme pomocí posledních 15 bitů adresy, které by jinak sloužily jako klíč
Posledních 5 bitů adresy se nijak nevyužijí, protože se pracuje s blokem 32 B
Každý takový blok začíná adresou, která je dělitelná číslem 32, tedy víme, že adresa, kterou blok začíná musí mít na konci 5 nulových bitů
000100100011 010001010110011 00000 – blok bude začínat adresou 12345660h
Třídu tedy určují bity 010001010110011 – to dává číselně 8883
Adresa 12345678h patří do třídy 8883
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 8883. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 12 bitů – 000100100011
Cache je velmi efektivní – na každém řádku je 32 B dat (256 bitů) a k nim jen 12b klíč. V celé cache je jeden jediný 12-bitový komparátor

## Slide 11: Přímo mapovaná cache
Požadovaná data tedy v cache hledáme na konkrétním místě (konkrétním řádku)
Protože obvykle ukládáme v cache data po blocích, několik posledních bitů adresy se nebude využívat
Hledaná adresa bez posledních nevyužívaných bitů se rozdělí na klíč a adresu třídy
Adresa třídy je přivedena na vstup dekodéru, který podle ní vybere jeden řádek v tabulce (na kterém řádku v cache je tato adresa mapována)
Klíč na tomto řádku je následně porovnán s hledaným klíčem, čímž se rozhodne o přítomnosti resp. nepřítomnosti informace v cache paměti
Adresa třídy jsou tedy bity adresy, které říkají, na jakém řádku by mohla informace v cache ležet
Klíčem jsou zbývající horní bity adresy, které je potřeba otestovat na shodu

## Slide 12: Příklad přímo mapované paměti cache s počtem tříd = 8
klíč třída
Fyzická adresa
31. bit 6. 5. 3. 2. 0.bit
3.-5.bit adresy jí přiřazují do jedné z osmi tříd (na jeden z 8 řádků v cache)
8 bajtů
26 bitů
Na této pozici může v cache ležet použe adresa s kombinací bitů 011 na pozici 3.-5.bitu – tj. adresa třídy 3
Na jedné pozici neleží jediný bajt, ale obvykle celý blok bajtů. V tomto příkladu to je 8 bajtů. Proto nejsou nejnižší tři bity adresy při hledání v cache použity
klíč data
KOMPARÁTOR
5.
1.
2.
3.
4.
0.
6.
7.

## Slide 13: Příklad přímo mapované paměti cache s počtem tříd = 8
klíč třída
Fyzická adresa
31. bit 6. 5. 3. 2. 0.bit
8 bajtů
26 bitů
Jak poznat, zda je v paměti cache obraz adresy ABCD1234h ?
1. ABCD1234h = 10101011110011010001001000110100b
2. Jde o adresu třídy 6
3. Je-li obsah této adresy cachován, může ležet pouze na 6. řádku v cache
4. klíč na 6. pozici musí být roven 10101011110011010001001000 (tj. 26 nejvyšších bitů adresy)
5. Došlo-li ke shodě klíčů, je v paměti cache uložen obsah adres ABCD1230h až ABCD1237h (cachován je blok 8 B)
klíč data
5.
1.
2.
3.
4.
0.
6.
7.

## Slide 14: Přímo mapovaná cache
KLÍČ
KLÍČ

## Slide 15: Přímo mapovaná cache
V přímo mapované cache o velikosti 256 B je na 3. řádku uložen záznam
Klíč: 101001010111011101101111 Data: B9
Z jaké adresy byl tento bajt do cache zkopírován?
Data nejsou v cache ukládána po blocích. Na každém řádku leží samostatně jeden bajt
Cache má kapacitu 256 B a má tedy 256 řádků
K určení třídy je třeba 8 bitů (28=256)
Bajt leží na 3. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 00000011
U záznamu je uložen 24-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 24 bitů adresy
Adresa tedy musí začínat bity 101001010111011101101111
Kompletní 32-bitová adresa je 1010 0101 0111 0111 0110 1111 0000 0011
Bajt B9 byl tedy do cache zkopírován z adresy A5776F03h

## Slide 16: Přímo mapovaná cache
V přímo mapované cache o velikosti 1 KB je na 19. řádku uložen záznam
Klíč: 1010110000110101111101 Data: 7D
Z jaké adresy byl tento bajt do cache zkopírován?
Data nejsou v cache ukládána po blocích. Na každém řádku leží samostatně jeden bajt
Cache má kapacitu 1024 B a má tedy 1024 řádků
K určení třídy je třeba 10 bitů (210=1024)
Bajt leží na 19. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 0000010011
U záznamu je uložen 22-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 22 bitů adresy
Adresa tedy musí začínat bity 1010110000110101111101
Kompletní 32-bitová adresa je 1010 1100 0011 0101 1111 0100 0001 0011
Bajt 7D byl tedy do cache zkopírován z adresy AC35F413h

## Slide 17: Přímo mapovaná cache
V přímo mapované cache o velikosti 1 KB je na 19. řádku uložen záznam
Klíč: 1010110000110101111101 Data: 7D F3
Z jaké adresy byly tyto bajty do cache zkopírovány?
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 2B
Cache má kapacitu 1024 B a má tedy 512 řádků
K určení třídy je třeba 9 bitů (29=512)
Bajt leží na 19. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 000010011
U záznamu je uložen 22-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 22 bitů adresy
Adresa bloku tedy musí začínat bity 1010110000110101111101 a musí končit bitem 0 (aby byla dělitelná číslem 2)
Kompletní 32-bitová adresa je 1010 1100 0011 0101 1111 0100 0010 0110
Bajt 7D byl do cache zkopírován z adresy AC35F426h
Bajt F3 byl do cache zkopírován z adresy AC35F427h

## Slide 18: Přímo mapovaná cache
V přímo mapované cache o velikosti 2 KB je na 6. řádku uložen záznam
Klíč: 111100000101001101101 Data: 45 A2 C9 BD E8 00 F3 19
Z jaké adresy byly tyto bajty do cache zkopírovány?
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 8B
Cache má kapacitu 2048 B a má tedy 256 řádků
K určení třídy je třeba 8 bitů (28=256)
Bajt leží na 6. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 00000110
U záznamu je uložen 21-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 21 bitů adresy
Adresa bloku tedy musí začínat bity 111100000101001101101 a musí končit bity 000 (aby byla dělitelná číslem 8)
Kompletní 32-bitová adresa je 1111 0000 0101 0011 0110 1000 0011 0000
Bajt 45 byl do cache zkopírován z adresy F0536830h
Bajt A2 byl do cache zkopírován z adresy F0536831h
Bajt C9 byl do cache zkopírován z adresy F0536832h
Bajt BD byl do cache zkopírován z adresy F0536833h
Bajt E8 byl do cache zkopírován z adresy F0536834h
Bajt 00 byl do cache zkopírován z adresy F0536835h
Bajt F3 byl do cache zkopírován z adresy F0536836h
Bajt 19 byl do cache zkopírován z adresy F0536837h

## Slide 19: Přímo mapovaná cache
V přímo mapované cache o velikosti 1 MB je na 21. řádku uložen záznam
Klíč: 110010101001 Data: 45 A2 C9 BD E8 00 F3 19 95 F2 C4 AA F7 20 D4 26
Z jaké adresy byl do cache zkopírován označený bajt 00?
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 16B = 24 B
Cache má kapacitu 1 MB = 220 B a má tedy 220 / 24 = 216 řádků
K určení třídy je třeba 16 bitů
Bajt leží na 21. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 0000000000010101
U záznamu je uložen 12-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 12 bitů adresy
Adresa bloku tedy musí začínat bity 110010101001 a musí končit bity 0000 (aby byla dělitelná číslem 16)
Kompletní 32-bitová adresa je 1100 1010 1001 0000 0000 0001 0101 0000
Bajt 45 byl do cache zkopírován z adresy CA900150h
Označený bajt 00 leží o 5 adres dále
Bajt 00 byl do cache zkopírovaný z adresy CA900155h

## Slide 20: Přímo mapovaná cache
Přímo mapovaná cache má kapacitu 4 kB, data jsou ukládána v blocích o velikosti 16 B
Mohou být v této cache uložena zároveň data z adresy 12341234h a 9876523Bh ?
12341234h = 00010010001101000001 001000110100 b
9876523Bh = 10011000011101100101001000111001 b
Uložené bloky dat musí začínat adresou, která je dělitelná číslem 16
Bajt z adresy 12341234 bude uložen v rámci bloku, který začíná adresou 12341230h
12341230h = 00010010001101000001001000110000 b
Bajt z adresy 9876523Bh bude uložen v rámci bloku, který začíná adresou 98765230h
9876523Bh = 10011000011101100101001000110000 b
Cache má kapacitu 4096 bajt a protože jsou data uložena v blocích 16 B, musí mít 256 řádků
K určení třídy je třeba 8 bitů (28=256)
Třídu určíme pomocí posledních používaných 8 bitů adresy
Pro adresu 12341230h to bude 0001001000110100000100100011
Pro adresu 9876523Bh to bude 1001100001110110010100100011
Obě dvě adresy patří do stejné třídy! Uvedené bloky dat mohou v cache ležet pouze na 35. řádku
Není možné v této cache uložit zároveň bajt z adresy 12341234h a 9876523Bh

## Slide 21: Vícecestná cache
Z předchozího příkladu vyplývá zásadní nedostatek přímo mapované cache paměti
Data lze do cache uložit pouze na jeden konkrétní řádek dle třídy adesy
Tento řádek ale již může být obsazený úplně jinými daty z úplně jiné adresy, která však patří do stejné třídy
Nelze uložit data z více různých adres patřících do stejné třídy
Ze všech adres patřících do stejné třídy může být v cache uložena pouze jedna
Řešení, které odstraní uvedený problém – v cache bude více tabulek
Cache, která má více tabulek = vícecestná cache
Příklad:
Bude-li cache tvořena dvěma tabulkami (dvoucestná cache), lze do ní uložit dva různé bloky dat patřící do stejné třídy
Například data mají uložena na 17. řádek, ale ten je už obsazený – nevadí, je tu ještě druhá tabulka, ve které je 17. řádek volný
Taková cache bude vyžadovat dva komparátory - víme, na jakém řádku data hledat, ale je třeba hledat ve dvou tabulkách současně

## Slide 22: Vícecestná cache (s omezeným stupňem asociativity)
Paměť s omezeným stupněm asociativity je organizována stejně jako přímo mapovaná cache, s tím rozdílem, že je tzv. vícecestná – jakoby zde bylo několik přímo mapovaných cache paralelně
stupeň asociativity se obvykle značí písmenem n nebo a (např. n=2)
Adresa třídy je přivedena na n dekodérů které v každé tabulce vyberou stejný řádek
Z těchto řádků se potom vezmou příslušné klíče a komparátory se porovnají s hledaným klíčem.
Podobně jako u plně asociativních cache pamětí, pokud jeden z komparátorů signalizuje shodu, je informace v cache paměti přítomna
Vícecestné paměti jsou nejpoužívanějším typem cache pamětí

## Slide 23: Cache se stupněm asociativity n=2 (dvoucestná)
KLÍČ
KLÍČ
KLÍČ
Hledaná adresa

## Slide 24: Vícecestná cache
Příklad
Přímo mapovaná cache má kapacitu 1 kB a je dvoucestná Data jsou v cache ukládána po jednom bajtu (tedy nejsou ukládána po blocích)
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache je dvoucestná – je tvořena dvěma tabulkami 2 x 512 B = 1024 B = 1 KB
Každá tabulka má 512 řádků – adresy se rozdělí do 512 tříd
K určení čísla třídy potřebujeme 9 bitů (29 = 512)
Třídu určíme pomocí posledních 9 bitů adresy
00010010001101000101011 001111000
Třídu tedy určují bity 001111000 – to dává číselně 120
Adresa 12345678h patří do třídy 120
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 120. řádku
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 23 bitů – 00010010001101000101011
Data mohou ležet v jedné ze dvou tabulek
Pokud chce mikroprocesor pracovat s bajtem s adresy 12345678h musí se podívat na 120. řádek v obou tabulkách a pomocí dvou komparátorů zkontrolovat, zda se zde uložený 23-bitový klíč neshoduje s horními 23 bity hledané adresy

## Slide 25: Vícecestná cache
Příklad
Čtyřcestná cache má kapacitu 8 kB = 8192 B
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 8 B
Na kolikátém řádku v cache bude uložen bajt z adresy 12345678h?
12345678h = 00010010001101000101011001111000 b
Cache má 4 tabulky s kapacitou 2 KB (4 x 2 KB = 8 KB)
Každý tabulka má 256 řádků (256 řádků x 8 B blok = 2048 B)
K určení čísla třídy potřebujeme 8 bitů (28 = 256 řádků)
Poslední tři bity adresy se nijak nevyužijí, protože se do cache data ukládají po blocích velkých 8 bajtů
Každý takový blok začíná adresou, která je dělitelná číslem 8, tedy víme, že adresa, kterou blok začíná musí mít na konci tři nulové bity
000100100011010001010 11001111 000
Třídu tedy určují bity 11001111 – to dává číselně 207
Adresa 12345678h patří do třídy 207
Data z této adresy mohou být v cache uložena na 207. řádku v jedné ze čtyř tabulek
Jako klíč bude u tohoto záznamu uvedeno 21 bitů – 000100100011010001010
V cache musí být 4 komparátory, kterými se porovnává 21-bitový klíč z vybraného řádku ve všech 4 tabulkách s horními 21 bity hledané adresy

## Slide 26: Vícecestná cache
V osmicestné cache o velikosti 1 MB je na 21. řádku uložen záznam
Klíč: 110010101001010 Data: 45 A2 C9 BD E8 00 F3 19 95 F2 C4 AA F7 20 D4 26
Z jaké adresy byl do cache zkopírován označený bajt 00?
Data jsou v cache ukládána po blocích o velikosti 16B
Cache má kapacitu 1 MB a je tvořena 8 tabulkami. V každé tabulce je uloženo 128 kB dat (8 x 128 kB = 1 MB)
Každá tabulka má 8192 řádků (8192 řádků x 16 B blok = 128 kB)
K určení třídy bude třeba 13 bitů (213=2048)
Bajt leží na 21. řádku – bity, které určují třídu tedy musí být ve stavu 0000000010101
U záznamu je uložen 15-bitový klíč, který nám poskytuje informaci o tom, jak vypadá horních 15 bitů adresy
Adresa bloku tedy musí začínat bity 11001010100101010 a musí končit bity 0000 (aby byla dělitelná číslem 16)
Kompletní 32-bitová adresa je 1100 1010 1001 010 00000 0001 0101 0000
Bajt 45 byl do cache zkopírován z adresy CA940150h
Označený bajt 00 leží o 5 adres dále
Bajt 00 byl do cache zkopírovaný z adresy CA940155h

## Slide 27: Vícecestná cache
Jakou kapacitu má dvoucestná cache, do které se data ukládají v blocích o velikosti 8 B a používá 15-bitový klíč?
Data se ukládají v blocích o velikosti 8 B – poslední tři bity adresy se nepoužívají
15 bitů adresy je uloženo jako klíč záznamu
Fyzická adresa má 32 bitů
32 bitů – 3 bity – 15 bitů = 14 bitů pro určení třídy
Jestliže je třída určena pomocí 14 bitů, pak tabulky musí mít 214 řádků
Cache má tedy dvě tabulky, každá tabulka má 214 řádků a na každém řádku leží 8B dat
Kapacita = 2 x 214 x 8 B = 21 x 214 x 23 = 218 B = 256 kB

## Slide 28: Vícecestná cache
Jakou kapacitu má čtyřcestná cache, do které se data ukládají v blocích o velikosti 16 B a používá 12-bitový klíč?
Data se ukládají v blocích o velikosti 16 B – poslední 4 bity adresy se nepoužívají
12 bitů adresy je uloženo jako klíč záznamu
Fyzická adresa má 32 bitů
32 bitů – 4 bity – 12 bitů = 16 bitů pro určení třídy
Jestliže je třída určena pomocí 16 bitů, pak tabulky musí mít 216 řádků
Cache má tedy 4 tabulky, každá tabulka má 216 řádků a na každém řádku leží 16B dat
Kapacita = 4 x 216 x 16 B = 22 x 216 x 24 = 222 B = 4 MB

## Slide 29: L1 Cache v 80486
Prvním mikroprocesorem, který má integrovanou interní cache je Intel 80486
Interní cache procesoru 80486 má stupeň asociativity 4 (je čtyřcestná) a je rozdělena do 128 tříd
Jeden záznam (blok) má šířku 16 bajtů
Celková kapacita cache je 128 řádků x 4 cesty x 16 B = 8 kB
Fyzické adresy jsou rozděleny do 128 tříd podle 4.-10. bitu (7 bitů)
V paměti mohou být uloženy až 4 různé adresy spadající do stejné třídy, ale pozor, nejsou zde 4 tabulky, protože informace se přeskupily jiným způsobem
Veškerá data jsou uložena v jedné datové tabulce
Veškeré klíče jsou uloženy v jedné klíčové tabulce
Veškeré další doplňkové informace jsou uloženy v jedné informační tabulce

## Slide 30: Cache s n=4 použitá jako interní L1 u 80486
KLÍČE
KLÍČ
Adresa třídy (7 bitů) určuje, na které ze 128 možných pozic je v cache obraz této adresy
Je-li obraz adresy přítomen v cache, musí se shodovat i zbývajících horních 21 bitů adresy (fungují zde jako klíč)
Na jedné pozici je uloženo hned 16 bajtů – výměna dat mezi operační pamětí a cache probíhá po 16B
Nejnižší 4 bity adresy vyberou jeden konkrétní z 16 bajtů ležících na jednom „řádku“ paměti

## Slide 31: Kontrolní otázky
Jaký typ (technologie) paměti se používá pro výrobu cache a proč ?
Která úroveň cache bude nejrychlejší L1, L2 nebo L3 ?
Která úroveň cache bude mít největší kapacitu L1, L2 nebo L3 ?
Který mikroprocesor jako první obsahoval integrovanou interní cache ?
Co je to LRU strategie ?
Jak funguje write-back ? Proč je to lepší řešení než write-through ?
Vysvětlete pojem "asociativní paměť"
Proč se dnes prakticky nepoužívájí plně asociativní cache paměti ?
Plně asociativní paměť s kapacitou 1 kB používá blok dat 1B. Fyzická adresa má 32b. Jak široký bude klíč ? Kolik komparátorů bude paměť obsahovat ?
Plně asociativní paměť s kapacitou 1 kB používá blok dat 2B. Fyzická adresa má 32b. Jak široký bude klíč ? Kolik komparátorů bude paměť obsahovat ? Jaký další bajt se do paměti přesune spolu s bajtem z adresy 12344321h ? Jaký klíč bude u tohoto dvoubajtového bloku uveden ?
Plně asociativní paměť s kapacitou 1 kB používá blok dat 4B. Fyzická adresa má 32b. Jak široký bude klíč ? Kolik komparátorů bude paměť obsahovat ? Jaké další tři bajty (z jakých adres) se do paměti přesune spolu s bajtem z adresy 43211234h ? Jaký klíč bude u tohoto čtyřbajtového bloku uveden ?
Plně asociativní paměť s kapacitou 2 kB používá blok dat 8B. Fyzická adresa má 32b. Jak široký bude klíč ? Kolik komparátorů bude paměť obsahovat ? Jakých dalších sedm bajtů (z jakých adres) se do paměti přesune spolu s bajtem z adresy ABCDABCDh ? Jaký klíč bude u tohoto osmibajtového bloku uveden ?

## Slide 32: Kontrolní otázky
V přímo mapované cache jsou uloženy bajty a klíče znázorněným způsobem. Paměť pracuje s blokem dat o velikosti 4B. Určete originální adresu dvou podtržených bajtů (na jaké fyzické adrese v operační paměti leží originál těchto bajtů). Zobrazeny jsou první dva řádky paměti Fyzická adresa je 32-bitová.
Klíč Bajty
C26 A5 C4 00 2B
D4A D2 A3 B5 C1
Do osmicestné paměti Cache s kapacitou 512 kB byl přesunut bajt z adresy 12349876h. Paměť používá 4096 tříd.
  Jaké další sousední bajty (z jakých adres) byly přesunuty do Cache spolu s bajtem z uvedené adresy ?
  Jaký klíč je uveden u tohoto bloku ?
  Na kolikátém řádku tabulky cache bude blok uložen ?
  Kolik komparátorů musí obsahovat tato cache ?

## Slide 33: Kontrolní otázky
  Vysvětlete, proč třídu určují nižší bity a jako klíč jsou použity nejvyšší bity fyzické adresy a ne naopak
  Kolikabitový klíč bude použit v paměti cache se stupněm asociativity 3, počet tříd=1024, fyzická adresa je 32-bitová, ukládá se blok 16 bajtů.
  Jakou kapacitu má paměť cache, platí-li n=2, počet tříd=256, cachuje se blok 4 bajtů, fyzická adresa je 32-bitová
  Jaký stupeň asociativity používá 16 kB cache paměť, počet tříd=512, ukládá se blok 8 bajtů. Dále určete které bity adresy budou klíčem a které určují třídu
  Jakou kapacitu má 4-cestná cache paměť, jestliže se používá 12b klíč a data se ukládají v blocích 16 B ?
  Cache paměť má kapacitu 128 kB, je jednocestná a používá blok 16B. Mohou ležet v cache paměti současně bajty z adres 1ABC1234h a 12344567h ?
  Cache paměť má kapacitu 128 kB, je dvoucestná a používá blok 16B. Mohou ležet v cache paměti současně bajty z adres 1ABCDEF1h a 1234ABCDh ?
  Do paměti cache byl uložen bajt z adresy 2345AABBh. Paměť používá 8-bajtové bloky dat. Jaké další adresy byly spolu s tímto bajtem v bloku zkopírovány do cache ?