## Slide 1: Paralelizace na úrovni instrukcí
SIMD instrukce – MMX,3DNow!, SSE
VLIW

## Slide 2: Paralelizace
Výpočetní výkon moderních mikroprocesorů stojí z velké části na paralelizaci
Paralelizace = provádění více instrukcí současně
Paralelizace
  statická
  dynamická
Statická paralelizace
  Pořadí a seskupení pro paralelní vykonání je neměnné a je přímo zapsané v programu
  Strojový kód umožňuje zakódování instrukcí, které mají být provedeny paralelně
  Programátor píše paralelní program
Dynamická paralelizace
  Seskupování instrukcí probíhá za běhu programu
  Programátor píše sekvenční program a není schopen dopředu ovlivnit, které instrukce se provedou paralelně
  Mikroprocesor si sám v programu hledá dvojice, trojice, čtveřice… instrukcí, které může vykonat paralelně
  Algoritmus paralelizace je implementován přímo v hardware
  Instrukce programu jsou přeskupovány tak, aby byly co nejvíc využity funkční jednotky procesoru (out-of-order)
  Dynamická paralelizace je to, co provádí superskalární procesor

## Slide 3: Problém paralelizace
Paralelně proveditelné jsou pouze instrukce bez datových závislostí
1.Příklad
  ADD R1,R2,R3 (R1=R2+R3)
  ADD R5,R1,R4 (R5=R1+R4)
Tyto instrukce nelze provést paralelně
Mezi instrukcemi existuje datová závislost, registr R1 je použit v druhé instrukci jako zdrojový operand a nejprve do něj musí být uložen výsledek první instrukce
2.Příklad
  ADD R1,R2,R3 (R1=R2+R3)
  ADD R4,R5,R6 (R4=R5+R6)
Toto nejsou datově závislé instrukce a lze je provést paralelně

## Slide 4: Příklad statické paralelizace
load R0,100
load R1,101
load R2,102
load R3,103
add R4,R0,R2
add R5,R1,R3
div R6,R4,R5
store 104,R6
PARALELNĚ
load R0,100 load r1,101
load R2,102 load r3,103
add R4,R0,R2 add R5,R1,R3
div R6,R4,R5
store 104,R6
V paralelním programu jsou ve dvou sloupcích uvedeny instrukce, které se budou provádět současně.
Tyto 2 instrukce zapsané programátorem na stejném řádku budou prováděny současně
Sekvenční program

## Slide 5: VLIW
VLIW = Very Long Instruction Word
Procesor s velmi dlouhým instrukčním slovem
VLIW procesory jsou typickým příkladem statické paralelizace
Pracují s programem, ve kterém jsou pevně programátorem zapsané instrukce, které se mají vykonat současně
Jedno instrukční slovo sdružuje několik instrukcí, které mají být provedeny naráz paralelně – proto je velmi dlouhé
Instrukční slovo = slepenec instrukcí, které se provedou naráz
Počet instrukcí sdružených v instrukčním slovu je dán počtem paralelně pracujících funkčních jednotek procesoru

## Slide 6: VLIW
Nevýhody
  Složité programování – programátor musí umět psát program v paralelní podobě
  Potřeba výkonného kompilátoru (při překladu z vyššího programovacího jazyka vytváří strojový kód pomocí skupin paralelních instrukcí)
  Složitý strojový kód
  Omezení vyplývající z datových závislostí při programování
  Vysoký instrukční tok
  Obvykle nutné realizovat více vnitřních sběrnic

## Slide 7: Příklad VLIW procesoru
Typickými VLIW procesory jsou digitální signálové procesory firmy Texas Instruments
Každá instrukce je zde složena z osmi operací, které mají být provedeny paralelně
Strojový kód jedné instrukce má šířku 256 bitů
Jde tedy o osm povelů zakódovaných 32 bity, sdružených do 256 bitů (8x32b) dlouhého instrukční slova
Někdy se také používá pojem „instrukční paket“
256 bitů velký instrukční paket obsahuje osm 32-bitově zakódovaných povelů pro každou z osmi paralelně pracujících jednotek procesoru

## Slide 8: Příklad VLIW procesoru
Dalším typickým VLIW procesorem jsou procesory CRUSOE
Instrukce jsou zpracovány po tzv. molekulách
Molekula má velikost 128 bitů
V každé molekule jsou uloženy 4 instrukce (atomy)
instrukce v molekule jsou zpracovávány paralelně - protože každá přísluší jiné výkonné jednotce
Procesor obsahuje dvě jednotky pro operace s celými čísly, jednu pro čísla v plovoucí řádové čárce, dále pak jednotku pro operace s pamětí a jednotku pro zpracovávání instrukcí větvení
Z toho vyplývá omezení, že například není možné, aby součástí molekuly by dvě instrukce výpočtu v plovoucí řádové čárce

## Slide 9: SIMD
Single Instruction Multiple Data
Jedna stejná instrukce provedena paralelně s více různými daty
Jediný povel, který je aplikován současně na více operandů
Příklad: Inkrementuj (25, 12, 63 ,0) → Výsledek (26, 13, 64, 1)
Stejná operace se provedla se čtyřmi čísly paralelně
Příklad:
Vynásob dvěma (6, 8, 2, 9, 5, 11, 3, 0)
Výsledek = (12, 16, 4, 18, 10, 22, 6, 0)
Stejná operace se provedla s více daty naráz
Jedná se o statickou paralelizaci - data s kterými má být paralelně proveden výpočet si procesor nenašel sám za běhu programu, ale připravil je v programu předem programátor

## Slide 10: MMX
SIMD architektura
57 nových instrukcí přidáno do instrukční sady Pentia PRO
MMX = Multimedia extension
MMX vzniká v době, kdy byl velmi populární pojem „multimédia“ a proto bylo výhodným marketingovým tahem označit nové instrukce jako multimediální
MMX je určeno pro aplikace s touto charakteristikou:
  krátké celočíselné typy
  krátké a často se opakující cykly
  časté operace sčítání a násobení
  provádění stejného výpočtu postupně s mnoha čísly za sebou
  výpočetně náročné aplikace
  paralelní výpočty

## Slide 11: MMX
8 MMX registrů o šířce 64 bitů (MM0 až MM7)
Čtyři nové datové typy
  packed byte - 8 bajtů uvnitř 64-bitového MMX registru
  packed word - 4 wordy (16-bitová čísla) uvnitř 64-bitového MMX registru
  packed dword - dvě 32-bitová čísla uvnitř 64-bitového MMX registru
  qword - registr MMX je chápán jako jedno velké 64-bitové číslo
MMX registry jsou sdílené s FPU registry (není tedy možné, aby aplikace současně využívala FPU a MMX instrukce)

## Slide 12: MMX – pakovaný bajt
MM2 = ABCD12347AB93D2E h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako osm 8bitových čísel, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = ACCE13357BBA3E2F h

## Slide 13: MMX – pakovaný WORD
MM2 = ABCD12347AB93D2E h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako čtyři 16bitová čísla, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = ABCE12357ABA3D2F h

## Slide 14: MMX – pakovaný DWORD
MM2 = ABCD12347AB93D2E h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako dvě 32bitová čísla (double word), se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = ABCD12357AB93D2F h

## Slide 15: MMX – QWORD
MM2 = ABCD12347AB93D2E h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako jedno velké 64-bitové číslo
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = ABCD12347AB93D2F h
Při práci s QWORD se nejedná o SIMD

## Slide 16: MMX – pakovaný bajt, přetečení
MM2 = ABFFFF347AB93DFF h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako osm 8bitových čísel, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = AC0000357BBA3E00 h
Proběhlo paralelně osm nezávislých inkrementací
Některá sčítání přetekla (FFh + 1 = 0)
Přetečení některých součtů neovlivní sousední výsledky (nedochází k „přenosu jedničky“ do sousedních pozic)

## Slide 17: MMX – pakovaný word, přetečení
MM2 = ABFFFF347AB93DFF h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako čtyři 16bitová čísla, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = AC00FF357ABA3E00 h
Proběhly 4 nezávislé inkrementace a získali jsme 4 výsledky pakované dohromady v jednom registru
Tentokrát ani jeden z výsledků nepřetekl!
(Přetečení by nastalo v situaci FFFFh + 1 = 0)

## Slide 18: MMX – pakovaný word, přetečení
MM2 = ABFFFFFF7AB9FFFF h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako čtyři 16bitová čísla, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 bychom dostali výsledek
MM2 = AC0000007ABA0000 h
Proběhly 4 nezávislé inkrementace a získali jsme 4 výsledky pakované dohromady v jednom registru
Dva ze čtyř získaných výsledků přetekly
Na rozdíl od běžné aritmetiky nedojde při přetečení v MMX výpočtu k nastavení bitu carry (CF), takže přetečení nelze nijak detekovat – dva ze čtyř výsledků nejsou platné, ale žádný příznak nás na to neupozorní

## Slide 19: Saturace
Všechny MMX výpočty lze volitelně provádět se saturací
Při výpočtu se saturací nedojde k přetečení – hodnota čísla se zastaví na maximální nebo minimální možné hodnotě (podle toho, jestli se zvyšuje nebo snižuje)
Pro bajt je maximální možná hodnota 255 (FF h)
Pro word je maximální možná hodnota 65535 (FFFF h)
Pro double word je maximální možná hodnota 4294967295‬ (FFFFFFFFh)
Saturace je nepovinná – každá MMX instrukce existuje ve dvou variantách – se saturací a bez saturace
Pokud programátor zvolí variantu bez saturace, musí počítat s tím, že některé výsledky mohou přetéct a nelze zjistit, které to jsou, protože jednotlivé paralelně prováděné výpočty nenastaví Carry flag

## Slide 20: Saturace
Výpočty s bajtem
Bez saturace, s přetečením Se saturací
255+1=0 255+1=255
255+2=1 255+2=255
200+100=44 200+100=255
0-1=255 0-1=0
0-2=254 0-2=0
5-10=251 5-10=0
Výpočty s Wordem (16 b)
Bez saturace, s přetečením Se saturací
255+1=256 255+1=256
200+100=300 200+100=300
65535+1=0 65535+1=65535
65535+2=1 65535+2=65535
50000+20000=4464 50000+20000=65535
0-1=65535 0-1=0
0-2=65534 0-2=0
5-10=65531 5-10=0

## Slide 21: MMX – pakovaný word, výpočet se saturací
MM2 = ABFFFFFF7AB9FFFF h
Obsah 64-bitového registru MM2 se bere jako čtyři 16bitová čísla, se kterými se pracuje paralelně
Po inkrementaci registru MM2 se saturací bychom dostali výsledek
MM2 = AC00FFFF7ABAFFFF h
Proběhly 4 nezávislé inkrementace a získali jsme 4 výsledky pakované dohromady v jednom registru
Dva ze čtyř získaných výsledků jsou saturované
Při provádění výpočtu se saturací nebylo možné hodnotu čísel FFFFh dále zvýšit

## Slide 22: MMX
Nové instrukce
  aritmetické operace s pakovanými datovými typy (sčítání, násobení, odečítání, aritmetický posuv a instrukce multiply-add)
  aritmetické operace se saturací (bez přetečení nebo podtečení výsledku)
  porovnávání
  konverze datových typů (pack, unpack)
  přesuny mezi MMX registry
Písmeno za instrukcí označuje datový typ
  PADDW - instrukce ADD provedená s dvěma MMX registry, jejichž obsah bude chápán jako packed word
  PADDB instrukce ADD provedená s dvěma MMX registry, jejichž obsah bude chápán jako packed byte

## Slide 23: MMX Sčítání
Sčítání pakovaných bajtů se provádí povelem PADDB
Sčítání pakovaných wordů se provádí povelem PADDW
Sčítání pakovaných double wordů se provádí povelem PADDD
Sčítání 64-bitových qword čísel v MMX registru se provádí povelem PADDQ
Zápis všech MMX povelů začíná písmenem P
PADDB PADDW
P = pakovaný výpočet P = pakovaný výpočet
ADD = součet ADD = součet
B = s bajty W = s wordy (16 bit)

## Slide 24: Operace se saturací
Pokud má být výpočet proveden se saturací, vkládá se navíc do zápisu povelu písmeno S
PADDSB PADDSW
P = pakovaný výpočet P = pakovaný výpočet
ADD = součet ADD = součet
S = se saturací S = se saturací
B = s bajty W = s wordy (16 bit)

## Slide 25: Příklady MMX operací
Maximálně lze provést jednou MMX instrukcí osm paralelních operací, pokud se pracuje s datovým typem packed byte
Instrukce PADDB provede součet osmi dvojic 8-bitových čísel (jedno sčítané číslo z dvojice vždy leží v prvním a druhé v druhém uvedeném MMX registru) a získáme 8 výsledků
PADDB MM0, MM1
MM0 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
MM1 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
výsl. a7+b7 a6+b6 a5+b5 a4+b4 a3+b3 a2+b2 a1+b1 a0+b0

## Slide 26: PADDB
Příklad
PADDB MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AE7952ED29E3039A h
Provedlo se paralelně 8 součtů
89h + 11h = 9Ah
E6h + 1Dh = 103h výsledek přetekl a uložilo se 03h
BCh + 27h = E3h
2Dh + FCh = 129h výsledek přetekl a uložilo se 29h
34h + B9h = EDh
7Eh + D4h = 152h výsledek přetekl a uložilo se 52h
FFh + 7Ah = 179h výsledek přetekl a uložilo se 79h
12h + 9Ch = AEh

## Slide 27: PADDSB
Příklad
PADDSB MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AEFFFFEDFFE3FF9A h
Provedlo se paralelně 8 součtů se saturací
89h + 11h = 9Ah
E6h + 1Dh = 103h výsledek přetekl a uložilo se FFh
BCh + 27h = E3h
2Dh + FCh = 129h výsledek přetekl a uložilo se FFh
34h + B9h = EDh
7Eh + D4h = 152h výsledek přetekl a uložilo se FFh
FFh + 7Ah = 179h výsledek přetekl a uložilo se FFh
12h + 9Ch = AEh

## Slide 28: Příklady MMX operací
PADDW MM0, MM1
MM0 a3 a2 a1 FFFFh
MM1 b3 b2 b1 8000h
výsledek a3+b3 a2+b2 a1+b1 7FFFh
PADDW sečte dva MMX registry jako by v každém z nich byla uložena čtyři 16-bitová čísla
Jde o SIMD instrukci - stejná operace (sčítání) se provádí současně na čtyřech dvojicích různých sčítanců
Přetečení některého ze sčítání není detekováno žádným příznakovým bitem
Přetečení kteréhokoliv z paralelních sčítání neovlivní výsledek jiného sčítání (například v tomto případě došlo k přetečení při sčítání dvou čísel uložených v nejnižší části MMX registrů)

## Slide 29: Příklady MMX operací
PADDSW MM0, MM1
MM0 a3 a2 a1 FFFFh
MM1 b3 b2 b1 8000h
výsledek a3+b3 a2+b2 a1+b1 FFFFh
PADDSW sečte se saturací dva MMX registry, jakoby v každém z nich byla uložena čtyři 16-bitová čísla
Sčítání se saturací nemůže přetéct – maximálně může vyjít nejvyšší možný výsledek (např. FFFF+1=FFFF nebo FFFF+1234 = FFFF)

## Slide 30: PADDW
Příklad
PADDW MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AF7952ED29E3039A h
Provedly se paralelně 4 součty
E689h + 1D11h = 1039Ah, výsledek přetekl a uložilo se 039Ah
2DBCh + FC27h = 129E3h, výsledek přetekl a uložilo se 29E3h
7E34h + D4B9h = 152EDh, výsledek přetekl a uložilo se 52EDh
12FFh + 9C7Ah = AF79h

## Slide 31: PADDSW
Příklad
PADDSW MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AF79FFFFFFFFFFFF h
Provedly se paralelně 4 součty se saturací
E689h + 1D11h = 1039Ah, výsledek přetekl a uložilo se FFFFh
2DBCh + FC27h = 129E3h, výsledek přetekl a uložilo se FFFFh
7E34h + D4B9h = 152EDh, výsledek přetekl a uložilo se FFFFh
12FFh + 9C7Ah = AF79h

## Slide 32: Příklady MMX operací
PADDSD MM0, MM1
MM0 a1 a0
MM1 b1 b0
výsledek a1+b1 a0+b0
PADDSDW sečte se saturací dva MMX registry jako by v každém z nich byla uložena dvě 32-bitová čísla

## Slide 33: PADDD
Příklad
PADDD MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AF7A52ED29E4039A h
Provedly se paralelně 2 součty
2DBCE689h + FC271D11h = 129E4039Ah, výsledek přetekl a uložilo se 29E4039Ah
12FF7E34h + 9C7AD4B9h = AF7A52EDh

## Slide 34: PADDSD
Příklad
PADDSD MM2,MM3
MM2=12FF7E342DBCE689 h
MM3=9C7AD4B9FC271D11 h
  AF7A52EDFFFFFFFF h
Provedly se paralelně 2 součty
2DBCE689h + FC271D11h = 129E4039Ah, výsledek přetekl a uložilo se FFFFFFFFh
12FF7E34h + 9C7AD4B9h = AF7A52EDh

## Slide 35: Příklady MMX operací
PMULB MM0,MM1
MM0 0 a3 0 a2 0 a1 0 a0
MM1 0 b3 0 b2 0 b1 0 b0
výsledek a3*b3 a2*b2 a1*b1 a0*b0
MUL = multiplication
Instrukce PMULB vynásobí čtyři dvojice 8-bitových čísel a čtyři 16-bitové součiny jsou uloženy jako typ packed word
Násobením dvou 8-bitových čísel vzniká 16-bitový výsledek
Násobení nemůže přetéct – pro výsledek je rezervováno 16 bitů
Proto tato instrukce neexistuje ve variantě se saturací

## Slide 36: PMULB
Příklad
PMULB MM2,MM3
MM2=00FF003400BC0089 h
MM3=00FF00B900270011 h
  FE0125941CA40919 h
  Provedly se paralelně 4 součiny
  FFh * FFh = FE01h (to je vlastně nejvyšší možný výsledek násobení dvou 8-bitových čísel)
  34h * B9h = 2594h
  BCh * 27h = 1CA4h
  89h * 11h = 919h

## Slide 37: Příklady MMX operací
PMULW MM0,MM1
MM0 0 a1 0 a2
MM1 0 b1 0 b2
výsledek a1*b1 a2*b2
Instrukce PMULW vynásobí dvě dvojice 16-bitových číslel dva 32-bitové součiny jsou uloženy jako typ packed dword
Násobením dvou 16-bitových čísel vzniká 32-bitový výsledek
Násobení nemůže přetéct – pro výsledek je rezervováno 32 bitů
Proto tato instrukce neexistuje ve variantě se saturací

## Slide 38: PMULW
Příklad
PMULW MM2,MM3
MM2=0000FFFF00001234 h
MM3=0000FFFF0000ABCD h
  FFFE00010C374FA4h
  Provedly se paralelně 2 součiny
  FFFFh * FFFFh = FFFE0001‬h (to je vlastně nejvyšší možný výsledek násobení dvou 16-bitových čísel)
  1234h * ABCDh = C374FA4h

## Slide 39: Příklady MMX instrukcí
PMADD (multiply-add)
MM0 a3 a2 a1 a0
MM1 b3 b2 b1 b0
výsledek a3*b3+a2*b2 a1*b1+a0*b0
Paralelně jsou vypočteny čtyři součiny a ty jsou pak po dvou sečteny
Tato instrukce je vhodná pro DSP (digital signal processing) výpočty (například realizace FIR a IIR filtrů, harmonická analýza, komprese obrazu a zvuku)

## Slide 40: 3DNow!
Technologie pro urychlení operací s čísly s plovoucí řádovou čárkou
Připomeňme si, že MMX je použitelné pouze pro celočíselné výpočty
odpověď firmy AMD na instrukční sadu MMX
3DNow! je implementováno v procesorech firmy AMD (počínaje AMD K6-2)
Nejtypičtější aplikační oblast 3DNow! jsou výpočty grafických dat ve třech rozměrech (prostorová grafika) – proto je v názvu 3D
3DNow! Obsahuje všechny původní MMX instrukce a navíc přináší nové instrukce pro výpočty s pakovanými reálnými čísly
3DNow! Instrukce umí provést výpočet se dvěma reálnými čísly uloženými pakovaně v jednom MMX registru
Instrukce pracují s původními MMX registry (ty jsou nyní použity pro uložení reálných čísel, ale nadále v nich může být i pakovaný bajt apod.)

## Slide 41: 3DNow!
Instrukce 3DNow! pracují s 32-bitovými FP čísly, která jsou zakódována uvedeným způsobem
Dvě FP čísla jsou uložena v jednom MMX registru
+/-
EXPONENT
MANTISA
1bit 8 bitů 23 bitů

## Slide 42: 3DNow! instrukce
Některé zajímavé instrukce
  PFRCP – výpočet 1/x (paralelně pro obě čísla uložena v MMX registru)
  PFRSQRT – výpočet odmocniny
  PAVGUSB – osmibitové průměrování
  PFADD, PFSUBB – paralelní sčítání, odčítání dvou FP čísel

## Slide 43: 3DNow!
Příklad
MM6 ← 4 ; 0.01
PFRCP MM6
MM6 = 0.25 ; 100
Do registru MM6 se uloží dvě reálná čísla
Výpočet 1/x
V registru MM6 jsou uloženy dva paralelně vypočítané výsledky

## Slide 44: SSE
Streaming SIMD Extensions
Zavedeno firmou Intel u procesoru Pentium III
SSE je nástupcem technologie MMX a 3DNow!
SSE registry jsou 128-bitové a jmenují se XMM0 až XMM7
SSE přináší 70 nových instrukcí
SSE instrukce pracují se 128-bitovými registry jako by v nich byla uložena čtyři 32-bitová FP čísla, ale existují i celočíselné SSE instrukce, které jsou rozšířením MMX pracujícím s typy packed byte, word, dword...
U konkrétních typů mikroprocesorů se později seznámíme s dalším rozšířením SSE2, SSE3…

## Slide 45: PADDB v SSE
Příklad
PADDB XMM2,XMM3
XMM2=12FF7E342DBCE6896598AABB35120EF7 h
XMM3=9C7AD4B9FC271D112DE9C4E2B9D32AAC h
  AE7952ED29E3039A92816E9DEEE538A3 h
  Provedlo se paralelně 16 součtů
  F7h + ACh = 1A3h, výsledek přetekl a uloží se A3h
  0Eh + 2Ah = 38h
  12h + D3h = E5h
  51h + 9Dh = Eeh
  atd…

## Slide 46: SSE
Příklad
XMM6 ← 4 ; 0.01 ; 2 ; 5
PFRCP XMM6
XMM6 = 0.25 ; 100 ; 0.5 ; 0.2
Do registru XMM6 se uloží 4 reálná čísla
Výpočet 1/x
V registru XMM6 jsou uloženy čtyři paralelně vypočítané výsledky

## Slide 47: SSE2
Představil Intel v roce 2001 na novém procesoru Pentium IV
144 nových instrukcí
Počet XMM registrů se rozšířil na 16 (XMM0 až XMM15)
Nově umí pracovat i s reálnými čísly s dvojnásobnou přesností
Double precision – reálné číslo je zakódované pomocí 64 bitů
Do jednoho 128-bitového XMM registru lze uložit pakovaná 4 reálná čísla s běžnou přesností nebo 2 reálná čísla s dvojnásobnou přesností

## Slide 48: SSE3
Objevuje se v roce 2004 na procesorech Pentium 4 a Pentium D
Nové instrukce pro počítání s pakovanými komplexními čísly (číslo má reálnou a imaginární část)
Nové instrukce využitelné pro urychlení komprese a dekomprese videa

## Slide 49: SSE4
Přichází v roce 2008 na procesorech Intel Core
Podporuje více způsobů kódování reálných čísel
Podporuje výpočet CRC32 - Cyklický redundantní součet (hashovací funkce)
Nové instrukce pro spočítání počtu bitů 0 a 1 v registru (POPCNT)
Instrukce pro porovnávání textových řetězců a hledání vzoru v řetězci
Instrukce pro výpočet skalárního součinu – pakovaná čísla jsou chápána jako vektor

## Slide 50: AVX
Advanced Vector Extension
Nástupce instrukční sady SSE
Objevuje se poprvé na mikroprocesorech Intel Core – Sandy Bridge
Registry se rozšířily na 256 bitů a přejmenovaly na YMM0 – YMM15
Jako pakovaný bajt se dá do AVX registru uložit 32 čísel naráz
Pakované číslo je vlastně z matematického hlediska vektor
Nové instrukce umožňují pracovat s pakovanými čísly jako s vektory nebo řádky či sloupci matice
Od roku 2013 existuje AVX-512, kde registry dále rozšířily na 512 bitů
Do registru AVX-512 se nyní jako pakovaný bajt vejde 64 čísel naráz
Do jednoho registru umí AVX-512 uložit 16 reálných čísel současně

## Slide 51: Kontrolní otázky
Vysvětlete rozdíl mezi statickou a dynamickou paralelizací – statická - píše programátor, pořadí neměnné; dynamické – generuje se za běhu
Uveďte příklad datově závislých instrukcí, které nelze vykonat paralelně – ADD R1, R2, R3; ADD R4, R1, R5
Vysvětlete význam zkratky VLIW – very long instruction word – slepenec instrukcí
Co je instrukční paket procesoru VLIW ? - až osm povelů zakódovaných 32 bity
Vysvětlete význam zkratky SIMD ? – single instruction multiple data – jedna instrukce provede naráz operaci s více daty
VLIW je příkladem statické nebo dynamické paralelizace ? - statické
SIMD je příkladem statické nebo dynamické paralelizace ? - statické
U kterého mikroprocesoru firmy Intel se poprvé objevuje SIMD ? – Pentium MMX
MMX je příkladem statické nebo dynamické paralelizace ? - statické
Co je to packed byte ? 8x8 bitů uložených v 64 bitovém registru
Co je to packed word ? 16x4 bitů uložených v 64 bitovém registru
Jak se liší sčítání se saturací od běžného sčítání ? – saturace nemůže překročit maximální hodnotu či minimální hodnotu
Pro jaké typy výpočtů je vhodná aritmetika se saturací ? – například nastavení barvy – jedna hodnota nabývá rozsah 0-255, je proto žádoucí, aby byla v tomto rozsahu
Jakou šířku mají MMX registry a jak se jmenují ? – 64 bitů, MM0-MM7
Co nového přináší 3DNow! oproti MMX ? – práci s čísly s plovoucí desetinnou čárku
Co nového přináší SSE oproti MMX ? – 128 bitové registry, umí pracovat s reálnými čísly
Jak se jmenují registry používané SSE operacemi ? – XMM0-XMM7

## Slide 52: Kontrolní otázky
MM0=11FF 00FF FF01 FFFE h
MM1=AB23 FFFF 2734 0003 h
Vypočítejte výsledek operací
  PADDB MM0,MM1
  PADDSB MM0,MM1
  PADDW MM0,MM1
  PADDSW MM0,MM1
  PADDQ MM0,MM1
  Výsledky: BC22FFFE2635FF01h, BCFFFFFFFF35FFFFh, BD2200FE26350001h, BD22FFFFFFFFFFFFh, BD2300FF 26360001h