## Slide 1: Zvyšování výkonu procesorů
Zlepšování výrobní technologie, problematika zvyšování výkonu, snižování spotřeby

## Slide 2
Základní problémy výrobní technologie mikroprocesorů
  rychlost tranzistorů (snažíme se zvyšovat)
  rozměr tranzistorů (snažíme se snižovat)
  spotřeba procesoru (snažíme se snižovat)
  poruchovost (snažíme se snižovat)

## Slide 3: Výroba procesoru
Procesor se vyrábí z kruhové křemíkové desky označované jako wafer
Wafer je přes fotomasku osvícen světlem o extrémně krátké vlnové délce a dále pak chemicky upravován
Chemickou cestou vzniknou tranzistory a vodivé cesty
Velká část čipů je defektní a ze zbylých funkčních jsou některé podařené méně, jiné více - méně hřejí
Všechny funkční čipy se otestují a dle přísných kritérii roztřídí
Podle kvality čipu se nastaví násobič základní frekvence a další parametry
Například procesory Celeron a Pentium4 pocházejí se stejného waferu. Procesory Celeron se stávají ty čipy, které byly vyhodnoceny jako méně podařené a po jejich otestování u nich byly záměrně deaktivovány některé funkční bloky a snížen jejich výkon

## Slide 4: Wafer

## Slide 5: Videa
https://videacesky.cz/video/jak-se-vyrabeji-procesory
https://www.youtube.com/watch?v=A0X9lkKBkTM
https://www.youtube.com/watch?v=SkLHEjhWaPA

## Slide 6: Zvyšování výkonu procesorů
Naivní pravidlo výkonu procesoru říká, že výkon je počet vykonaných instrukcí za čas
Naivní výpočetní výkon = počet instrukcí vykonaných během jednoho hodinového cyklu * počet hodinových cyklu za vteřinu (neboli frekvence)
IPC - Instructions per clock - Počet vykonaných instrukcí během jednoho hodinového cyklu je veličina závislá na architektuře čipu (počtu výpočetních jednotek, predikci větvení po podmínkách, velikosti cache...)
Superskalární procesor má IPC>1
Frekvence je veličina závislá na rychlosti tranzistorů, množství stupňů pipeline a na teplotních podmínkách v čipu
Zvýšení výpočetního výkonu procesoru je možné
  zvýšením IPC (vylepšení architektury čipu)
  zvýšením frekvence (zdokonalení výrobní technologie)

## Slide 7: Zvyšování výkonu mikroprocesorů
Příklad
Mikroprocesor s taktovací frekvencí 3 GHz vykoná v průměru 6 miliard operací za sekundu. Jaké je jeho průměrné IPC?
IPC = 6 000 000 000 / 3 000 000 000 = 2
Mikroprocesor vykoná v průměru 2 instrukce naráz v jednom taktu

## Slide 8: Zvyšování výkonu mikroprocesorů
Příklad
Mikroprocesor s taktovací frekvencí 2 GHz má průměrné IPC=2,5. Kolik instrukcí za sekundu v průměru vykoná?
Průměrný počet instrukcí za sekundu = IPC x Frekvence = 2,5 x 2000000000 = 5 miliard

## Slide 9: Zvyšování výkonu procesorů
Od počátků procesorů rodiny x86 vzrostl výpočetní výkon více než 10000x. 1000x díky výrobní technologii (tj. díky vyšší frekvenci) a více než 10x díky propracovanější architektuře
Počet transistorů se zvýšil z původních pár tisíc na dnešní miliardy
Pozor, osa y je v logaritmickém měřítku (kdyby byla v lineární, měl by graf tvar exponenciály)

## Slide 10: Problém spotřeby
Se zvyšujícím se počtem tranzistorů roste spotřeba elektrické energie
Pentium bylo schopné dosahovat místy až dvojnásobného výkonu oproti 486 na stejné frekvenci, ale za cenu dvaapůlkrát vyšší spotřeby. Ta prakticky lineárně vzrostla s počtem tranzistorů
Oba procesory měly stejné napájecí napětí i frekvenci. Liší se počtem tranzistorů

## Slide 11: Problém spotřeby
Pentium Pro má významně zdokonalenou architekturu (RISC jádro, out-of-order zpracování instrukcí, spekulativní vykonávání kódu, více instrukčních dekodérů a více výpočetních jednotek...), ale jeho výkonnostní náskok proti Pentiu je v průměru jen +40% na stejné frekvenci
Přitom elektrická spotřeba Pentia PRO je více než trojnásobná
Další tranzistory v jádře, ať už se jedná o klíčové změny (výpočetní jádro) nebo jen menší (zvětšení cache, bufferů) vždy zvyšují spotřebu
Přepočteno na počet transistorů se výkon procesorů neustále snižuje, tj. každý další přidaný transistor má menší a menší vliv na výkon
Každý přidaný tranzistor ovšem zvyšuje elektrickou spotřebu (a tím pádem zahřívání) procesoru
Oba procesory měly stejné napájecí napětí i frekvenci. Liší se počtem tranzistorů

## Slide 12: Problém spotřeby
Spotřebu lze významně snížit zmenšováním rozměrů tranzistorů
u Intel procesorů při přechodu z 0.18um na 0.13um klesla spotřeba o více než 30%
Důležitým faktorem, který ovlivňuje zmíněný pokles spotřeby, je fakt, že menší tranzistory potřebují méně energie k přepnutí. Jsou tedy rychlejší a stačí jim menší napětí

## Slide 13
Při zmenšení rozměru tranzistoru o 30% lze na stejnou plochu umístit dvojnásobek transistorů

## Slide 14: Zmenšování tranzistorů
30 nm
30 nm
Tranzistor s rozměry 30 x 30 nm zabírá plochu 900 nm2
Na 1 mm2 se jich vejde cca 1,1 miliardy
20 nm
20 nm
Tranzistor s rozměry 20 x 20 nm zabírá plochu 400 nm2 (méně něž poloviční)
Na 1 mm2 se jich vejde cca 2,5 miliardy
Zdokonalení výrobní technologie, zmenšení o 33%

## Slide 15: Řešení problému spotřeby
leakage current - stálá (statická) neovlivnitelná spotřeba (nezávislá na frekvenci a překlápění)
PState (Performance State) - Kombinace napětí a frekvence
  Každý z procesorů používajících šetřící technologie má definovány PState, které zvládne
  Nižší napětí umožňuje výrazně redukovat spotřebu, ale klesá také provozní frekvence, protože s nižším napětí se stávají hradla pomalejšími (trvá jim déle než překlopí)
  Vhodným přepínáním mezi Pstates je možné docílit v případě nízkého vytížení nízké spotřeby

## Slide 16: Řešení problému spotřeby
Intel SpeedStep - První generace šetřící technologie použitá v procesorech Pentium III
  softwarově ovládaný způsob, což není příliš efektivní (procesor do úsporného režimu neumí sám sebe přepnout, musí být přepnut instrukcí)
  využívá pouze dva PState. Přechod mezi PState je pomalý
Stop Grant / Halt úsporné režimy, kdy procesor rapidním způsobem snižuje svojí vnitřní frekvenci (až na jednotky MHz), ale bez redukce napětí.
  Redukuje pouze spotřebu při nevytížení, za to však významně
  Procesor nezpracovává další instrukce, pouze čeká na přerušení od některého ze zařízení
  Uživatel obvykle nemá možnost zjistit zapnutí těchto režimu, protože čítač taktu používaný pro výpočet frekvence obvykle pracuje se stále stejnou frekvencí (aby fungovaly časovače a měření času, i když procesor „stojí“)

## Slide 17: Řešení problému spotřeby
On Demand Clock Modulation (ODCM) - Systém vkládání prázdných hodinových cyklu (duty cycles) na vyžádání.
  Podporuje kombinace od 12.5% do 87.5% (1/8 až 7/8)
  Režim ODCM se používal u některých notebooků s Pentiem 4, kde fakticky bránil procesoru fungovat na maximální výpočetní výkon - kdyby totiž takový výkon povolil, notebook uvolňované teplo nevydrží.
  Řada zákazníku tak získala notebook s Pentiem 4, které mělo zapnutý "omezovač“ (spekuluje se, zda vlastně nejde o podvod)
Enhanced Intel SpeedStep (EIST) - novější způsob použitý u procesoru Pentium M, Pentium 4 s jádrem Prescott a Pentium D.
  Obvykle mívá definováno více Pstate (např. 6)
  Změna napětí je prováděna za plného chodu, což tuto verzi činí rychlou.

## Slide 18: Řešení problému spotřeby AMD
PowerNow! verze 1.0 - Šetřící technologie procesoru AMD K6-2E+ a K6-IIIE+ s několika PState režimy. Softwarové ovládání. Přepínání mezi PState je pomalé.
PowerNow! verze 1.2 - Obdoba použitá u procesoru Mobile AMD Athlon 4, Mobile Athlon XP-M a Mobile AMD Duron. Ovládá se softwarově. Přepínání je rychlejší než u verze 1.0
PowerNow! verze 1.4 - Použitý je u procesoru Athlon 64 a z něj odvozených. Ovládá se softwarově. Změna napětí probíhá za plného chodu, násobiče jsou přizpůsobeny rapidní rychlosti změn..
Cool'n'Quiet - kombinace PowerNow! verze 1.4 spolu s regulací otáček ventilátoru. Používá se pouze u stolních systémů (desktopů), kde je cílem nejen redukce spotřeby, ale také redukce hluku

## Slide 19: Problematika zahřívání
V elektronických čipech (jakýchokoliv, nejen v mikroprocesorech) se veškerá spotřebovaná elektrická energie mění v teplo
Toto teplo vzniká ve velmi malém prostoru (tenký křemíkový čip, obdélník s hranou několik málo milimetrů)
Teplo je potřeba odvádět, jinak by došlo tepelné destrukcí čipu
Mikroprocesor Pentium IV by dokázal uvařit šálek čaje (ohřát 2 dcl vody na 100 °C) za necelých 5 minut
Sám sebe bez chlazení ale dokáže tento čip uvařit během několika sekund

## Slide 20: Problematika zahřívání
Čím je čip menší, tím vyšší teplota v něm vzniká (teplo ho rychleji zahřeje a je menší plochou vyzařováno do okolí)
Řešením by možná bylo vyrábět větší mikroprocesory (rozprostřít stávající počet tranzistorů na větší plochu)
Zvětšovat samotné tranzistory by možné nebylo, protože tím by došlo k jejich zpomalení (miniaturní tranzistor = rychlý tranzistor)
Ve velkém mikroprocesoru (který by se pomaleji zahříval a snáze ochlazoval), kde by mezi miniaturními tranzistory byly mezery, by byl ale problém s časovým zpožděním signálu
Signál se může šířit maximálně rychlostí světla (300 000 000 m/s)
Elektrický signál by během jednoho taktu nestihl urazit velkou vzdálenost do cílového bodu (při frekvenci 3 GHz urazí signál rychlostí světla maximálně 10 cm ve vakuu, ale v křemíkovém čipu je to ještě méně a cesty signálu jsou dlouhé složité)

## Slide 21: Problematiká zahřívání
Nastává tedy zásadní problém
  Aby mohl mikroprocesor běžet na vysoké frekvenci, musí být napájen trochu vyšším napětím
  S vyšším napájecím napětím ale roste kvadraticky spotřeba
  S vyšší frekvenci roste počet přepnutí tranzistorů a tedy také spotřeba
  S vyšší frekvencí vzniká efekt „mikrovlnné trouby“ – částice jsou ohřívány kmitáním na vysoké frekvenci
  Aby mohl mikroprocesor běžet na vysoké frekvenci, musí být co nejmenší, aby signál šířící se maximálně rychlostí světla, stíhal putovat během jednoho taktu po svých trasách
  Vše se tedy děje v miniaturním prostoru

## Slide 22: TDP
Thermal Design Power
Udává se ve Wattech
Navržený tepelný výkon, který musí být chlazení schopno odvést
TDP obvykle neodpovídá elektrické spotřebě procesoru (ta může značně kolísat podle zatížení)
U moderních procesorů se v podstatě jedná o informaci, jak účinné chlazení bude procesor vyžadovat, aby se nepřehříval
Dva různé procesory se stejným elektrickým příkonem mohou mít uvedeno různé TDP, protože kvůli rozdílným rozměrům, materiálu a režimům činnosti mohou být různě snadno chladitelné
Chladič procesoru musí být schopen odvádět minimálně množství tepla odpovídající hodnotě TDP

## Slide 23: Problém pipeline
Vykonání každé instrukce je rozděleno na několik fází
Vykonání každé fáze trvá určitou dobu
Doba trvání těchto fází je nestejná
Vykonání následující fáze nesmí proběhnout dříve, než je předchozí fáze dokončena
Řadič musí mít „přehled o čase“ a umět odměřit časový interval, po kterém lze provést další fázi
Z tohoto důvodu jsou všechny mikroprocesory synchronní a jsou řízeny hodinovým signálem
Perioda hodinového signálu je nastavena tak, aby byla delší než doba trvání nejdelší ze všech fází vykonávání instrukce
Všechny takty trvají stejně dlouho
Čím kratší bude tato doba, tím vyšší může být taktovací frekvence procesoru
Tato doba bude kratší, když bude provádění instrukcí rozděleno do velkého počtu krátkých fází, během kterých se vykonávají jednoduché dílčí kroky – mnohastupňový pipelining (proto mohlo Pentium IV běžet na tak vysokých frekvencích)

## Slide 24: Problém pipeline
Vykonání každé dílčí fáze nelze provést v nekonečně krátkém čase
Signály v procesoru procházejí přes tisíce hradel a každé vnáší do cesty signálu určité zpoždění
Samo elektrické pole se pohybuje relativně pomalu (rychlostí 300 000 km/s ve vakuu)
U procesoru s frekvencí 1 GHz trvá jeden takt miliardtinu vteřiny tj. jednu nanosekundu
Za tuto dobu by elektromagnetické pole ve vakuu urazilo 30 cm
V polovidiči je však jeho rychlost ještě nižší a navíc dochází k již zmíněným zpožděním na všech hradlech (než dojde k jejich překlopení)
Cesty signálu v procesoru jsou navíc pořádně komplikované a dlouhé
I tento problém je řešen pipeliningem - procesor je rozdělen na několik stupňů a signál při průchodu každým z nich během jednoho taktu to „stihne“

## Slide 25: Problém pipeline
Pipelining má bohužel i stinné stránky.
Nevýhodou je, že je-li jedna instrukce datově závislá na druhé, tuto instrukci nelze vykonat, dokud nebude výsledek instrukce první známý – dnes umíme vyřešit forwardingem
Čím více stupňů má pipeline, tím vyšší může být taktovací kmitočet procesoru (instrukce je rozdělena na více jednoduchých krátkých fází, jednoduché stupně procesoru vnáší do signálu kratší zpoždění)
Čím více stupňů má pipeline, tím je ale také pravděpodobnější výskyt datových závislostí, load-use delay a podmíněných skoků, které naruší plynulé proudové zpracování

## Slide 26: Problém pipeline
Problém pipeline byl částečně vyřešen s příchodem Pentia PRO a zpracováním instrukcí Out-of-order
Procesor vnitřně pracuje s malým množstvím instrukcí zvaných microOPs (jedná se o RISC jádro), kde na začátku pipeline jsou instrukční dekodéry, které přijímají instrukce a vytvářejí z nich microOPs - instrukce pro vnitřní RISCové jádro procesoru
Uvnitř si jádro organizuje microOPs podle potřeb, a provádí tak instrukce mimo programátorem stanovené pořadí - dynamická paralelizace
Nárust výkonu je proti in-order zpusobu často významný
Nevýhodou ale je, že takto navrhnutý čip je velmi složitý a výkon ale nenarostl uměrně s počtem tranzistorů
…. a jsme opět u toho - velký počet tranzistorů, velký el. příkon...

## Slide 27: Problém pomalé paměti
Zatímco frekvence pamětí je dnes maximálně asi 800 MHz (DDR), frekvence procesorů se dostala na hranici 4 GHz
Operační paměť je několikrát pomalejší než procesor
Aby procesor neustále nezahálel čekáním na přečtení dat z paměti, musí v sobě integrovat vyrovnávací paměť - cache.
Ta je rychlá, ale také drahá (SRAM) a uchovává aktuálně důležitá data (viz pretentace o Cache)
Úspěšnost nalezení potřebných informací v cache je u nových procesorů velmi vysoká - průměrně kolem 95 procent a více
Trend poslední doby je neustálé zvětšování velikosti cache (několik MB)
Pokud počítač vykonává více programů v multitaskingu, dochází k rychlému přepínání úloh a cache sdílí více programů.
Čím větší cache je, tím vyšší výkon - v opačném případě je při přechodu mezi programy nutné zapsat stav cache do RAM a načíst jinou sadu dat z RAM.
Procesor stejného typu, ale s dvojnásobnou cache může být v tomto případě až o 30% výkonnější

## Slide 28: Jak zvýšit výpočetní výkon?
Výkon moderních mikroprocesorů roste díky
  Hledání nových metod práce mikroprocesoru
  Zvyšování IPC (zlepšování metod dynamické paralelizace)
  Zvětšování Cache
  Paralelizací (hyperthreading, více jader, SIMD)
Všimněte si, že v tomto výčtu chybí zvyšování taktovací frekvence

## Slide 29: Kontrolní otázky
Která z uvedených tvrzení jsou pravdivá
  Hyperthreading lze provádět pouze na mikroprocesorech s IPC>1
  VLIW procesory mají IPC>1
  Pentium PRO má IPC>1
  Některé superskalární mikroprocesory mají IPC<1
  Čím vyšší frekvence tím vyšší IPC
Jaké maximální taktovací frekvence dosáhly procesory pro počítače PC ? 4 GHz
Co je to wafer ? Plát čistého křemíku, ze kterého se dělají procesory
Výkon mikroprocesorů v letech 1975-1990 rostl především díky zvyšování frekvence nebo zvyšováním IPC? Zvyšování frekvence
Výkon mikroprocesorů v letech 2004-2014 roste především díky zvyšování frekvence nebo zvyšováním IPC? Zvyšování IPC
Výkon přepočtený na jeden tranzistor se neustále zvyšuje nebo snižuje ? snižuje
Kolikrát klesne spotřeba mikroprocesoru snížením napájecího napětí na polovinu ? 4x
Kolikrát více tranzistorů se vejde na stejnou plochu čipu zdokonalením výrobní technologie na poloviční rozměr tranzistoru ? 4x

## Slide 30: Kontrolní otázky
Co je to Pstate ? – performance state – kombinací frekvence a napětí
Menší tranzistor je rychlejší nebo pomalejší ? - rychlejší
Čip s menší plochou a stejným počtem tranzistorů se zahřívá rychleji nebo pomaleji ? - rychleji
Proč nelze rešit problém zahřívání moderních rychlých mikroprocesorů zvětšením plochy čipu ? – přenosová rychlost
Vysvětlete zkratku TDP – thermal design power – udává, kolik tepla je z procesoru odvádět
Více stupňů pipeline způsobní zvýšení nebo snížení taktovací frekvence ? zvýšení
Proč je nevýhodný mnohastupňový pipelining ? Instrukce je nutné zbytečné rozdělovat do mnoha kroků
Proč je výhodný mnohastupňový pipelining ? – vyšší frekvence