## Slide 1: Komunikace
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 2: Základní dělení
Obousměrná × Jednosměrná
  Obousměrná - Polo-duplexní × Plně-duplexní
Paralelní × Sériová
Synchronní × Asynchronní
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 3: Základní dělení
Obousměrná
Data mohou téct jak z bodu A do B tak i z bodu B do bodu A
Jednosměrná
Data tečou jen z bodu A do bodu B
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 4: Základní dělení – obousměrná komunikace
Polo-duplexní
(half-duplex)
V jeden okamžik tečou data jen jedním směrem
Vysílačka – buď vysílám nebo přepnu a přijímám
Plně-duplexní
(full-duplex)
V jeden okamžik tečou data oběma směry
Každé zařízení je schopné současně přijímat i vysílat data
Telefon – naráz mluví dva lidé
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 5: Základní dělení
Paralelní
Více linek
Přenos více bitů naráz po více linkách vedle sebe
Sériová
1 datová linka
Přenos bit po bitu
V každý okamžik se vysílá pouze stav jednoho bitu
  Byte je rozložen v čase
t
t
t
t
t
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 6: Základní dělení - Synchronní
Vedle datových linek je veden signál CLK = CLOCK
Data jsou platná při hraně signálu CLK
CLK čeká, až budou na všech datových vodičích platné hodnoty (pak je „tiknutím hodin“ oznámena jejich platnost)
Data na datových linkách musí chvíli zůstat, aby bylo možné je přijmout
t
t
CLK
DATA
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 7: Základní dělení - Asynchronní
Přijímač musí sám vyhodnotit, kdy jsou data validní
Nutné použít kódování
  NRZI, 4b5b, 8b10b, Manchester
  Kódování odstraňuje dlouhé úseky beze změn
Obě strany musí předem znát rychlost komunikace
t
DATA
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 8: Asynchronní příjem dat – bez kódování
Žlutá barva – 1
Modrá barva – 0
0|1|000|11|0000|1|0|1111|00|11
Viktor Bohuněk 4. C 2016
Notes: 010001100001011110011

## Slide 9: Primitivní sériová linka
2 V
15 V
Pouze jeden vodič
  Polo-duplexní
A
B
Plocha obvodu
zem
DATA
GND
Velká plocha obvodu => velké rušení
(způsobené okolními střídavými
elektromagnetickými poli – telefony,
wifi, transformátory, blesky…)
Nestejný potenciál země
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 10: K čemu je vodič GND?
GND je odvozeno od ground (země)
Signál na datových linkách je definován napěťovou úrovní
Napětí je rozdílem dvou potenciálů
Z předchozího plyne potřeba měřit napětí na datových vodičích proti nějakému potenciálu (proti nějaké „nule“)
GND vodič zajistí stejný základní potenciál na obou koncích linky – napětí na datové lince se měří vůči „nule“ na lince GND
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 11: Dvojlinka
Pouze dva vodiče
  Polo-duplexní
Plocha obvodu
DATA
GND
A
B
Menší plocha obvodu => menší rušení
Naprosto stejný potenciál, vůči kterému se měří napětí na datové lince, na obou stranách
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 12: Kroucená dvojlinka
Pouze dva kroucené vodiče
Kroucení výrazně snižuje rušení (přichází z různých směrů a v různě pootočench smyčkách se indukuje rušivé napětí s různým znaménkem a fázovým posuvem – indukovaná rušení se vzájemně sčítají, ale i odčítají a kompenzují)
Plocha obvodu
DATA
GND
A
B
Velmi malá plocha obvodu
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 13: Snížení rušení kroucením
Dochází k indukování rušení v opačném směru
Rušení
Indukované rušení
Vektory naindukovaného rušivého
signálu jsou stejné, opačně orientované => odečtou se
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 14: Trojlinka
Tři vodiče, 2 datové
  Plně duplexní
DATA
GND
A
B
Tx
Rx
GND
Tx
Rx
GND
Viktor Bohuněk 4. C 2016
Tx – Transmit – vysílání
Rx – Receive - příjem

## Slide 15: Symetrická, sériová, plně duplexní, linka
Vysoce odolná proti rušení
A
B
Tx+
Tx-
GND
Tx+
Tx-
GND
Rx+
Rx-
GND
Rx+
Rx-
GND
Viktor Bohuněk 4. C 2016
Tx – Transmit – vysílání
Rx – Receive - příjem

## Slide 16: Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - výstup
Na vodičích s Tx+ je původní signál
Na vodičích s Tx- je signál invertovaný (opačné napětí)
t
t
t
0
1
0
1
-1
0
1
-1
Data
Tx+
Tx-
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 17: Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - vstup
Na vodičích s Rx+ je původní signál
Na vodičích s Rx- je signál invertovaný
Signály se odečtou
t
0
1
-1
Tx+
t
0
1
-1
Tx-
t
0
2
Data
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 18: Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - rušení
Na vodičích s Rx+ a Rx- se indukuje stejné rušení
Signály se odečítají => rušení se odečte
t
0
1
-1
Tx+
t
0
1
-1
Tx-
t
0
2
Data
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 19: Paralelní komunikace
Přenos více bitů naráz – více vodičů
  Poloduplexní
Dominuje externí rušení
Plocha obvodu
DATA
GND
A
B
Vodiče blízko sebe – hrozí přeslechy
CLK
Velká plocha obvodu
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 20: Paralelní komunikace – zpárovaná DATA a GND
Dominují přeslechy
A
B
Jednotlivé plochy obvodu malé
Plocha obvodu
DATA
GND
CLK
Viktor Bohuněk 4. C 2016
Datové vodiče blízko sebe

## Slide 21: Přeslech
Vzniká mezi paralelně vedenými vodiči
  Linky se ruší navzájem
  Čím vyšší je přenosová rychlost a čím je delší vzdálenost koncových bodů, tím se rušení projevuje víc
Při změnách na vodičích dochází k vyzařování elektromagnetického záření
Sousední linky tuto energii přijímají a mění zpět na elektrickou
Důsledkem je změna hodnoty napětí
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 22: Přeslech
Data jsou odesílána pouze po vodiči D1
A
B
D1
D2
1
t
0
D1
t
0
1
D2
Viktor Bohuněk 4. C 2016
GND
GND
DATA
GND
CLK
D1
D2
GND
GND

## Slide 23: Paralelní komunikace - CLK
CLK = CLOCK
Až na výjimky je paralelní komunikace synchronní
Hodinový signál slouží k určení platnosti dat
Obvykle jsou data na všech vodičích platná v okamžiku vzestupné hrany signálu CLK
  Bez CLK je těžké pro příjemce prakticky nemožné určit, že data na všech linkách jsou už ustálená
Frekvence CLK musí zohledňovat, že ustálení logických úrovní na datových vodičích trvá různě dlouhou dobu
  Některé vodiče se zpožďují a jiné se předbíhají
Viktor Bohuněk 4. C 2016

## Slide 24: Paralelní komunikace - CLK
t
t
t
t
t
CLK
D4
D3
D2
D1
Viktor Bohuněk 4. C 2016